建设项目环境影响报告表

（试   行）

项目名称：        彭阳县新能源汽车服务中心项目

建设单位（盖章）:  彭阳县鑫聚商贸有限责任公司

编制日期： 2017年10月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

环境影响评价报告书修订索引

根据《宁夏赢胜汽车销售服务有限公司东风日产启辰4S店环境影响报告表》技术评估会专家意见的有关内容，我院对本报告进行了修改完善，具体修改内容见下表。

环境影响评价报告表修订表

| 序号 | 修改内容 | 修改内容的位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重新完善项目水平衡图； | P17、图3 |
| 2 | 进一步核实报告中引用的相关数据； | P3-4、P9-10、P20、P26-27P32 |
| 3 | 完善废气、固体废物等污染物处置措施； | P2-4、P15-19、P26-27、P29、P34 |
| 4 | 专家提出的其他意见。 | 见全文 |

宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）

2017年10月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 彭阳县新能源汽车服务中心项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 彭阳县鑫聚商贸有限责任公司 |
| 法人代表 | 刘万贵 | 联系人 | 刘万贵 |
| 通讯地址 | 宁夏固原市彭阳县鑫聚商贸有限责任公司 |
| 联系电话 | 13895147257 | 传真 |  | 邮政编码 | 756599 |
| 建设地点 | 彭阳县白阳镇 |
| 立项审批部门 | 彭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 2017-640425-52-03-010167 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 汽车修理、汽车零售、汽车零配件零售 O 8011 |
| 占地面积 （平方米） | 18153.10 | 绿化面积 （平方米） | 5842.23 |
| 总投资 （万元） | 3500 | 其中：环保 投资（万元） | 62 | 环保投资占总投资比例 | 1.77% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景： “十一五”以来，我国提出“节能和新能源汽车”战略，政府高度关注新能源汽车的研发和产业化，2016年初，国家财政部等五部联合发布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》，旨在加快推动新能源汽车的推广。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中要求实施新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平。另外，从节能环保角度分析，新能源汽车的生产、销售、使用的大力推广，对改善民生、保护环境、可持续发展均大有裨益。以此为契机，彭阳县鑫聚商贸有限责任公司（以下简称“建设单位”）决定在彭阳县白阳镇投资建设 “彭阳县新能源汽车服务中心项目”（以下简称“本项目”）。 建设单位根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的规定，于2017年9月23日以“环境影响评价委托书”的形式委托宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）（以下简称“评价单位”）承担本项目的环境影响评价工作。 2、建设地点 本项目位于宁夏固原市彭阳县白阳镇（彭阳县城东侧），振阳街以北，彭石公路以东区域，厂界中心地理为北纬35°51'17.03",东经: 106°39'12.26"，本项目与宁夏回族自治区区位关系见附图1、与固原市区位关系见附图2、与彭阳县区位关系见附图3，项目周边关系见附图4。 3、建设规模 本项目总投资3500万元，总占地面积18153.10m2，总建筑面积15580.86 m2，建设内容包括三层4S店展厅1座，维修车间两间，五层办公楼1座，库存50辆新能源汽车，包含销售汽车和配件、维修等。 4、建设内容 本项目主要建设内容包括三层4S店展厅1座（建筑面积8680.41m2），维修车间两间（建筑面积2×1500.21m2），五层办公楼1座，（建筑面积3900.21m2），以及配套附属共用工程。总占地面积18153.10m2，总建筑面积15580.86m2，。具体项目组成见表1。 表1 项目组成一览表 类别 项目名称 建设内容 主体 工程 4S店展厅 3层，框架结构，建筑面积8680.41m2，位于项目区南侧，主要用于汽车展示、销售、接待 维修车间 2座1层维修车间，钢架结构，建筑面积均为1500.21m2，修理车间位于本项目中部，4S店展厅北侧，分东西两侧南北走向布置，其主要功能为汽车钣金、打磨、焊接、更换零件，不设喷漆。 办公楼 1座五层办公楼，框架结构，建筑面积3900.21m2，位于厂区北侧，接待室位于本项目东北部，主要用于生活办公。 -公用 工程 供电 由市政供电系统接入。 供水 由市政供水管网接入。 供暖 由市政集中供热管网提供。 环保工程 固废治理 一般工业固废 修理车间维修更换废弃零件集中收集在分类收集桶中，固废分类收集桶设置2个，废弃零件等一般工业固废综合回收利用，不能回收的交由环卫部门统一处置。 生活垃圾 厂区设置垃圾箱，生活垃圾分类收集后送至城市垃圾中转站，由环卫部门统一处置。 危废治理 建设1座危险废物暂存间收集废润滑油等危险废物，最终交由有资质单位进行处置，废电瓶由厂家回收。 废水治理 建设10m3化粪池一座用于处理生活污水，建设10m3隔油沉淀池一座用于处理清洗费水。 废气治理 修理车间通风设施各1套（共2套）。 噪声治理 机械设备采用低噪设备，设备基础基座等。 表2 项目经济技术指标一览表 序号 项目名称 单位 数量 1 总占地面积 m2 18153.10 2 总建筑面积 m2 15580.86 3 容积率 0.86 4 4S店展厅 m2 8680.41 5 维修车间1 m2 1500.12 6 维修车间2 m2 1500.12 7 办公楼 m2 3900.21 8 停车位 个 121 9 绿化面积 m2 5842.23 10 绿化率 % 32.2 15 劳动定员 人 33 17 总投资 万元 3500 5、公用工程 （1）供水：本项目供水由彭阳县市政给水管网供给，主要为办公、修理人员生活用水和清洗用水和绿化用水等，总用水量700.7t/a。本项目用水详见表3。 表3 用水估算表 用水计算 用水项目 数量 用水量标准 日用水量 （t/d） 全年用水量 （t/a） 办公、修理人员 生活用水 33人 40L/人·d 1.32 462 清洗用水 5辆 100L/辆 0.5 175 绿化用水 5842.23 m2 0.3m3/m2·a 5.01 1753 总计 6.83 2390 （2）排水：本项目废水产生总量为1.556t/d（544.6t/a）。其中主要为生活污水1.056t/d（369.6t/a）及清洗废水0.5t/d（175t/a）。 ①生活污水 生活污水按生活用水的80%计算，产生总量为1.056t/d（369.6t/a）。生活污水经换粪池处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后排入彭阳县市政下水管网。 ②清洗废水 清洗废水经隔油沉淀池处理后，送化粪池进行处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后排入彭阳县市政下水管网。产生总量为0.5t/d（175t/a）。 （3）供电：由彭阳县电网供给。 （4）供热：由彭阳县集中供热管网供给。 6、原辅材料用量 本项目营运期在汽车维修及美容过程中将使用到的材料主为汽车零配件和汽车养护材料，包括洗车剂、汽车零配件、焊条以及各类汽车易损消耗材料等。主要原辅材料消耗情况见下表4。 表4 原材料消耗表 序号 名称 数量 来源 1 洗车剂 300瓶/a 外购 2 汽车零配件 若干 外购 3 焊条 1t/a 外购 7、总投资及环保投资 本项目总投资3500万元，其中环保投资62万元，占总投资的1.77%，具体环保投资分项见表5。 表5 环保投资分项表 序号 项目名称 环保设施 投资 （万元） 比例 (%) 1 废水处理 施工期 施工废水 1座临时沉淀池收集施工废水 1 1.61 2 运营期 清洗废水 1座10m3隔油沉淀池 2 3.23 3 生活污水 1座10m3化粪池 4 6.45 4 废气治理 施工期 施工扬尘 物料堆放采用篷布遮盖，四周设置连续围挡，进行洒水降尘 5 8.06 5 运营期 打磨废气 焊接烟气 维修车间各设置通风设施1套（共2套） 10 16.13 6 7 固体废物 一般固体废物 厂区设置若干生活垃圾分类收集箱 1 1.61 8 修理车间设置固废分类收集桶 1 1.61 9 危险废物 设置15m2危废暂存间1座，周边地面防渗处理，按《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001》及2013年修改单相关规定建设，设废润滑油专用收集桶2个 5 8.06 10 噪声防治设施 低噪设备，基础减振 3 4.84 11 绿化 绿化面积为5842.23m2 30 48.39 合计 — — 62 100 8、劳动定员及生产天数 本项目劳动定员33人，年工作日350天，根据工作特点，工作人员实行一班制，每班工作8小时。 9、总平面布置 本项目建设过程中充分考虑空间及各功能区进行布置，4S店展厅位于厂区南侧，正对厂区主出入口，南侧为设置广场和绿化带，展厅北侧为维修车间，南北走向东西布置，两侧设置停车场供来客停车，并设置景观花园；2座维修车间之间建设一处生态停车场，供企业出售车辆停放。5层办公楼位于厂区北侧，与生产区、销售区分开，并位于主导风向的侧风向，不受维修车间废气的影响。 厂区功能分区合理，容积率为0.86，景观协调，平面布置合理。本项目总平面布置具体情况见布置见附图5。 10.选址和理性分析 本项目位于宁夏固原市彭阳县白阳镇（彭阳县城悦龙新区），东至白阳镇姚河村集体土地，南至振阳街，西至彭石公路，北至白阳镇姚河村集体土地。经彭阳县人民政府《关于同意国有建设用地使用权挂牌出让结果的批复》2017年9月确定，本项目用地性质为商服用地（其他商服）。项目西南侧与彭石公路、振阳街相隔为富阳花园小区，西侧为彭石公路，南侧为振阳街，北侧为山丘。 项目所在地交通便利，敏感保护目标较少，用地性质符合规划，选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |
| 建设项目所在地自然环境简况 自然环境简况（地形、地貌、地址、气象、水文、植被等）： 1、地理位置 彭阳县位于宁夏回族自治区南部边缘，六盘山东麓，介于东经 106°32'～106°58'之间，北纬 35°4l'～36°17'。西连宁夏固原市原州区，东、南、北环临甘肃省庆阳市镇原县、平凉市崆峒区、庆阳市环县等市县。面积2528.65km2 ,政府驻地白阳镇。 本项目位于宁夏固原市彭阳县白阳镇（彭阳县城悦龙新区），东至白阳镇姚河村集体土地，南至振阳街，西至彭石公路，北至白阳镇姚河村集体土地。厂界中心地理为北纬35°51'17.03",东经: 106°39'12.26"。 2、地形地貌 彭阳县地形分为北部黄土丘陵区、中部河谷残塬区和西南部土石质山区三个自然类型区，海拔1248～2418m。其中，北部黄土丘陵区面积占全县总面积的57.9%，地势起伏，沟壑纵横；中部河谷残塬区面积占全县总面积的28.9%，地势平坦，川塬相间；西南部土石质山区面积占全县总面积的13.2%，地势陡峻，局部“青砂露面”，岩屑剥离。 3、地质构造 彭阳县全境位于中朝准地台与昆仑地槽褶皱区的过渡地带，次一级构造单元包括鄂尔多斯西缘拗陷带和鄂尔多斯台拗。彭阳县城－王洼以西属鄂尔多斯西缘拗陷带;彭阳县城－王洼以东地区为鄂尔多斯台拗，属华北型地台沉积，主要拗陷时期为中生代，呈大型内陆断陷盆地，沉积了巨厚的中生代地层。 彭阳县境内地质构造较复杂。褶皱构造有河川-新集向斜、谢家寨背斜、罗洼-沟口隆起（又称“南北古脊梁”）等；彭阳县境内有王洼-沟口大断裂、彭阳-红河大断裂、黄家河-店洼大断裂、炭山-蒿店大断裂、银洞沟大断裂等大断裂构造，其中，彭阳-红河断裂沿石岔、彭阳县城东、红河西呈南北向发育。 罗洼-沟口隆起包括罗洼、交岔、沟口地区，东西两侧分别以基底断裂为界，自北向南逐渐倾伏，该隆起又称“南北古脊梁”。“南北古脊梁”由下古生界灰岩、石英岩等构成，为走向南北的向斜，赋存第四系底部砂岩和下白垩系底部砂岩，储水条件良好。王洼—沟口、彭阳—红河大断裂，与“南北古陆梁”之间形成断陷构造，横截地下水流，使地下水形成侵润曲线和南北向延伸的阶梯，在地势低洼的茹河中游和红河中游形成小面积自流水区。 4、气候特征 彭阳县位于六盘山东麓，处于温带半干旱区，属典型的大陆性季风气候，具有地势高，气候温凉，空气半温润，降水集中等特点。冬寒长，春暖迟，夏热短，秋凉早；昼夜温差大，光照充足；夏季突发性暴雨较频繁，来势凶猛；干旱少雨，干旱期集中在 4～6 月份，降水多集中在 7～9 月份，无霜期 152～170 天，旱灾霜冻等自然灾害较为频繁。 彭阳气象站 1991～2010 年 20 年的气象统计数据如下： 年平均气压 852.7hPa 年平均气温 7.7℃ 极端最高气温 35.6℃ 极端最低气温 -32.3℃ 年平均风速 1.6m/s 年最大风速 16.0m/s 年最多风向 WNW 主导风向频率 10% 静风频率 33% 年平均相对湿度 67% 年平均降水量 433.6mm 最大日降水量 134.4mm 年蒸发量 1428.6mm 最大积雪深度 15cm 最大冻土深度 113cm 日照时数 2358.3h 雷暴日数 21.0d 大风日数 4.0d 沙尘暴日数 3.0d 5、水文概况 阳境内有茹河、红河、安家川河三大河流。茹河流域由西到东经彭阳县城而过，介于东经106°12ˊ～106°58ˊ，北纬35°46ˊ～36°17ˊ之间，发源于原州区开城镇水沟壕。由古城镇五里山入彭阳县境内，另一端发源于甘肃省环县庙儿掌西南墩墩湾，两沟道在彭阳县城交汇后，流至城阳乡麻子沟圈出县境流入浦河，流域面积2088㎞2，区内流域面积2011㎞2，主河道长度91.1km，河道平均比降6.59‰，县境内流域面积1497㎞2，县境内河长76.2km。 红河发源于新集乡窦家山庄，由西向东流经彭阳县新集、红河乡，于常沟雷嘴进入甘肃省镇原县境内，并在泾川县汇入泾河干流，县境内流域面积322㎞2，主河道长度43km，地势西高东低，呈长条形，河道平均比降15.5‰。 安家川流域发源于甘肃省环县庙儿掌，由西北到东南经罗洼、小岔、冯庄乡而过，介于东经106°12ˊ～106°40ˊ，北纬35°54ˊ～36°17ˊ之间，由罗洼乡入县境内，流至冯庄乡的石家河湾出县境流入浦河，流域面积803km2,县境内流域面积672㎞2，县境内河长49.1km，河道平均比降7.42‰。 6、土壤类型 彭阳县岩土体类型以第四系黄土类土为主，广泛分布于黄土丘陵上部和各大冲沟内；其次为以沉积为主的碎屑岩岩体，零星地出露于各大冲沟内。 第四系黄土类土主要为上更新统风积黄土、全新统次生黄土和冲积黄土状亚砂土。其中风积黄土分布于丘陵区地表，厚50～150m。次生黄土及黄土状亚砂土分布于冲沟内，厚10～50m。上述黄土以粉粒为主，绝大多数粉粒含量大于50%，矿物成份以长石、石英为主，结构疏松，垂直节理发育，并有针状孔隙，多属中等湿陷性黄土（湿陷系数0.03～0.07）。在红河、茹河的河漫滩，还分布有以全新统冲积层为主的粉质粘土和砂卵石，厚度一般几米至十几米，粘性土层与砂卵石层组成双层或多层结构。 7、动植物资源 ⑴野生植物:彭阳县境内有木本植物100余种，主要有：山杨、山柳、山杏、白桦等；草本植物300余种，主要有：赖草、大披针苔草、地榆、黄花棘豆等；药用植物200余种，主要有葫芦巴、党参、赤芍、柴胡等。 ⑵野生动物:彭阳县境内禽类动物主要有：鹊、鸦、伯劳、猫头鹰等；兽类主要有金钱豹、狼、狐狸、草兔等；昆虫类主要有七星瓢虫、黄斑胡蜂等；爬行类主要有壁虎、游蛇等。 8、地震 根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001B1）、《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001A1），本项目所属工业园区域地震设防烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度在0.20g，地震动反应谱特征周期0.35s。 |

环境质量状况

| 建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 本次环境空气质量现状评价引用《彭阳县县域生态环境空气环境质量考核监测报告》（固环监（2016）第127号）中对彭阳县城市建设与环境保护局院内（经度106°37′58″，纬度35°51′10″）的监测数据，监测点位位于本项目西南方向，地形、地貌条件与本项目所在区域相似，因此，采用该数据可行。 ⑴监测时间及点位 监测时间为2015年第四季度、2016第二季度、第三季度和第四季度的监测数据。 ⑵监测结果及评价 监测结果详见表6。 表6 环境空气质量现状监测结果 季度 2015年第四季度 2016年第一季度 项目 日期 单位 11月 17日 11月 18日 11月 19日 11月 20日 11月 21日 平均 3月 2日 3月 3日 3月 4日 3月 5日 3月 6日 平均 SO2 mg/m3 0.014 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.012 0.009 0.011 0.013 0.010 0.011 NO2 mg/m3 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.012 0.011 0.01 0.011 0.013 0.014 0.012 | PM10 mg/m3 0.054 0.059 0.055 0.06 0.061 0.058 0.079 0.089 0.092 0.092 0.089 0.088 季度 2016年第二季度 2016年第三季度 项目 日期 单位 5月 18日 5月 19日 5月 20日 5月 11日 5月 22日 平均 8月 17日 8月 18日 8月 19日 8月 20日 8月 21日 平均 SO2 mg/m3 0.012 0.011 0.010 0.011 0.011 0.011 0.012 0.014 0.011 0.010 0.012 0.012 NO2 mg/m3 0.011 0.009 0.010 0.015 0.008 0.011 0.010 0.010 0.011 0.010 0.014 0.011 PM10 mg/m3 0.059 0.087 0.073 0.076 0.08 0.075 0.063 0.061 0.062 0.069 0.062 0.063 备注：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值， PM10标准限值0.15mg/m3； NO2标准限值0.08mg/m3； SO2标准限值0.15mg/m3。 ①PM10 彭阳建环局监测点2015年第四季度到2016年第三季度的统计数据显示，PM10日均值浓度范围为“0.059-0.087mg/m3”，监测点PM10日均浓度监测值均不超标。 ②SO2 彭阳建环局监测点2015年第四季度到2016年第三季度的统计数据显示，SO2日均浓度范围为“0.010-0.014mg/m3”，监测点SO2日均浓度监测值不超标。 ③NO2 彭阳建环局监测点2015年第四季度到2016年第三季度的统计数据显示，NO2日均值浓度范围为“0.008-0.015mg/m3”，监测点NO2日均浓度监测值不超标。 2、水环境 本次地表水环境质量现状评价依据固原市环境监测站2016年进行的彭阳县县域生态地表水环境质量考核监测数据结果进行，选取第一季度（枯水期）监测数据进行评价。监测项目包括水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、氟化物、铬(六价)、氰化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等共13项。具体监测结果见表7。 表7 彭阳县2016年第一季度茹河李河桥断面水质监测 单位：除注明外，均为mg/L 序号 监测因子 监测时间 GB3838-2002 Ⅲ类标准 1月5日 2月2日 3月2日 1 水温 1.8 1.8 3.7 2 pH(无量纲) 8.19 8.23 8.06 6～9 3 溶解氧 7.11 5.29 7.13 ≥5 4 高锰酸盐指数 4.59 4.39 4.55 ≤6 5 CODcr 25 15 16 ≤20 6 BOD5 5.0 3.0 4.0 ≤4 7 氨氮 4.20 4.24 4.54 ≤1.0 8 总磷 0.12 0.30 0.18 ≤0.2 9 总氮 -1 | -1 -1 ≤1.0 10 氟化物 0.77 0.98 0.75 ≤1.0 11 铬(六价) 0.004L 0.004L 0.004L ≤0.05 12 阴离子表面活性剂 0.050L 0.050L 0.006 ≤0.2 13 粪大肠菌群（个/L） 3500 3500 3500 ≤10000 注：-1为没有监测值，L为低于最低监测值。 由表7可知，茹河李河桥断面水质为劣Ⅴ类重度污染水质，主要污染物指标为五日生化需氧量、氨氮和总磷，监测值分别为6.09mg/L、2.83mg/L和0.45mg/L分别超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准的0.52倍、1.83倍和1.25倍。超标原因主要为为茹河径流量小，李河桥段河流接纳了彭阳县污水处理厂尾水引起。 3、声环境 本项目建设区域位于彭阳县城东侧，根据声环境功能区划为2类功能区，本次评价由评价单位委托宁夏创安环境监测有限公司于2017年9月25日-26日对项目厂界四周进行环境噪声实测。 ⑴监测点布设 在本项目建设区域东南西北边界外1m各设1个噪声监测点位，设置4个噪声点位，具体监测布点见噪声监测点位示意图1。 ⑵监测项目 监测项目为等效连续A声级：Leq（A）。 ⑶监测时间及监测频率 监测时间：2017年9月25日-9月26日 监测频率：每天昼、夜各监测1次，每次连续测量20min。 ⑷监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关噪声监测的规定执行。 ⑸监测结果统计及评价 本项目建设区域声环境质量现状监测结果统计见表8。 表8 本项目周界噪声监测结果 单位:dB(A) 序号 点位 9月25日 9月26日 昼间测值 夜间测值 昼间测值 夜间测值 1# 场界东侧 52.3 43.6 52.9 42.2 2# 场界北侧 53.1 43.4 53.5 43.1 3# 场界西侧 52.6 43.9 53.3 42.8 4# 场界南侧 52.7 43.2 53.1 43.0 标准 2类 60 50 60 50 根据表8对本项目区域4处监测点噪声监测结果可知，本项目区域各监测点位昼间噪声值范围为52.3-53.5dB(A)、夜间噪声值范围为42.2-43.9dB(A)，所有监测点的现状噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。 4、生态环境 本项目所在区域生态环境以人工绿化为主，主要植被为人工种植的绿化树木，评价区域内无珍稀、濒危野生动物、无自然保护区和文物单位。 |
| --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于宁夏固原市彭阳县白阳镇（彭阳县城悦龙新区），东至白阳镇姚河村集体土地，南至振阳街，西至彭石公路，北至白阳镇姚河村集体土地。项目西南侧与彭石公路、振阳街相隔为富阳花园小区，西侧为彭石公路，南侧为振阳街，北侧为山丘。故本项目环境保护目标仅为富阳花园小区。本项目环境保护目标见表9。 表9 项目所在区域环境保护目标表 环境 要素 名称 方位 相对厂界距离(m) 规模 功能 保护要求 大气环境、声环境 富阳花园小区 SW 60 1200人 居住 环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准 |

评价使用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 项目 标准来源 类别 评价标准值(mg/m3) 大气 环境空气质量标准GB3095-2012 | 二级 项目 TSP PM10 SO2 NO2 年平均 0.2 0.07 0.06 0.04 日平均 0.3 0.15 0.15 0.08 1小时平均 / / 0.5 0.2 ⑵《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 项目 标准来源 类别 评价标准值(mg/L) 地表水 地水环境质量标准GB3838-2002 Ⅲ类 COD BOD5 NH3-N TP ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ⑶《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 项目 标准来源 类别 评价标准值(dB(A)) 噪声 声环境质量标准GB3096-2008 2 昼间 夜间 60 50 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值； 序号 污染物名称 最高允许排放浓度(mg/m3) 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 1 颗粒物 120 周界外浓度最高点 1.0 ⑵《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准； 序号 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/L） 标准来源 1 CODcr 500 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 2 BOD5 350 3 SS 400 4 石油类 15 ⑶《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准； 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2 60 50 ⑷一般固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； ⑸危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 |  |

建设项目工程分析

| 工艺流程及产污环节简述（图示） 1、施工期 ⑴废气 本项目施工期间大气污染物主要有扬尘以及机动车尾气。 ①扬尘污染 本项目扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于场地清理、施工现场物料装卸、堆放等过程。道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。 ②机动车尾气 施工期间，使用机动车运送原材料等，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC（碳氢化合物）等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对环境影响较小。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 ⑵废水 本项目施工期废水主要来源于施工场地废水和施工人员生活污水。 ①施工场地废水 本项目建设过程中产生的施工废水较少，经沉淀池沉淀后用于施工场地泼洒抑尘，不外排。 ②施工人员生活污水 本项目不设施工营地，施工人员均来自当地劳动力，如厕可依托城市公共厕所。 ⑶噪声 本项目施工期间噪声主要来自施工机械和来往车辆，包括机械破土，运输车辆运土等。此外，地砖铺设时会产生一定的施工噪声，噪声源强详见表10。 表10 施工期机械设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号 机械类型 型号 最大声机Lmax 1 推土机 T140 86 2 挖土机 215-7 78-96 3 轻型载重机 / 75-80 4 电动夯实机 HZ-400 75-82 5 切割机 ZIE-FF-110 100 ⑷固体废物 施工期间产生的固体废物主要有施工垃圾以及生活垃圾。 ①施工垃圾 本项目建设过程中存在土石方开挖工序，开挖土石方用于低处补填、平整场地，不产生弃方。产生的施工垃圾由施工单位收集后送至城市垃圾中转站，由环卫部门统一处置。 ②生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾仅为少量果皮、餐盒等，经分类收集后，送至城市垃圾中转站，由环卫部门统一处置，日产日清，现场不堆存。 2、运营期 2.1工艺流程及产污环节 图2 工艺流程及产污环节图 本项目营运期间，对本店售出的汽车进行维修和保养，其具体维修、保养过程及产污环节如下： 汽车保养主要为电瓶保养和全车线路检查，刹车系统、轮胎等检查维护。在保养的过程中会产所更换的零部件的固体废物，此外还有在保养过程中由于敲打等会产生一定的噪音。 汽车维修一般情况下包括：四轮定位、刹车系统、维修底盘及汽车在使用过程中发生的刮擦等修补，本项目不设置烤漆间，烤漆作业交由其他汽车销售公司外包，在对汽车的维修过程中会产生一定量的废润滑油、更换零部件等置换下的废电瓶固体废物，此外还有一定的其他噪音产生。 2.2主要污染工序 1、废气 本项目营运期产生的废气主要有：外界汽车进出产生的汽车尾气、烧焊过程中产生的焊接烟尘、打磨粉尘等。 ⑴汽车尾气 污染源主要是汽车在启动过程中的怠速及慢速(5km/h)行驶时排放的废气。根据《环境保护实用数据手册》和《大气污染物分析》等资料，汽车燃油排放的污染物种类主要是CO、NO2、烃类等，其各种污染物排放系数如表11所示： 表11 汽车燃油污染物排放系数 污染物 以汽油为燃料（g/L） CO 160.0 | NO2 21.1 烃类 33.3 根据建设单位提供资料，平均每天厂区进出车辆约为20辆，平均每辆车运行用汽油0.1L，汽车废气污染物排放量约为CO：0.32kg/d，NO2：0.0422kg/d，烃类：0.0666kg/d。由于项目汽车尾气产生量小，加之项目所在区域地形开阔，易于扩散，因此汽车尾气对项目区环境影响较小。 ⑵焊接烟尘 对于受损的车辆，需要采用电、气焊时，会产生焊接烟尘，主要污染因子是烟尘，根据建设单位提供资料，每年焊条使用量为1t，本项目焊接烟尘产生量为8kg/a（焊接工艺为气体保护电弧焊，焊丝为CO2保护实芯焊丝，烟尘产生量为8g/kg），焊接时数按720h/a算，则烟尘产生速率为10g/h，焊接烟尘排放浓度约为0.65mg/m3，厂界浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 ⑶打磨粉尘 汽车打磨作业中使用砂纸和打磨机，且为间歇性作业，其过程会产生少量粉尘，车间设置通风系统，对车间内产生的打磨粉尘无组织抬升排放，项目区地形开阔，扩散较好，另外，经过厂区设置绿化植被的吸附，对大气环境影响较小。 2、废水 本项目主要产生的生产废水为洗车废水、零部件维修清洗废水、清洁地板废水等以及生活废水等。 ⑴生产废水 生产废水主要为清洗废水，废水产生量约为0.5m3/d（175m3/a），此类废水主要污染物为石油类和SS，废水收集至隔油沉淀池，对废水中石油类和SS去除后送化粪池处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后进入市政下水管网。 ⑵生活污水 本项目劳动定员33人，每年工作350日，本项目生活总用水量约1.32m3/d（用水量按40L/人·d计算），废水排水量按用水量的80%计，约1.056t/d，即年产生生活废水约369.6t/a，生活废水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后进入市政下水管网。本项目水量平衡图见图3。 3、噪声 项目噪声主要来自汽车行驶噪声、排风设备噪声、维修噪声、设备噪声等， ⑴ 汽车噪声 汽车行驶产生的噪声，持续时间短，通过距离衰减后对周围环境影响很小。项目在营运期间应加强车辆进出管理，设置减速、禁鸣等提示标志，减少汽车噪声的产生。 ⑵排风系统 建设单位应选择高效低噪排风设备，并进行隔声处理，如设置隔声墙、隔声罩等，设备基础底座应设置隔振器，支架、托架、吊架等必须安装减振措施，如采用弹性吊钩、隔振带等，风机排风口应设置消声器，确保噪声达标排放。 ⑶修理车间 修理汽车时的零部件敲打声、打磨、电焊、机械加工等过程均产生一定噪声，水泵、高压喷枪、压缩机等设备产生一定噪声，噪声源强为80～85 dB(A)。但这些噪声只是偶发性的，在对这些作业车间进行适当的隔音处理、并经过距离衰减后，对环境的影响不大。 此外，汽车的维修中会使用不同的机械设备，如空压机、研磨机、气动扳手等，这些设备或工具在使用时会产生一定的噪声，对设备采取减振降噪后，确保对四周厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物 本项目固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 ⑴一般工业固废 本项目一般工业固废包括废零部件、废旧轮胎、废包装材料等，根据类比同规模类型汽车销售公司，预计产生量约0.5-1.5t/a，其中约60-80%可回收利用如废铁、橡胶等，不可利用的部分约0.2-0.6t/a，运至垃圾中转站，由环卫部门统一处置。 ⑵危险废物 本项目维修过程将会产生一定量危险废物： ①项目在维修、养护过程中会产生一定量的废润滑油，产生量约为0.2t/a (HW08)； ②电瓶更换产生废电瓶0.5t/a（HW49），全部由生产厂家回收处置不外排。 危险废物经危废暂存间分区暂存后交由有资质单位进行处置。 ⑶生活垃圾 本项目运营期有职工数33人，年工作日为350天。办公生活垃圾产生量一般在0.2kg/人·d左右，则本项目营运期生活垃圾产生量约为6.6kg/d（2.31t/a），产生生活垃圾经常去设置的垃圾分类收集箱收集后，运至城市垃圾转运站，由环卫部门统一处置。 本项目修理作业中产生一般工业固废绝大部分（废零部件、配件）进行回收，不能回收的经收集后与生活垃圾一起送至城市垃圾中转站，由环卫部门统一处置；危险废物由专用容器暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位妥善处置。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求建设，地面采取防渗措施，尽可能避免危险废物贮存期间对项目所在区域环境造成不良影响。本项目固体废物产生情况详见下表12。 表12 项目固体废物产生情况表 类别 污染物名称 类别 产生量(t/a) 排放量(t/a) 去向 生活垃圾 生活垃圾 生活垃圾 2.31 0 分类收集后送至城市垃圾中转站，由环卫部门统一处置 一般工业固废 废零部件 废旧轮胎等 一般固体废物 0.5-1.5 0 大部分回收利用，其余送至城市垃圾中转站，由环卫部门统一处置 危险废物 废润滑油 HW08 0.2 0 定期交由有资质单位处置 废电瓶 HW49 0.5 0 由厂家统一回收处置 |
| --- | --- |

项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生的浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 清洗废水175m3/a | CODcr | 330mg/l | 0.05t/a | 100mg/L | 0.01t/a |
|  |  | SS | 800mg/L | 0.14t/a | 100mg/L | 0.01t/a |
|  |  | 石油类 | 35mg/L | 0.006t/a | 5mg/L | 0.001t/a |
|  | 生活污水 369.6m3/a | CODcr | 400mg/L | 0.14t/a | 200mg/L | 0.07t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.07t/a | 150mg/L | 0.05t/a |
|  |  | SS | 350mg/L | 0.13t/a | 100mg/L | 0.03t/a |
| 大气污染物 | 汽车尾气 | CO | 0.32kg/d | 0.32kg/d |
|  |  | NO2 | 0.0422kg/d | 0.0422kg/d |
|  |  | 烃类 | 0.0666kg/d | 0.0666kg/d |
|  | 维修车间 | 焊接烟尘 （烟尘） | 0.65mg/m3 | 少量 | 0.065mg/m3 | 少量 |
| 噪声 | 车辆运行及维修 | 噪声 | 70-85dB(A) | 昼间＜60 dB(A) 夜间＜50 dB(A) |
| 固体废物 | 办公区及其它功能区 | 生活垃圾 | 2.31t/a | 0 |
|  | 修理车间 | 废零部件 废旧轮胎等 | 0.5-1.5 t/a | 0 |
|  |  | 废润滑油 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废电瓶 | 0.5 t/a | 0 |
| 主要生态影响： 本项目位于宁夏固原市彭阳县白阳镇（彭阳县城悦龙新区），通过项目绿化等景观建设，可增加绿化面积、增加植被覆盖度，优化项目区景观，改善生态环境。 |

环境影响分析

1、施工期 1.1大气环境影响分析 施工期间场地平整，物料运送、装卸，土石方挖掘、堆放产生的扬尘，以及施工机械废气等，对周围环境产生一定的影响。 ⑴运输道路扬尘分析 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中行驶产生的扬尘最为严重。据相关资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.125(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q=汽车行驶的扬尘，kg/km•辆； V=汽车速度，km/h； W=汽车载重量，吨； P=道路表面粉尘量，kg/m2。 表13为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表13 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/km•辆 P 车速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) 5(km/h) 0.051056 0.085865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10(km/h) 0.102112 0.171731 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15(km/h) 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25(km/h) 0.255279 0.429326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435539 由表中数据可以看出，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 ⑵施工现场扬尘分析 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按卸车堆存起尘的经验公式计算：  Q=2.1(V50— V0)3e-1.023W 其中：Q=起尘量，kg/吨•年； V=距地面50m处风速，m/s； V0=起尘风速，m/s； W=尘粒的含水率，％。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表14。 表14 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（pm) 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s) 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径(pm) 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度（m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径(pm) 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s) 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250pm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250pm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 施工过程中的扬尘影响距离采用类比的方法进行分析，施工现场扬尘监测时风速为2.4m/s，监测结果见表15。 表15 建筑施工工地下风向TSP浓度监测结果 单位：mg/m3 距离 20m 50m 100m 150m 200m 250m 浓度 1.503 0.922 0.602 0.591 0.512 0.406 从表15可以看出，施工场地下风向50m处TSP浓度已低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。施工现场的扬尘强弱与施工条件、施工方式、施工设备及施工季节、气象条件及建设地区土质等诸多因素有关。 为进一步降低扬尘对环境的影响，建设单位需采取以下措施： ①严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在指定道路范围内； ②禁止运输车辆装载过满，汽车运输的沙石、渣土或其他粉状建筑材料要用篷布进行遮盖，杜绝粉状物料沿途抛洒，文明装卸和驾驶，在装卸点须对散落在车辆外部的物料进行清扫； ③施工场地和临时堆土场非雨天时适时洒水； ④风速四级及以上易产生扬尘时，施工单位暂停土石方开挖，同时采取覆盖、湿润等措施降低扬尘污染。 ⑶施工机械废气分析 施工机械产生的废气，其主要成份为CO、NOx和HC等，会对周围环境空气带来一定的影响，但其作用的范围及持续的时间均较短，且会随着施工期的结束而终结，因此施工机械废气对项目区大气环境影响很小。 施工单位应选用出厂合格的施工机械和运输工具，并确保其废气排放符合国家有关标准，加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放，降低车辆尾气污染。 1.2水环境影响分析 施工期废水主要为工人生活污水和车辆、建筑材料等冲洗废水。 ⑴施工期生活污水 本项目不设施工营地，施工人员为当地劳动力，人员如厕可依托城区现有公共厕所。厂区不产生生活污水，对项目区环境影响较小。 ⑵施工废水 施工期间设备冲洗、物料冲洗、建构筑物冲洗等产生少量施工废水，施工废水产生量小，具有间断性，上层清夜回用于物料冲洗等用水环节。施工废水主要含有悬浮物，施工场次设施临时沉淀池，沉淀池中的泥沙每周清除一次，沉淀泥浆作为建筑原材料利用，不外排，上层清夜回用。 1.3噪声影响分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆都是噪声的产生源。根据有关资料主要施工机械的噪声状况列于下表16。 表16 施工机械设备噪声 施工设备名称 距设备10m处平均A声级dB（A） 挖掘机 82 推土机 80 起重机 62 压路机 60 卡车 65 由上表可以看出现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。 施工噪声对周围地区声学环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 表17 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011） 单位：dB(A) 噪声限值 昼间 夜间 70 55 由于本工程施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此在预测其影响 时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用： L2=L1-20lgr2/r1（r2>r1） 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB(A)）； r1、r2为接受点距声源的距离（m）。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL； ΔL=L1-L2=20lgr2/r1 由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况。 表18 噪声值随距离的衰减关系 距离（m） 1 10 50 100 150 200 250 400 600 ΔLdB（A） 0 20 34 40 43 46 48 52 57 要求建设单位施工期采取以下措施以避免或减缓其不利影响： ①严格规定各种有高噪声的机械设备的工作时间，将产生高噪声的机械设备作业时间安排在不敏感时段，并避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部累积声级过高。 ②对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 ③加强管理，文明施工，尽量减少人为噪声。 ④如果确需夜间施工，须到环保部门办理夜间施工审批手续。 综上所述，施工期间会对外环境造成不同程度的影响，建设单位应采取相应措施以降低对环境的影响。同时施工期较短，且位于工业园区内，附近200m范围内无声环境敏感保护目标，影响是暂时的，随着施工的结束，影响将消失。 1.4固体废物影响 本项目施工人员产生的生活垃圾分类收集后送至城市垃圾中转站，由环卫部门统一处置，日产日清，现场不堆存。施工期固体废物主要为建筑垃圾，建筑垃圾分类收集后将可回收的废物综合利用或定期销售，不可回收的垃圾及时清运至政府指定地点处置，同时采取必要措施，加强对临时堆存点、运输过程中的管理。 本项目施工期建筑垃圾应严格按照《城市建筑垃圾管理规定》执行。按照谁产生、谁承担处置责任的原则，针对本项目特点，采取的减缓措施主要有： ⑴在运输建筑垃圾时，应合理规划运输路线和时间，不得丢弃、遗撒、随意堆放建筑垃圾，避免对周围环境及居民安全造成影响； ⑵建筑垃圾处置实行减量化、资源化和无害化，尽量综合利用，鼓励建设单位、施工单位优先采用建筑垃圾综合利用产品； ⑶不得侵占公共交通道路作为建筑垃圾收集点； ⑷项目开挖土方用于低洼地段补填，分层开挖，分层回填，对表土单独剥离，分区保存，用于后期绿化覆土。对项目区土方全部回用，不产生弃方。 2、运营期 2.1大气环境影响分析 本项目排放废气主要有烧焊过程产生的焊接烟尘、进出车辆及试车产生的汽车尾气、打磨粉尘。 ① 机动车尾气 项目进出车辆会产生尾气，但是由于其排放时间短，排放量少，所含NO2、CO和烃类浓度低，且场区周围较空旷，可自然排空。另外，场区机动车辆尾气经过植物的吸附及空气扩散、稀释作用，对项目区环境空气影响较小。 ②焊接烟尘 根据建设单位提供资料，本项目每年焊条使用量为1t，本项目焊接烟尘产生量为8kg/a（焊接工艺为气体保护电弧焊，焊丝为CO2保护实芯焊丝，烟尘产生量为8g/kg），焊接时数按720h/a算，则烟尘产生速率为10g/h，焊接烟尘排放浓度约为0.65mg/m3，通过车间设置的换气扇高空无组织排放，通过扩散和植被吸附后对项目区环境空气影响较小。 ③打磨粉尘 在汽车打磨刮灰过程中，产生少量粉尘。打磨刮灰工序中均在车间内人工操作，存在操作环境分散、间歇性强等特点，建议建设单位加强车间通风，尽量浓缩生产时间，以使粉尘逸散量降至最低。通过采取上述措施后，本项目打磨刮灰产生的粉尘对周围环境造成的影响甚微。 2.2地表水环境影响分析 本项目营运后废水主要是办公场地清洗废水、维修车间冲洗和汽车清洗等产生的生产废水以及生活污水等。 ① 生产废水 本项目营运后生产废水主要为清洗汽车废水等，年排放废水量为175t/a， 该废水主要污染物为SS和少量石油类，此类废水收集至隔油沉淀池，出去一部分SS和石油类后送化粪池处理可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，然后排入市政下水管网。 ② 生活废水 本项目劳动定员33人，每年工作350日，本项目生活总用水量约1.32m3/d（用水量按40L/人·d计算），废水排水量按用水量的80%计，约1.056t/d，即年产生生活废水约369.6t/a，厂区建设1座10m3的化粪池收集生活污水，使其达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后进入市政下水管网。 2.3声环境影响分析 本项目噪声主要有汽车行驶噪声、排风设备噪声、维修噪声、设备噪声等。 ① 汽车噪声 汽车噪声来源主要为汽车行驶产生的噪声，持续时间短，通过距离衰减后对周围环境影响很小。 ②排风系统 排风系统日常工作时产生的噪声。在车间安装排风系统时采取以下措施：选择高效低噪排风设备，并进行隔声处理，设置了隔声墙、隔声罩等，设备基础底座应设置隔振器，支架、托架、吊架等必须安装减振措施，采用了弹性吊钩、隔振带等，风机排风口设置了消声器。 ③修理车间 修理汽车时的零部件敲打声、打磨、电焊、机械加工等过程均产生一定噪声，水泵、高压喷枪、压缩机等设备产生一定噪声，噪声源强为70～85 dB(A)。建设单位应采取以下措施进行降噪： 1、维修车间墙体及屋顶采用轻质复合隔声簿板； 2、噪声源移至噪音非敏感区(有隔音设备或厂区角落)作业，并对产噪设备加装吸音设备(隔音箱、消音器等)、部分设备加装避震系统(刚性弹簧、防震橡皮等)； 3、加强对各种设备的保养，使之处于良好运行状态。 2.4固体废物影响分析 项目在生产过程中所产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物等。 针对项目各类固体废物的特点和性质，项目固体废物采取以下综合处置措施： (1)废零部件、废轮胎等部分回收利用，剩余部分送至城市垃圾中转站，由环卫部门统一处置。 (2)生活垃圾分类收集后，送至城市垃圾中转站，由环卫部门统一处置。 (3)项目危险废物主要为废润滑油、废电瓶，其中废电瓶收集收交由厂家回收统一处置，其他危险废物经危废暂存间收集后交由有资质的单位回收处置。 建设单位设置危险废物暂存间1座，用于暂存危险废物，按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单，建设一座占地约15m2(可堆存一个月以上)的危险废物暂存间，应按照危险废物的有关规定进行转移、处置，定期送有资质的单位回收处理、处置。 对于滤层漆膜、废油漆桶、废油的暂存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中要求执行，具体如下： ①本项目各类危险废物均由具有处理资质的单位接纳处置； ②设对危废暂存间地面设置防渗措施、设置耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ③危废暂存间设置标示标志牌； ④业主方应作好废油情况的记录，记录上须注明废油等危废的来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称； ⑤危废记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a； ⑥必须定期对废油等危废包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 根据固体废物的特性，采用相应的固废处理措施处理相关废物是可行的，避免对环境产生二次污染。 危险废物的处置、转运按《宁夏回族自治区危险废物管理办法》及《关于在全区危险废物产生单位开展建立台帐工作的通知》宁环函2011[138]号的有关规定执行。 对于固体废物的暂存及处置应做到以下几点： (1)建设单位应合理布设垃圾收集点，保持整洁，并对固体废物实行分类管理，对包装废弃物、办公废纸等应进行回收利用。 (2)建设单位应加强固废管理，固体废物应每天及时清理，对那些无回收利用价值的垃圾及时交环卫部门处理，不得任意堆放。 (3)建设单位对产生的危险废物采用专用容器收集后，加强危废管理，与有危废处理资质的单位制定详细收存处置协议，危废应做到及时清运，不得随意堆放或处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013年修改单中危险废物贮存设施(仓库式)的设计要求： ①储存贮存场地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造； ②设施内要有安全照明设施和观察窗口； ③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑥防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 综上所述，项目运营过程中，固体废物均得到合理利用和有效处置，因而固体废物处置措施是可行的。本项目运营期的固体废物对周围环境的影响较小。 3、竣工环保验收 本项目须贯彻“三同时”原则，环境保护设施及污染源设施措施必须做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，并作为竣工环保验收的主要内容进行核查。 本项目环保设施竣工验收一览表见表19。 表19 本项目环保设施措施竣工验收一览表 项目 环保措施或设施 治理对象 处置方式 验收标准/要求 废水治理 1座10 m3隔油沉淀池 清洗废水 隔油沉淀池处理后送化粪池处理 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 1座10m3化粪池一座 生活污水 化粪池处理后排入市政下水管网 废气治理 维修车间南侧通风设施1套 焊接烟尘、打磨粉尘 加强通风，无组织高空排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 噪声防治 对机械设备采取有针对性的隔声、减震等措施 维修车间机械设备 低噪设备、基础减震等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 固体废物 1间15m2危废暂存间， 危险废物 设置15m2危废暂存间，进行防腐防渗防渗处理，K≤1×10-10cm/s；危废分类收集，定期委托有资质单位进行处理 《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001》及2013年修改单 生活垃圾收集箱、一般固体收集箱 生活垃圾、一般固废 展厅、广场、办公区设置若干垃圾分类收集箱；维修车间设置4个一般固废分类收集箱 妥善处置

建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 烧焊 | 焊接烟尘（烟尘） | 修理车间各设置1套通风设施 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 进出车辆 | NO2 CO 烃类 | 无组织扩散 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr SS 氨氮 | 经化粪池处理后排入市政下水管网 | 达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
|  | 清洗废水 | CODcr SS 石油类 | 经隔油沉淀池处理后送化粪池处理，排入市政下水管网 |  |
| 固体废物 | 办公区及其他功能区 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 分类收集后送至城市垃圾中转站，由环卫部门统一处置 | 妥善、安全处置 |
|  | 修理车间 | 一般工业固废 | 废零部件、废轮胎等 | 部分回收综合利用，其余送至城市垃圾中转站，由环卫部门统一处置 |  |
|  |  | 危险废物 | 废电瓶 | 经危险废物暂存间暂存后，全部交由厂家回收进行再利用 |  |
|  |  |  | 废润滑油 | 经危险废物暂存间暂存后，定期委托有资质单位妥善处置 |  |
| 噪声 | 营运期 | 修理车间 | 维修汽车产生的机械噪声 | 修理车间做基础减震、隔音、距离衰减等防噪措施 | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
|  |  | 通风系统 | 排风设备工作噪声 | 排风设备选用低噪声设备，外机底座设置橡胶软垫减振，符合其他相关规定 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于宁夏固原市彭阳县白阳镇（彭阳县城悦龙新区），通过项目绿化等景观建设，可增加绿化面积、增加植被覆盖度，优化项目区景观，改善生态环境。 |

结论建议

一、结论 1、项目基本情况 本项目位于宁夏固原市彭阳县白阳镇（彭阳县城东侧），振阳街以北，彭石公路以东区域，厂界中心地理为北纬35°51'17.03",东经: 106°39'12.26"。项目总占地面积18153.10m2，总建筑面积15580.86 m2，建设内容包括三层4S店展厅1座，维修车间两间，五层办公楼1座，库存50辆新能源汽车，包含销售汽车和配件、维修东等。项目总投资3500万元，其中环保投资62万元，占总投资的1.77%，主要用于车间通风、危废治理、减振、降噪等方面的投资。 2、产业政策相符性 本项目为汽车修理、汽车零售、汽车零配件零售行业，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年修改单的规定，本项目不在“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”列表，属于允许类项目。 因此，本项目的建设符合国家产业政策。 3、项目建设选址合理性、规划相符性 本项目位于宁夏固原市彭阳县白阳镇（彭阳县城悦龙新区），东至白阳镇姚河村集体土地，南至振阳街，西至彭石公路，北至白阳镇姚河村集体土地。经彭阳县人民政府《关于同意国有建设用地使用权挂牌出让结果的批复》2017年9月确定，本项目用地性质为商服用地（其他商服）。项目西南侧与彭石公路、振阳街相隔为富阳花园小区，西侧为彭石公路，南侧为振阳街，北侧为山丘。 项目所在地交通便利，敏感保护目标较少，用地性质符合规划，选址合理。 4、平面布置 本项目建设过程中充分考虑空间及各功能区进行布置，4S店展厅位于厂区南侧，正对厂区主出入口，南侧为设置广场和绿化带，展厅北侧为维修车间，南北走向东西布置，两侧设置停车场供来客停车，并设置景观花园；2座维修车间之间建设一处生态停车场，供企业出售车辆停放。5层办公楼位于厂区北侧，与生产区、销售区分开，并位于主导风向的侧风向，不受维修车间废气的影响。 厂区功能分区合理，容积率为0.86，景观协调，平面布置合理。 5、环境质量现状 ⑴大气环境 根据《彭阳县县域生态环境空气环境质量考核监测报告》（固环监（2016）第127号）中对彭阳县城市建设与环境保护局院内（经度106°37′58″，纬度35°51′10″）的监测数据： ①PM10 彭阳建环局监测点2015年第四季度到2016年第三季度的统计数据显示，PM10日均值浓度范围为“0.059-0.087mg/m3”，监测点PM10日均浓度监测值均不超标。 ②SO2 彭阳建环局监测点2015年第四季度到2016年第三季度的统计数据显示，SO2日均浓度范围为“0.010-0.014mg/m3”，监测点SO2日均浓度监测值不超标。 ③NO2 彭阳建环局监测点2015年第四季度到2016年第三季度的统计数据显示，NO2日均值浓度范围为“0.008-0.015mg/m3”，监测点NO2日均浓度监测值不超标。 ⑵水环境 本次地表水环境质量现状评价依据固原市环境监测站2016年进行的彭阳县县域生态地表水环境质量考核监测数据，根据监测数据可知，茹河李河桥断面水质为劣Ⅴ类重度污染水质，主要污染物指标为五日生化需氧量、氨氮和总磷，监测值分别为6.09mg/L、2.83mg/L和0.45mg/L分别超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准的0.52倍、1.83倍和1.25倍。超标原因主要为为茹河径流量小，李河桥段河流接纳了彭阳县污水处理厂尾水引起。 ⑶声环境 本次声环境评价由宁夏创安环境监测有限公司对项目区域进行环境噪声实测，根据监测结果本项目区域各监测点位昼间噪声值范围为52.3-53.5dB(A)、夜间噪声值范围为42.2-43.9dB(A)，所有监测点的现状噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。 6、环境影响分析及治理措施 ㈠施工期 ⑴废气 本项目施工期间场地平整，物料运送、装卸，土石方挖掘、堆放产生的扬尘以及施工机械废气等，会对周围环境空气带来一定的影响，但其作用的范围及持续的时间均较短，且会随着施工期的结束而终结，因此施工机械废气对项目区大气环境影响很小。 ⑵废水 本项目不舍施工营地，施工人员如厕可依托城区现有公共卫生间，不产生生活污水，车辆、建筑材料等冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排，故对环境影响较小。 ⑶噪声 本项目主要为施工作业噪声及运输车辆噪声对区域声环境的影响。施工作业噪声为各种施工机械如推土机等作业噪声及设备安装、调试产生的噪声，但其作用的范围及持续的时间均较短，且会随着施工期的结束而终结，因此施工噪声对区域声环境影响很小。 ⑷固体废物 本项目施工期固体废物主要为开挖土方和建筑垃圾，场地平整阶段高挖低填，对表土单独剥离，分区保存，用于后期绿化覆土。对项目区土方全部回用，不产生弃方；建筑垃圾分类收集后将可回收的废物综合利用或定期销售，不可回收的垃圾及时清运至政府指定地点处置，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中的相关规定。对项目所在区域环境影响较小。 ㈡运营期 ⑴大气环境 本项目废气主要为汽车进出汽车尾气，烧焊过程中的焊接烟尘以及打磨粉尘。 ①汽车尾气 本项目区域进出车辆较少，建设区域空旷，且汽车尾气具有排放量少、排放时间段、分散等特点，加之本项目西侧绿化带吸附作用，对环境空气影响不大。 本项目车辆维修在修理车间进行，修理过程中产生的汽车尾气经通风设施稀释进行无组织排放，维修期间车辆逗留时间短，排放量不大，对环境空气影响较小。 ②焊接烟尘 对于受损的车辆，需要采用电、气焊时，会产生焊接烟尘，焊接次数与焊接量较少，通过车间换气系统高空无组织排放，对项目区环境影响较小。 ③打磨粉尘 汽车打磨作业中使用砂纸和打磨机，其过程会产生少量粉尘，产生量较少，且为间歇性作业，通过加强通风设施管理等措施，对本项目周围环境影响较小。 ⑵水环境 本项目营运后，清洗废水经隔油沉淀池处理后送化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后排入市政下水管网。生活废水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求后排入市政下水管网。 项目废水均得到妥善处置，且满足达标排放，对项目地表水环境影响较小。 ⑶固废 本项目固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 ①一般工业固废 本项目一般工业固废包括废零部件、废旧轮胎、废包装材料等，固废经过集中收集后，部分可回收再利用，其余送至城市垃圾中转站，由环卫部门统一处置。 ②危险废物 本项目危险废物暂存于厂区设置的1座15m2危废暂存间分区暂存，危废暂存容器设有标识，地面做防腐、防渗处理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单规范建设，定期交由有资质单位进行处置。 ③生活垃圾 生活垃圾经分类收集到厂内垃圾箱后，送至城市垃圾中转站，由环卫部门统一处置，做到日产日清，无固体废物堆弃，对环境影响很小。 ⑷噪声 设备运行时产生的噪声采用密闭、减振等综合防治措施，再经厂房密闭及距离降噪后，项目在运营过程中的噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。因此，项目在运营过程中产生的噪声对项目所在地的声环境影响较小。 6、总结论 本项目符合国家相关产业政策，总图布置合理，污染物排放控制在较低水平，在严格落实“三同时”以及各项污染防治对策，确保环保设施正常运行，对污染物进行有效合理的治理前提下，从环境保护角度分析，本项目在该区域的建设是可行的。 二、建议 ①加强员工环保意识，强化环境保护管理； ②加强危废管理制度，完善危废管理台账； ③加强厂区绿化建设和养护工作。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其它与环境有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应先下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境专项评价 声环境专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

本项目

办公区

停车场

低噪设备

汽车尾气

废润滑油

达标

生活废水、场地清洁废水

排入市政下水管网

废水收集池

生活垃圾

分类收集

外运处置

废电瓶

交由有资质单位进行处置

修理设备

修理车间

洗车废水

排空

隔油沉淀池

544.6

达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准

市政下水管网

废弃零件

专业回收

低噪设备

隔声防噪

达标

50	0

化粪池

危废暂存间

办公，修理人员生活用水

2390

462

369.6

92.4

清洗用水

175

175

绿化用水

1753

1753

化粪池

图3       本项目水量平衡图       单位：t/a

图1    本项目声环境监测点位图

4#

3#

1#

2#

175