彭阳县罗洼乡美丽小城镇建设项目

环境影响报告表

建设单位：彭阳县住房和城乡建设局

评价单位：河南金环环境影响评价有限公司

二Ｏ一九年七月

彭阳县罗洼乡美丽小城镇建设项目

环境影响报告表修改说明与清单

根据《彭阳县罗洼乡美丽小城镇建设项目环境影响报告表技术评估会专家意见》的修改要求，我单位组织了本项目编写相关技术人员对报告表进行了认真的修改和完善，具体修改情况见下表：

| 序号 | 修改意见 | 修改说明 | 修改页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善地表水环境质量监测数据 | 已更新蒲河石河桥断面地表水监测数据 | P18~19 |
| 2 | 明确声环境质量检测数据来源 | 已明确声环境质量检测数据来源 | P19~20 附件 |
| 3 | 明确运营期废水去向，废水量是否增加 | 已核实报告中相关数据 | P7、26 |
| 4 | 专家提出的其他意见 | 已逐条进行修改 | / |

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过3 0个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 彭阳县罗洼乡美丽小城镇建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 彭阳县住房和城乡建设局 |
| 法人代表 | 王继讲 | 联系人 | 张建设 |
| 通讯地址 | 彭阳县住房和城乡建设局 |
| 联系电话 | 0954-7012290 | 传真 | / | 邮政编码 | 756500 |
| 建设地点 | 彭阳县罗洼乡政府驻地 |
| 立项审批部门 | 彭阳县发展和改革局 | 项目代码 | 2019-640425-80-01-004673 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | N7810 市政设施管理 |
| 占地面积 (m2) | 25010 | 绿化面积 (m2) | 8720 |
| 总投资 (万元) | 2427.05 | 其中：环保投资(万元) | 139.1 | 环保投资占总投资比例 | 5.79% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产 日期 | 2020年6月 |
| 项目内容及规模： 1、项目由来 我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段，正处于经济转型升级、加快推进社会主义现代化的重要时期，也处于城镇化深入发展的关键时期，十八届三中全会、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、中央城镇化工作会议精神、《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》，提出了全面推进新型城镇化建设，城镇化对经济社会发展具有重大意义。党的十九大和2018年中央一号文件明确提出按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，实施乡村振兴“三步走”战略，实现城乡融合发展。小城镇建设是实施乡村振兴战略的重要抓手，在落实新型城镇化和乡村振兴战略中具有不可替代的承上启下的地位与作用。因此要牢牢把握城镇化蕴含的巨大机遇，准确研究城镇化发展的新趋势、新特点，统筹城乡协调发展。 罗洼乡集镇地处甘肃、宁夏两省区交界处，属黄土丘陵沟壑区，地形复杂，多为山地、沟道。距彭阳县城62km、距固原市区93km，呈人字形、狭长状布局形式，由于受地形条件的限制，罗洼乡集镇用地S203省道与罗王公路两侧布置，形成带状布局。现状商业沿主街道而建，村庄农宅用地分布于商业建筑后排，受地形因素影响，集镇总体布局略显凌乱，功能分区划分不明确。同时两条主要道路破旧不堪，其他市政基础设施建设步伐缓慢，城镇综合服务水平低。 鉴于此背景，彭阳县住房和城乡建设局通过申请国家及自治区小城镇建设专项资金、县财政配套资金规划建设彭阳县罗洼乡美丽小城镇建设项目，项目总投资为2427.05万元。项目拟对两条主干道进行改扩建，对街面外立面进行改造，极大提升当地的居住环境和交通环境。 为科学客观地评价项目建设过程以及建成后对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)等有关规定，彭阳县住房和城乡建设局于2019年6月委托我单位(以下简称“评价单位”)对“彭阳县罗洼乡美丽小城镇建设项目”(以下简称“本项目”)进行环境影响评价工作。评价单位自承担了该项目的环境影响评价工作后，随即组织技术力量进行了现场踏勘和资料收集工作，并根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，为项目办理环保管理提供技术依据。 2、项目概况 项目名称：彭阳县罗洼乡美丽小城镇建设项目； 建设性质：新建； 建设单位：彭阳县住房和城乡建设局； 建设地点：位于彭阳县罗洼乡政府驻地，S203省道及罗王公路集镇段，中心地理坐标为北纬36°15’24.88”、东经106°35’24.69”。项目所在地区域行政区划见图1。 3、项目建设内容及规模 (1)建设内容及规模 本项目建设内容包括道路工程、亮化工程、给水工程、排水工程、沿街立面改造工程、停车场工程共6项。主要内容为：①道路工程主要为拆除新建集镇段S203省道、育才路原有破损公路共936.2m；②对集镇段S203省道、育才路及停车场区域配套路灯工程；③对集镇段S203省道、育才路下部铺设给水管道管径为DN200，总长873m；④对集镇段S203省道、育才路下部铺设排水管道，总长990m；⑤对集镇段S203省道、罗王公路两侧建筑立面及屋面进行改造，共7450m2；⑥在罗王公路南侧三角区域设置8720m2绿化带，并新建8800m2停车场一处。本项目具体改造范围及内容见附图2。 (2)项目组成 项目组成情况见表1。 表1 项目组成情况表 工程名称 建设内容 备注 主体工程 道路工程 对S203省道集镇段和育才路进行改扩建，道路共长936.2m，其中S203省道集镇段690.5m，育才路245.7m。车行道改建为沥青砼路面，人行道进行面包砖铺装，道牙采用花岗岩。在罗洼乡政府门口设置1道3-0.6m圆管涵，在S203省道与育才路交叉口布置3道2-0.6m圆管涵。 改造 亮化工程 对S203省道集镇段、育才路东侧及停车场设置太阳能路灯，灯杆高度9m，灯杆间距30m。 改造 给水工程 S203省道集镇段为东西向城市支路，给水主管道管径DN200，长度652m；育才路为东西向城市支路，给水管道管径DN200，长度221m，平均埋深1.8m，管道公称压力PN=2.0MPa。 新建 排水工程 S203省道集镇段排水管道沿S203省道由东西两侧排至育才路排水主管道，设计管径为d600～d800，总长714m；育才路排水管道沿育才路由西向东排至已建育才路排水主管道，向东排至宁夏王洼煤业有限公司银洞沟煤矿现有污水处理站，设计管径为d1000，总长255m。 新建 沿街立面改造工程 203省道和罗王公路两侧沿街建筑侧铲除原有建筑立面至原墙面，新做立面面层约3360m2；更换门窗面积1440m2；铲除原有女儿墙，新做轻钢坡屋顶4850m2，新做山墙处做固定铝合金通风百叶窗5.4m2；原有坡屋面重做树脂瓦面积约2100m2。 改造 停车场工程 在罗王公路南侧三角区域进行绿化种植，绿化面积约8686m2。并在公路南侧新建停车场一处，拟停车40辆面积约8264m2。 新建 公用工程 供水 由市政供水管网提供，主要为村民生活用水及商铺用水，用水量为100m3/d(36500m3/a)，水源为中南部饮水工程供给，已设置DN200生活供水管网。 已建 排水 主要为村民生活污水及商铺废水，污水量为292m3/d(106580m3/a)，通过沿街敷设的排水管线排至现有污水处理站处理。 新建 供电 电源由罗洼乡电网提供，运营期路灯照明采用太阳能供电。 路灯 新建 临时工程 施工便道 项目不设施工便道，原材料及构建运输依托项目周边现有道路。 / 施工场地 项目工程量较小，不设混凝土拌合站，采用商品混凝土。 / 施工营地 项目不设施工营地，施工人员均为周边村民。 / 取、弃土场临时用地 项目挖方量较小，管沟开挖等过程产生的土方全部回填，剩余土方用于道路平整，不设弃土场。 / 环保工程 施工期 废气 处理 主要为施工扬尘，施工场地及路面定期洒水、砂石料等采用苫盖措施，大风天气不施工等。 / 废水 处理 主要为施工作业废水，经1座2m3临时沉淀池处理后回用，不外排。 / 噪声 处理 选用低噪音设备，合理安排施工时序，尽量避免高噪声设备同一时段施工，禁止夜间施工。 / 续表1 项目组成情况表 工程名称 建设内容 备注 环保工程 施工期 固废 处理 产生的土方全部回填管沟或用于场地平整，不设弃土场；建筑垃圾中废混凝土、废瓦片、废砖等全部清运至当地政府指定地点处置，废门窗、废钢材及废包装作为可回收资源外售。 / 运营期 废气 处理 汽车尾气自然排放。 / 废水 处理 主要为生活污水，经化粪池处理后，通过沿街敷设的排水管线排至现有污水处理站处理。 依托 噪声 处理 主要为交通噪声，采用限制车速、减少鸣笛次数。 / 绿化 新增绿化面积约8720m2 新建 4、工程建设方案 4.1 道路工程 4.1.1 道路长度 本次主要针对S203省道集镇段和育才路进行改扩建，道路共长936.2m，其中S203省道集镇段690.5m，育才路245.7m。车行道为沥青砼路面，人行道进行面包砖铺装，道牙采用花岗岩。 4.1.2 技术指标 主要技术指标见表2。 表2 总体方案及主要技术指标表 指标名称 道路名称 备注 S203省道 育才路 地形 山陵重丘区 山陵重丘区 / 道路起终点 集镇段 集镇段 / 道路等级 城市支路 城市支路 / 设计速度(km/h) 20 20 / 道路断面形式 单幅路 单幅路 / 横断布置 机动车道(m) 14/10 10 / 人行道(m) 5×2/3×2 3×2 / 道路规划红线宽度(m) 24/16 16 / 桥涵设计荷载 城市-B级 城市-B级 / 路面等级 沥青混凝土路面 沥青混凝土路面 / 道路长度(m) 690.5 245.7 / 涵洞(道) 3 1 过路穿线管 地震设防烈度(度) 7 7 / 4.1.3 路基、路面、涵洞 4.1.3.1 路基 (1)一般路基设计 由于本项目道路是改建道路，道路两侧建筑物已经形成，故改建后道路纵断面高程基本以现状道路路面高程为设计高程，路基填方边坡1：1.5，挖方边坡1：1。 (2)路基处理 根据地勘报告显示，本道路地基土具有Ⅱ级自重湿陷性，对于湿陷性黄土路基的处理方法如下： 首先做好防水工程和排水工程，再对地基进行处理，采用翻压处理方式。旧路车行道路床经车辆长期碾压已稳定密实，不做翻压处理，仅对拓宽部分车行道及人行道进行翻压。 将拓宽部分车行道及人行道路床底面以下1.2m深度内进行翻压，压实后地基平均沉降量应大于20cm，翻压时应按规范要求分层回填土方(总厚度1.4m)至路床顶面并压实，压实度应达95%以上。 路基必须分层填筑，分层夯实，每层虚铺厚度不得大于30cm。路基施工前应清除地表植被，进行分层碾压，以保证路基稳定。若施工范围内发现有生活垃圾的堆埋物、腐殖土、草皮及树根等，应按照施工规范的要求全部清除干净。 4.1.3.2 路面 根据自然条件和远景交通发展需要，并结合罗洼乡近年来已建成的路面结构情况，考虑到行车舒适性、施工周期、路面适应变形能力、交通开放时间以及路面完工后地下管线可能二次敷设的方便程度，拟采用施工技术成熟的沥青混凝土路面。 本项目路面结构见下表。 表3 道路结构层组合表 单位 cm 位置 层位 机动车道 人行道 面层 (细)沥青砼4.0 砼道砖30×15×6.0 (中)沥青砼6.0 M10水泥砂浆3.0 基层 水泥稳定碎石36.0 石灰土(10%)15.0 底基层 石灰土(12%)20.0 / 总厚度 66.0 24.0 4.1.3.3 涵洞 为方便道路建成后各种管线的穿越，避免道路建成后的重复开挖，在罗洼乡政府门口布置1道3-0.6米圆管涵，在S203省道与育才路交叉口布置3道2-0.6米圆管涵。 4.1.2 亮化工程 203省道集镇段在育才路西侧段车行道宽14m，育才路东侧段车行道宽10m。育才路车行道宽10m，均为单幅路。停车场沿停车场设置太阳能能路灯，路灯间距为30m。 本工程路灯用电负荷为三级负荷，电源采用太阳能，供电电压24V。太阳能电池组件在有太阳的情况下将太阳能转换为电能，通过太阳能充放电控制器给负载供电，同时给蓄电池组充电。在无阳光的时候，由蓄电池组给灯光源供电，实现照明功能。蓄电池在阴雨天可工作3~5天。彭阳县年平均日照小时为2200～2700h，太阳能资源利用价值高，可充分满足太阳能路灯使用需求。 4.1.3 给水工程 (1)给水工程现状 依据《自治区水利厅关于彭阳县王洼等6乡镇饮水水源替换改造工程实施方案审查意见的函》(宁水函发〔2015〕9号)，罗洼乡供水水源为宁夏固原地区(中南部)城乡饮水安全彭阳县连通工程，从原罗洼供水工程二泵站高位蓄水池与三泵站前池之间自流管道处取水，铺设配水管道自流向受水区供水。 本项目范围内目前铺设有一道dn110聚乙烯给水管道，该管道铺设年限较久，且由于2016年连通工程置换水源后，管道设计压力无法满足供水需求，经常出现爆管现象，造成饮水安全隐患。 (2)给水管网设计 S203省道集镇段为东西向城市支路，给水主管道管径dn200，长度L=652m，其中起点至育才路段给水主管道位于道路中心线以南8.5m处，育才路至3号路段给水主管道位于道路中心线以南6.5m处，给水管道平均埋深1.8m。 育才路为东西向城市支路，给水管道管径dn200，长度L=221m，管道位于道路中心线以南6.5m处，平均埋深1.8m。 给水管道采用钢丝网骨架复合给水管，管材、管件应符合现行国家标准给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道》GB/T32439-2015的规定。给水管道平均埋深1.8m。管道公称压力PN=2.0MPa，电熔套筒连接。管道配件采用钢骨架聚乙烯复合管专用配件。管道基础采用3:7灰土基础。按照防火规范的要求，在主要路口及沿道路每隔120m设置地下式消火栓一座。给水管道在规划交叉道路口预留给水管道，并每隔一定距离预留过路管便于用户接水。阀门井采用矩形钢筋混凝土阀门井。 4.1.4 排水工程 目前罗洼乡已建成的排水管道为合流制排水管道系统，均为近5年内建设完成，不具备分流改造条件，故本次设计仍采用雨污合流制的排水体制。 根据地形特点，S203省道集镇段排水管道沿S203省道由东西两侧排至育才路排水主管道。经排水管道水力计算，S203省道排水管道设计管径为d600～d800，排水管道位于道路中心线处，埋深2.5～3.5m，设计排水主管道总长L＝714m，其中管径d600管道长度447m，管径d800管道长度267m。 本项目所在区域常驻人口基本保持稳定，因此生活污水产排量不发生改变，仍为292m3/d(106580m3/a)。本次仅对地下排水管线进行改造，废水最终排入宁夏王洼煤业有限公司银洞沟煤矿现有污水处理站，总排水量及最终处理去向均不发生改变，该污水处理站可接纳罗洼乡所排生活污水。 根据地形特点，育才路排水管道沿育才路由西向东排至已建育才路排水主管道，向东排至宁夏王洼煤业有限公司银洞沟煤矿现有污水处理站。经排水管道水力计算，育才路排水管道设计管径为d1000，排水管道位于道路中心线处，埋深2.5～3.5m，设计排水管道总长L＝255m。 排水管道均采用Ⅱ级钢筋混凝土排水管道，橡胶圈接口，管道采用180°混凝土基础，基础底铺设300mm3:7灰土垫层，管道接口处基础断开，做沉降缝处理。为了便于对管渠系统做定期检查和清通，排水管道上必须设置检查井。检查井通常设在管道交汇、转弯、管道尺寸或坡度改变、跌水等处以及相隔一定距离的直线管渠段上。由于罗洼乡整体坡度较陡，管径较大，为避免雨水流速过大对管道造成冲刷，在203省道与育才路交叉口处设置一座阶梯式消力井。为了便于疏通，污水管道每隔300米左右设置沉泥井，沉泥井作法即将检查井井底降600mm。检查井采用矩形钢筋混凝土排水检查井，基础下设300mm厚3:7灰土，井周回填300mm宽3:7灰土。 4.1.5 沿街建筑立面改造工程 (1)改造规模及内容 203省道和罗王公路两侧沿街建筑侧铲除原有建筑立面至原墙面，新做立面面层约3360m2；更换门窗面积1440m2；铲除原有女儿墙，新做轻钢坡屋顶4850m2，新做山墙处做固定铝合金通风百叶窗1680m2，原有坡屋面重做树脂瓦面积约2100m2。 (2)立面改造方案 铲除原有破损墙面砖或涂料，新做统一风格的立面装饰，从下到上为青灰色真石漆，间隔做红色真石漆立柱样式，同时将所有旧门窗拆除，更换为统一的古铜色更换断桥铝合金保温防盗门、普通多腔塑钢中空玻璃窗及铝合金成品防盗栏杆。 (3)屋面改造方案 沿街的坡屋顶建筑，屋顶保留原有的木结构坡屋顶，在保留原有建筑防水层的基础上，对屋面进行修缮，因在平屋面加设钢屋架时会破坏原有平屋面的防水卷材，所以按外墙线内扩1m范围拆除原有防水，保温层为90厚EPS保温板，燃烧性能≥B2级。重新铺设望板，屋面瓦更换为树脂瓦，这样的做法不仅能和沿街建筑风格统一，并且可以节约建设资金。沿街的平屋顶建筑拆除原有女儿墙，用轻钢结构新做坡屋顶造型，屋面面层铺设青灰色树脂瓦，以达到屋顶形式、色彩的风格统一。 4.1.6 绿化及停车场改造方案 为改善罗王公路周边环境及公路两侧违章停车的实际困难， 拟将罗王公路南侧三角区域进行绿化种植，绿化面积约8686 m2。并在公路南侧新建停车场一处，面积约8264m2。 停车场主要以停17m长以上的卡车为主，停车场面积为8264m2，并移除场地内供电杆及线路，拟停车40辆。停车场做法见下图。 图1 停车场地基示意图 5、项目总平面布置以及选址合理性分析 本项目位于彭阳县罗洼乡集镇段，不设取弃土场，修路砾石、混凝土、沥青等全部外购。本项目不占用自然保护区、风景名胜区以及其他敏感区域。通过对罗洼乡道路工程、亮化工程、给排水工程、沿街立面改造工程、停车场工程等项目的建设，可以进一步完善罗洼乡路网结构，改善罗洼乡交通环境，提高了罗洼乡基础设施综合服务水平。同时，也极大地改善了罗洼乡整体形象和居住环境。 综上所述，项目总平面布置以及选址均是合理可行的。 6、施工方案 项目计划施工时间为2019年6月至2020年6月，共计12个月。 (1)施工原料 项目施工用砂石料、混凝土均从具有合法资质的生产单位购进，为公路运输。其中，砂石料直接购进清洗后的合格料，施工现场不进行清洗。 (2)施工用电、用水 项目施工用电由罗洼乡电网提供，从就近变压器接入；用水由市政给水管网提供。 (3)施工便道 项目不设施工便道，原材料及构建运输依托项目周边现有道路。 (4)施工场地 项目工程量较小，在永久占地范围内进行施工，不新增临时占地，不设混凝土拌合站，采用商品混凝土。 (5)施工营地 项目不设施工营地，施工人员均为周边村民。 (6)取、弃土场临时用地 项目挖方量较小，管沟开挖等过程产生的土方全部回填，剩余土方用于道路平整，不设弃土场，拆迁房屋产生的建筑垃圾均堆存于政府指定建筑垃圾堆放点。 7、项目总投资与环保投资 项目总投资2427.05万元，其中：环保投资估算为139.1万元，占总投资的5.79%。具体见表4。 表4 项目环保投资估算情况表 时段 污染防治措施 环保投资 (万元) 所占比例(%) 施工期 废气 施工场地及路面定期洒水、砂石料等采用苫盖措施 2.0 1.43 废水 1座2m3临时沉淀池(防渗) 1.0 0.72 噪声 线路穿越居民区时设置临时遮挡 2.0 1.43 固废 建筑垃圾清运处置 1.0 0.72 小计 6.0 4.31 运营期 废水 新建990m排水管线及检查井、雨水井 63.33 45.53 绿化 设置8720m2绿化带 69.77 50.16 小计 133.1 95.69 合计 139.1 100 由表4可知，项目施工期环保投资估算为6.0万元，占总投资的4.31%；运营期环保投资估算为133.1万元，占总投资的95.69%，主要为废水污染防治(63.33万元)、绿化(69.99万元)，符合村民生活排污特点。 7、产业政策符合性分析 本项目属中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)“鼓励类”中第二十二项“城市基础设施”，本项目符合产业政策。 根据宁夏回族自治区政府发布的《关于加快农村小城镇建设实施意见》，要以实现农村经济可持续发展和农村社会进步为目标，充分利用国务院《关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》的历史机遇，进一步科学规划，合理布局，建立起市场活跃、设备配套、功能齐全、环境优美、各具特色、经济繁荣、社会进步的小城镇网络，为人民群众创建优美、洁净的城市氛围和生产、生活条件。同时，根据宁夏回族自治区推进新型城镇化工作领导小组办公室《关于下达2019年美丽小城镇建设计划任务的通知》(宁城办发[2019]5号)的内容，明确科学确定和把握小城镇的功能定位，高起点规划、高水平设计、高质量建设、高效率运营。特别要注重主导产业的培训，推动一二三产业和产镇深度融合发展；注重塑造小城镇特色风貌，增强小城镇建设品位和底蕴；注重小城镇水、电、路、气、暖、通讯及安全设施、无障碍设施改造，完善小城镇设施功能；整体提升小城镇实力和形象。本项目为美丽村庄建设，建设后可以改善罗洼乡居民的人居环境，提升彭阳县乡村整体形象，符合宁夏回族自治区产业政策。 8、“三线一单”符合性分析 (1)生态红线 本项目地位于彭阳县罗洼乡乡政府所在地，占地土地类型为建设用地，通过国土资源局、生态环境局等相关单位调查核实，项目工程区不在生态红线内。本项目与生态红线关系见附图3。 (2)环境质量底线 本项目位于彭阳县罗洼乡，根据《固原市环境质量报告书(2018年)》可知，项目所在地的环境质量良好。 本项目施工生产过程中会产生一定的污染物，如施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾等，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周围环境造成不良影响，不会改变当地环境质量。 (3)资源利用上线 本项目为彭阳县罗洼乡基础设施建设项目，用水量与之前比较不变，不影响区域水资源量。 (4)环境准入负面清单 本项目为彭阳县罗洼乡基础设施建设项目，项目所在区域环境准入负面清单见表5所示。 表5 环境准入负面清单 序号 法律、法规、政策文件等 是否属于 1 《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2016年修订)中淘汰类、限制类项目 不属于 2 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目 不属于 3 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目 不属于 4 国家、宁夏回族自治区明确规定不得审批的建设项目 不属于 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染源及主要环境问题： 罗洼乡村庄布局现状为居民点沿S203省道分布，分布凌乱，且建筑质量较差，村庄风貌有待协调统一；村庄道路缺少路灯；集镇S203省道和育才路均为8m宽，道路两侧设置盖板边沟排水，道路人行道位置为防止车辆随意停放，设置矮隔离栏，因路面较窄，在车行道停车易造成道路拥堵。除S203省道道路中线处设置可跨越对象车道分界线(黄虚线)外，道路改建段范围内无其它交通安全设施。现状S203省道为沥青砼路面，在于育才路交叉口有部分路段为水泥砼路面，育才路为水泥砼路面。沥青路面出现大面积龟裂、坑槽、鼓包，水泥路面基本破碎，道路局部有沉降，道路破损较严重。由于罗洼乡没有专门的买卖交易市场，买卖交易全部在集镇段的公路两侧商业区进行，较窄的道路上大型车辆通过较多，存在非常大的安全隐患。 罗洼乡现有生活垃圾均由环卫部门收集后送至罗洼乡垃圾填埋场安全填埋，生活污水由现有管道收集后排入宁夏王洼煤业有限公司银洞沟煤矿污水处理站进行处理。 本项目为新建项目，总投资为2427.05万元，在罗洼乡现有规划范围内进行道路硬化、亮化等基础设施工程村庄风貌整治。考虑到罗洼乡位于农村地区，附近无污染型工业企业，故不存在原有污染问题。 街面建筑现状情况 路面现状情况 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 彭阳县位于宁夏回族自治区东南边隅、六盘山东麓泾河流域，隶属固原市，北、东、南三面与甘肃省庆阳市的环县、镇原县和平凉市的崆峒区接壤，西面与固原市原州区和泾源县毗邻。县域南北长61.5km，东西宽约50.3km。彭阳县北距自治区首府银川388km，西距兰州市380km，东南至西安市370km，距庆阳市160km，距平凉市66km，距固原市区51.4km。是兰州、西安、银川交通集合交汇的重要节点，孟城公路线横穿东西，省道202线纵贯南北，纵横交错辐射的大交通格局已经初步形成，人流、物流、信息流畅通便捷，区位优势明显。 罗洼乡位于彭阳县最北端，距县城约70km。全乡总土地面积156.21km2，现有耕地41138亩，退耕46653.7亩。 项目建设地点位于彭阳县罗洼乡集镇段，S203省道及罗王公路穿乡而过，交通较为便利。 2、地形地貌 彭阳县地处黄土高原中部丘陵沟壑区，属黄土丘陵地貌，其间有河谷川塬及残塬分布，西南靠近六盘山山麓，有土石丘陵分布。海拔高度在1286-2416m之间，地势西高东低，南高北低，除个别地方有基岩出露外，均为第四纪黄土所覆盖，由西南向东南呈现坡状倾斜，形成群山迭起、沟壑纵横的复杂地貌。在县城范围内的土质，地面以下约4.0-8.0m范围内为第四纪Ⅱ－Ⅲ级自重湿陷性黄土结构，其下为砂土或角砾。 全县黄土丘陵和土石丘陵坡地面积较大，是产生水土流失的主要区域。红河、茹河纵贯东西，将全县划分为三个自然区域：北部为黄土丘陵区，面积占全县总面积57.9%，海拔1294-1992m，地势起伏，沟壑纵横；中部为河谷残塬区，面积占全县28.9%，海拔1286-1873m，地势平坦，川塬相间；西南部为土石质山区，面积13.2%，海拔1900-2416m，地势陡峭。 3、工程地质条件 彭阳县大地构造所处鄂尔多斯盆地西缘构造带，是经多次构造运动发展起来的径向构造和祁、吕、贺兰山字型脊柱贺兰山带两种构造体系的复合带。境内地质构造西南部小关山是下白垩系泥质岩构成的长轴背斜。轴线与地表分水岭基本一致。东麓山前有走向压扭性断裂切割。向东超复堆积的第三系底部砂岩。沿山边镶嵌。罗洼――沟口一线由下古生界灰岩。石英岩等构成的“南北古陆梁”。与小关山背斜之间。形成为南北向展布的向斜。使第三系底部砂岩和下白垩系下部砂砾岩。在该地成为良好的储水构造。罗洼――王洼――彭阳大断裂。与“南北古陆梁”之间地形成断陷。横截地下水流。使地下水侵润曲线。造成南北向延伸的阶递。于地势低洼的茹河中游和红河中游形成小面积自流水区。东部下白垩系成为平缓的向东倾斜的单斜构造，且倾斜角底与主河床坡降相近，地下水排泄畅通，成为地下水位深埋地区，彭阳地区最大冻土深度1.06m。 (1)地层： 道路沿线勘察深度范围内，岩土层为第四纪全新世湿陷性黄土层(Q42黄土状粉土)、冲洪积角砾层。根据场地内各土层成因类型及岩性特征的不同，将本项目范围内的岩土层自地表向下分为下述2层，场地岩土层类型、分布情况及岩土描述如下。 ①层黄土状粉土Q4eol+al：风积、冲积成因，褐黄色，干-稍湿，稍密状，中等-高压缩性，具有湿陷性，该层在项目区普遍分布，属新近堆积黄土(Q42)。 ②层角砾Q4al+pl：冲洪积成因，灰褐色，稍密-中密状，颗粒形状以棱角形、次棱角形为主，粒径以10-20mm为主，约占总重的55～65％，最大粒径约50mm，充填物以砂土为主。该层在项目区普遍分布。 (2)岩土工程分析和评价： ①场地稳定性与适宜性： 项目区地貌类型较单一，地层结构较简单，主要土层分布连续，厚度分布较稳定；除季节性雨水外，无其它影响因素及不良地质现象，故场地和地基的整体稳定性较好，适宜该项工程的兴建。 ②场区地震效应评价： 彭阳地区抗震设防烈度为7度，根据国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)的规定，从项目区岩土的名称和性状分析及根据以往附近区域的剪切波速测试结果和当地经验，本项目区覆盖层至中等风化基岩层，厚度约15m左右(≥5m)，覆盖层深度范围内场地土类型以中硬场地土为主，等效剪切波速数据υse在250-500m/s之间，综上所述，可判定：本项目区所属建筑场地类别为Ⅱ类。勘察深度范围内未见地下水，场地附近无稳定径流，不存在地震土层液化条件，为可进行建设的一般场地，基底下不存在fak≤100kPa的软弱黏性土，可不考虑软土震陷的影响。 ③各土层容许承载力、回弹模量值及工程特性评价： A、层黄土状粉土：该层沿线厚度分布较稳定，强度较好，根据本项目区取土资料可知，该层土在整个项目区具有中等湿陷性(Ⅱ级自重)，为道路及管道工程的主要持力土层，需考虑本土层的湿陷性影响。承载力基本容许值综合评价为[fa0]=105kPa。 B、层角砾：该层强度较好，根据N63.5实测数据、可钻性及结合勘察地区实践经验承载力基本容许值综合评价为[fa0]=200kPa。 ④地下水及土腐蚀性评价： 本工程勘察深度内未见地下水，故可不考虑地下水的腐蚀性影响。 ⑤结合环境类型及地层渗透性综合评价： 整个场地可按土对砼结构具弱腐蚀性；对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，对钢结构具微腐蚀性考虑。 4、气候气象 彭阳县属大陆性季风气候，具有地势高，气候温凉，空气半温润，降水集中等特点，风向为西北风。冬寒长，夏热短，气温日差大，年平均气温7.4℃，历年最高气温36.1℃，最低气温为-20℃，最冷1月份平均气温为-6.8℃，一般年份能保证小麦安全越冬。7月份最热，平均气温在20℃以上。红河、茹河的中下游温度较高，年平均温度在8℃以上，冬季最冷月在-7℃以上。县境全年天气多晴朗，日照充足。年平均日照总时数2358.3小时，日照百分率为57%。日均6.5小时。一年之中，5-7月日照时数最多，月平均234.6小时；全年日照时数最少的是9月，平均为175.3小时。年内辐射总量为127.6千卡/cm2，其中3-8月辐射量占全年的65.6%。 境内大部分地区降水量为400-550mm，年平均降水量429.8mm，南北相差近150mm左右。一般从10月中旬至来年4月下旬为降雪期。平均初雪日在10月15日，终雪日在4月21日，平均降雪期达189天。平均积雪期一般在11月至来年4月下旬，其中1月至3月积雪最多。境内年蒸发量较大，其年干燥度(≥0℃时的蒸发量)为1.21～1.99，主要是属于半干旱区。年平均蒸发量1562.9mm，年际变化为冬季气温低蒸发量为2012mm，相对最小。 5、水文特征 彭阳县境内有红河、茹河和蒲河三条河流，均系泾河水系。流域总面积3203km2，年平均径流量12470万m3。在这三条河流域内，有百余条沟溪，其中流域面积在100 km2以上的河沟有五条，分别是小河、黑石头河、斜崖沟、草庙沟和小园子沟，是三河在县境内长流水的主要水源之一。境内水资源主要为降水、地表水和地下水。水资源总量1136亿m3，全县水资源量少、质差，局部地区含氟量严重超标，矿化度超过2g/L，部分地区群众仍饮用高氟水、高矿化度水，农村饮水仍然存在极大的困难。境内地下水来源于外围山区的地下径流和降水入渗。因为地下水、地表水的互相调节、补充，使水资源丰富。红、茹河河谷地带，浅层(4-25m)水储量3.69亿m3，易开采量3.56亿m3。 本项目附近地表水体为安家川河，源于环县芦家湾宋家掌，东南流经环县芦家湾南部，于小花豹掌附近入宁夏界，再东南流入镇原县境，然后东流至三岔西入蒲河，属于蒲河重要支流，全长100km。 6、水土流失状况 项目区全流域东、西部为黄土丘陵沟壑区，中南部为河谷川台地两大地貌，地势基本走向北高南低、东高西低，呈波状倾斜，出境海拔高程1676m，治理河段两岸阶地地势较平坦，台面平整，前缘直立，一般高出河床3～8m，多属于二级河谷阶地，Ⅱ级阶地在左右岸均有分布，且比较连续，两岸左右为黄土丘陵区。干旱少雨是当地最主要的气候特征，降水少而蒸发量大，地貌土壤侵蚀模数为1800~5000t/km2·a。 项目区自然条件恶劣，生态系统脆弱，自身调节能力差，水土保持工作以预防为主，自然封育恢复植被。多年来当地水行政主管部门注重了对辖区内水土流失的防治和治理，如对裸露土地采取了植被恢复的措施，取得了显著的效果。 7、地震 彭阳县由于地貌特征和地质构成的影响，历史上没有发生大的破坏性地震。根据我国主要城镇抗震设防烈度划分，彭阳县抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，设计地震分组为第三组，Ⅱ类场地，设计特征周期为0.45s，近10年未发生较大地震、滑坡、塌陷、冲沟等地质灾害。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本次环境空气质量现状采用《2018年固原市环境质量报告书》中彭阳县的环境空气质量现状数据。 环境空气质量现状监测结果见表6。 表6 环境空气质量现状监测结果统计表 监测点位 时间 污染 指标 SO2 NO2 PM10 CO O3 PM2.5 ug/m3 ug/m3 ug/m3 mg/m3 ug/m3 ug/m3 彭阳 县 1月 3.92 20 24 77 1.0 93 37 2月 3.46 25 16 68 0.7 98 31 3月 4.53 45 21 94 0.6 122 35 4月 4.36 54.4 14.6 99 0.4 109 31 5月 3.95 37 9 84 0.7 140 30 6月 2.59 8 10 37 0.8 155 18 7月 2.18 4 8 29 0.8 139 15 8月 2.19 3 9 29 0.8 140 15 9月 2.35 4 14 33 0.9 129 15 10月 3.11 8 17 54 1.0 117 28 11月 3.78 8 18 94 1.0 101 34 12月 3.86 8 13 97 1.0 95 41 全年 3.36 19 14 66 0.9 135 28 由表7可知，监测期间各项监测因子均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区域，环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 项目地处彭阳县罗洼乡，项目周围常年地表径流为安家川河为蒲河支流，本次环境地表水环境质量现状采用《2018年固原市环境质量报告书》中彭阳县蒲河石河桥断面的现状数据。 地表水环境质量现状监测结果见表7。 表7 地表水环境质量现状监测结果统计表 单位：mg/L 断面 名称 时间 溶解氧 高锰酸盐指数 五日生化需氧量 氨氮 化学需氧量 总磷 氟化物 石河桥 1月 / / / / / / / 2月 / / / / / / / 3月 10.6 2.5 1.8 0.32 11 0.03 0.917 4月 / / / / / / / 5月 7.6 2.6 1.5 0.18 10 0.01L 1.18 6月 / / / / / / / 7月 8.25 3.7 2.7 0.30 16 0.04 1.08 8月 6.83 3.6 2.7 0.25 14 0.04 1.21 9月 7.36 3.8 2.9 0.35 18 0.04 1.16 10月 7.93 1.6 1.8 0.16 6 0.01L 1.06 11月 9.05 1.8 1.5 0.16 9 0.01L 1.08 12月 9.92 2 1.5 0.22 8 0.02 1.11 最大值 10.6 3.8 2.9 0.35 18.0 0.04 1.2 最小值 6.8 1.6 1.5 0.16 6.0 0.01L 0.9 平均值 8.4 2.7 2.1 0.24 11.5 0.03 1.1 标准值 ≥5 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤20 ≤0.2 ≤1.0 样本数 8 8 8 8 8 5 8 由表7可知，监测期间石河桥断面水质为III类，根据监测结果氟化物未达到了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准限值的要求，超标原因主要为安家川河水量季节性减小，同时接纳周边农田退水所致，造成水体污染。 3、声环境质量现状 根据项目周边环境现状，本项目于2019年7月18日~7月19日委托宁夏盛世绿源环境监测有限责任公司对项目周边进行了声环境质量现状监测。在项目各边界分别布设1个监测点，共4个监测点，监测点位位于场界外1m处。根据宁夏盛世绿源环境监测有限责任公司出具的噪声监测报告(环检(委)字[2019]第080号)(见附件)，环境噪声监测结果见表8。 表8 声环境质量现状监测结果表 单位：dB(A) 监测时间 点位名称及编号 昼间 夜间 2019.7.18 2019.7.19 2019.7.18 2019.7.19 1# 项目北侧 51.5 50.9 41.8 42.3 2# 项目西侧 48.7 49.6 40.5 41.4 3# 项目南侧 52.1 51.8 42.1 41.9 4# 项目东侧 50.3 50.9 41.9 41.2 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准 60 50 由表8可知，监测期间1~4#监测点的昼间噪声值为49.6~52.1dB(A)，夜间噪声值为40.5~42.3dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 4、生态环境质量现状 本项目区位于城乡区域，无大型野生动物，生态环境简单。所在区域以人工生态系统为主，建设占地属城市规划的建设用地，街道树以如新疆杨、刺槐、桧柏为主。

主要环境保护目标(列出名单及保护目标)： 1、项目周边概况 本项目位于彭阳县罗洼乡，S203省道及罗王路集镇段两侧范围内，地理位置交通较为便利，周围无污染源。 2、主要环境保护目标 评价范围区无重点保护文物、风景区和珍贵动植物及其栖息地等重要保护目标，评价范围内也无地表水环境保护目标。本项目主要以项目地周围居民点、声环境和大气环境主要环境保护目标，通过现场实地调查，确定项目周围主要环境敏感保护目标见表9，附图4。 表9 主要环境保护目标表 目标名称 功能 人数(人) 相对方位、距离 执行标准 罗洼乡 居民区 3000 项目在罗洼乡内建设 《环境空气质量标准》(GB3095-2102)中二级标准；《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 彭阳县罗洼乡政府 行政办公 100人 S203北侧 《环境空气质量标准》(GB3095-2102)中二级标准；《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准 彭阳县罗洼乡中心学校 学校 80人 罗王公路北侧 彭阳县罗洼乡中心幼儿园 学校 50人 罗王公路北侧

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | (1)大气环境 环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，见表10。 表10 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 污染物名称 取值时间 浓度限值μg/m3 依据 二级标准 二氧化硫 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 二氧化氮 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 颗粒物 PM10 年平均 24小时平均 70 150 颗粒物 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 一氧化碳(mg/m3) CO 24小时平均 1小时平均 4 10 臭氧 O3 日最大8小时平均 1小时平均 160 200 (2)地表水 本项目所在区域地表水主要为蒲河(安家川河)，评价标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 表11 地表水环境质量标准(Ⅲ类) 单位：mg/L pH无量纲 序号 污染物名称 标准值 序号 污染物名称 标准值 1 溶解氧 ≥5 4 氨氮 ≤1.0 2 高锰酸盐指数 ≤6 5 五日生化需氧量 ≤4 3 化学需氧量 ≤20 6 氟化物 ≤1.0 (3)声环境 声环境质量评价执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，见表12。 表12 声环境质量标准(摘选) 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | (1)废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值，具体标准见表13。 表13 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 序号 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度(mg/m3) 1 二氧化硫 周界外浓度最高点 0.40 2 氮氧化物 周界外浓度最高点 0.12 3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 4 苯并芘 周界外浓度最高点 0.008μg/m3 5 沥青烟 周界外浓度最高点 75 (2)施工噪声执行《《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中表1规定的排放限值，限值见表14。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。 表14 建筑施工场界环境噪声排放限值 Leq〔dB(A)〕 昼间 夜间 70 55 (3)营运期执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)具体标准限值详见表15。 表15 社会生活噪声排放源边界噪声排放限值 边界外声环境功能区 时段 昼夜 夜间 2 60 50 |
| 总 量 控 制标准 | 本项目不新增废气及废水污染源，因此不新设总量控制指标 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 项目施工期12个月，施工人员约40人，均为罗洼乡及周边村民，本次主要进行基础设施工程、公共服务设施工程及村庄风貌整治施工。 项目基础设施工程包括道路硬化、道路亮化、给、排水设施、立面屋面整治、停车场建设、绿化等，则基础设施工程建设工艺流程及产污节点见图2~图5。 图2 项目道路硬化工程建设工艺流程及产污环节图 图3 项目道路亮化工程工艺流程及产污环节图 图4 项目给、排水管道建设工艺流程及产污环节图 对集镇段S203省道、罗王公路两侧建筑立面及屋面进行改造，共7450m2。项目外立面改造、停车场建设及绿化工艺流程及产污节点见图7。 图5 停车场建设及绿化工艺流程及产污环节图 三、主要污染工序： 1、施工期污染物产生与排放分析 1.1 施工期废气 项目施工期废气主要为建筑、运输车辆作业产生的施工扬尘、燃料尾气以等。 (1)施工扬尘 ①车辆运输扬尘 根据有关资料，运输车辆在施工场地行驶产生的扬尘约占施工扬尘总量的60%，这与场地状况有很大关系。一般情况下，在不采取任何抑尘措施的情况下，产尘点周围5m范围内的TSP小时浓度值可达10mg/m3。场地在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内，在产尘点下风向100m处的TSP小时浓度值可降至1mg/m3以下。 此外，运输车辆在离开施工场地后因颠簸或风的作用洒落尘土，对沿途周围环境产生一次和二次扬尘污染，主要是道路扬尘。 ②施工现场扬尘 开挖扬尘：通过类比调查，未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖最大扬尘约为开挖土量的1%；在采取一定防护措施和土壤较为湿润时，开挖扬尘量约为0.1%。 物料堆扬尘：施工现场物料、弃土堆积也会产生少量扬尘，采用帆布覆盖及水淋除尘。 (2)运输车辆及作业机械尾气 施工机械和运输车辆所排放的尾气，施工机械和运输车辆的动力源为柴油，所以产生的尾气主要的污染物有CO、HC、NOx、SO2。主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，排放量不大，影响也相对小。 1.2 施工期废水 项目施工人员依托施工周边的村庄农户解决生活污水，则施工期废水主要为施工作业废水。 施工时沙砾搅拌机用水和砖瓦、土方等建筑物料喷洒水会产生废水，主要污染物为SS，产生浓度一般为600mg/L，设置1座2m3临时防渗沉淀池，经沉淀处理后全部回用，不外排。 1.3 施工期噪声 项目施工期噪声主要为施工机械运行噪声和交通运输车辆噪声，噪声源强在70~90dB(A)之间。项目施工期间施工机械较多，施工机械产生的施工噪声属非稳态噪声源。项目施工期噪声源情况见表16、表17。 表16 施工阶段的噪声源统计表 机械设备 测距(m) 声级(dB) 备注 挖掘机 1 89 / 洒水车 1 70 / 压路机 1 90 平地机 1 90 推土机 1 85 / 表17 交通运输车辆噪声 施工阶段 运输内容 车辆类型 声源强度(dB(A)) 基础工程 土方运输 大型载重车 85 主体工程 钢筋、商品混凝土 混凝土罐车、载重车 82 1.4 施工期固体废物 项目施工人员依托施工周边居民农户解决生活垃圾，则施工期固体废物主要为弃土、建筑垃圾和废包装。 弃土：主要是道路硬化和排水管线铺设时会产生少量弃土，产生量约为2500m3，全部回填管沟或用于场地平整，不设弃土场。 建筑垃圾：据类比调查，一般施工期间建筑垃圾发生量约为20kg/m2。项目新建建筑面积约为7515m2，则建筑垃圾发生量约为150.3t。此外，项目进行商铺及其他附属物的拆除，会产生废混凝土、废瓦片、废门窗、废砖及废钢材等建筑垃圾，产生量约为150t。因此，项目施工期建筑垃圾产生量约为300.3t，废混凝土、废瓦片及废砖统一收集后运往当地政府指定的地点合理处置，不随意外排；废门窗、废钢材作为可回收资源外卖。 废包装：项目进行道路亮化工程时，采用LED路灯，安装时会产生少量废包装，产生量约为0.5t，集中收集后作为可回收资源外售综合利用。 1.5 施工期生态影响 本项目对生态环境影响主要表现为：对沿线地区地表植被的破坏和占用土地的影响，以及由此引起的水土流失、植被减少；对沿线地区土地利用格局产生影响以及对地区动、植物物种迁移的阻断影响和由此引发的生物多样性问题。道路建设的同时必须做好生态环境保护，在项目建设区及影响区作好土地整治、水土保持、公路绿化等设计，尽量避免由于公路建设而产生水土流失，保证项目建设后能够发挥最佳的社会效益与环境效益。 2、运营期污染物产生与排放分析 2.1 运营期废气 项目实施后，产生的废气主要为汽车尾气。 汽车行驶时会产生少量的汽车尾气，主要来源为：一是汽车排气管排出的含有CO、HC、NO2等污染物的内燃机燃烧废气，约占总排放量的60%；二是曲轴箱排出的含CO、CO2气体，约占20%；三是从油箱、气化器燃烧系统蒸发出来的HC等气体约占20%。因此，汽车尾气主要污染物为CO、HC、NO2等，通过汽车排烟管自然排放。 2.2 运营期废水 本项目实施后，产生的废水主要为居民生活污水，现状生活废水均已排入宁夏王洼煤业有限公司银洞沟煤矿现有污水处理站污水站处理。 本项目所在区域常驻人口基本保持稳定，因此生活污水产排量不发生改变，仍为292m3/d(106580m3/a)。本次改造排水管网属于罗洼乡整体排水系统，根据排水系统规划，项目周边居民生活废水由管道排至排水主管道，最终排入宁夏王洼煤业有限公司银洞沟煤矿现有污水处理站，总排水量及最终处理去向均不发生改变，该污水处理站可接纳罗洼乡所排生活污水。 2.3 运营期噪声 项目实施后，产生的噪声主要为交通噪声。 交通噪声源强在75~85dB(A)之间，主要防治措施：在道路设置标牌，要求减速及禁止机动车鸣喇叭并要求限制车速，尤其是夜间超速行驶，定期检查与保养路面，及时对受损路面维修和修复，使路面保持良好状态，采取上述措施后，项目营运期车辆产生的交通噪声经距离衰减后对环境保护目标影响较小。另外，项目处于农村，道路车辆较少，交通噪声属于间歇噪声，对周围居民影响较小。 2.4 运营期固体废物 项目实施后，产生的固体废物主要为村民生活垃圾，经现有垃圾箱收集后，按照当地环卫部门要求每日清运处置 本项目太阳能路灯均采用单晶硅光伏板，使用年限约为10年，更换的废光伏板为一般废物，均由厂家进行回收再生，不外排。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 少量 | 少量 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NO2、HC等 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | CO、NO2、HC等 | 少量 | 少量 |
|  |  | 垃圾箱 恶臭 | 臭气浓度、NH3、H2S | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工作业 废水 | SS、石油类 | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工生活 污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 292m3/d (106580m3/a) | 292m3/d (106580m3/a) |
| 固体废物 | 施工期 | 弃土 | 2500m3 | 0 |
|  |  | 建筑垃圾 | 300.3t | 0 |
|  |  | 废包装 | 0.5t |  |
|  |  | 生活垃圾 | 少量 | 0 |
| 噪声 | 施工期 | 主要为施工机械运行噪声和交通运输车辆噪声，噪声源强在70~90dB(A)之间。 |
|  | 运营期 | 主要为交通噪声，噪声源强在75~85dB(A)之间。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目对生态的影响主要在项目建设施工期，由于场地开挖和回填，破坏了场地原有地貌和植被，扰动土壤表土结构，降低土体抗蚀能力，造成侵蚀加剧。 为缓解施工过程对生态环境的影响应采取以下措施： (1)施工期内，应合理安排地基工程的施工时间，避免土方开挖和雨季施工作业。施工现场土方挖填量平衡设计，减少土方堆放量。 (2)有效组织排放抽出的地下水，防止地下水排放过程中的水土流失。 (3)项目建成后，应加大绿地面积，恢复植被，改善当地生态环境。 采取以上措施后，本项目的建设对生态环境的影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、施工期废气对周围环境影响分析 1.1 施工扬尘 扬尘分为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于土方开挖、物料运输过程的飘洒抛漏以及物料装卸、堆放等过程中，在项目各施工现场都会产生施工扬尘。施工扬尘中TSP随着与施工现场距离的增加，同时对施工场地洒水降尘等措施的实施，大气环境中TSP浓度逐渐降低，施工现场至150m以外将不会造成明显影响。在通常情况下，距离施工场界200m处PM10的浓度约在0.10～0.25mg/m3之间。施工扬尘是施工活动中的一个重要污染因素，主要污染源及其环境影响分析如下。 (1)裸露地面扬尘 主要出现在路网、给排水管网的基础施工阶段、开挖土方阶段。施工期间平整用地、挖填土等会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上气溶胶粒子等成为扬尘天然来源，在进行施工时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 (2)建筑材料堆场扬尘 施工场地建筑材料堆场、运输、抛洒等活动是造成扬尘污染主要原因之一。施工中如若环境监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理，材料不及时覆盖和洒水灭尘，出入场地的运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生扬尘。 (3)施工扬尘影响范围 施工扬尘粒径具有较大、沉降快特点，一般影响范围较小，对无组织排放施工扬尘本次评价采用类比法，表18为同类施工场地实测资料的TSP监测结果。 表18 施工期环境空气中的TSP监测结果 单位：mg/m3 监测点位 上风向 下风向 1号点位 2号点位 3号点位 4号点位 5号点位 与源强距离 20m 10m 50m 100m 200m 浓度值 0.244~0.269 2.176~3.435 0.856~1.491 0.416~0.513 0.250~0.258 标准值 1.0 注：参考无组织排放监控浓度值。 ①当不采取污染治理措施时，施工场地及其下风距离100m范围内，环境空气中TSP超过《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中颗粒物周界外浓度最高的(1mg/m3)，下风向80m外均不超标。 ②施工场地至下风距离100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的1.7～12.8倍；至下风距离200m处，环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 (4)道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。 在同样路面清洁程度条件下，车速越快扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入工地车辆必须加强管理，进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 本项目施工道路依托镇区现有道路，若不采取定时洒水等抑尘措施，施工车辆进场、外运产生的道路扬尘较多，将会对镇区环境产生一定影响。对此，评价要求对进场道路必须及时清扫、洒水抑尘，同时运送土方及物料车辆不得超载，必须采取封闭或篷布遮盖，出场前对车辆车身等进行清洗，施工场地内道路应采取路面硬化、道路洒水等措施。 根据《宁夏回族自治区大气污染防治行动计划》关于城市扬尘综合整治要求，施工期扬尘措施：“加强对施工扬尘的监管，积极创建绿色工地，建设工程施工现场设置全封闭围墙，禁止在施工现场搅拌砼，硬化施工现场道路，并在出入口设置车辆冲洗装置，将施工扬尘污染防治纳入建筑企业信用和资质管理，作为招投标的依据。渣土运输车辆采取封闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫，增加城市道路冲洗保洁频次。大型煤堆、料堆应采取封闭储存、建设挡风抑尘墙等措施。”本项目施工期应按照上述规定采取扬尘治理措施。 结合本项目的施工特点，环评要求建设单位应严格按照固原市人民政府办公厅印发的《固原市施工扬尘污染治理实施方案》“固政发[2010]9号”施工，采取以下措施尽量减少施工期扬尘对周围小城镇居民区的影响： ①严格实施建设施工现场封闭管理。施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，施工区四周设置封闭围挡，防止施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸或遗撒，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。应封闭管理，四周设置围挡，减轻扬尘及噪声对周边环境及敏感区域目标的影响。 ②加强施工前防尘管理。工程施工前，施工现场出入口、场内道路、加工区、办公区和生活区必须硬化，硬化后的地面不得有浮土、积土。要加强施工现场浮土及时清理和喷水降尘管理，建筑施工现场要设置喷水降尘设施，遇到干燥季节和大风天气时，要安排专人定时喷水降尘，保持路面清洁湿润。 ③加强施工过程中的防尘管理。建设工程施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，驶出施工现场的机动车辆要冲洗干净底盘和车轮后方可上路行驶，严禁车辆带泥出场。运送土方、渣土和建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，不得冒装，严禁沿路遗漏或抛撒。④加强露天堆料场的防尘管理。对于建筑材料、水泥、白灰、泥土等堆料场，应利用仓库、储藏罐、封闭或半封闭堆场等形式，避免作业起尘和风蚀起尘。堆场露天装卸作业时，采取洒水或喷淋稳定剂等抑尘措施。对于易产生扬尘的物料堆、渣土堆、废渣、建筑等，应采用防尘网和防尘布覆盖，必要时进行喷淋、固化处理。 ⑤落实施工湿法作业规定。采取洒水清扫和雾化降尘措施，并有专人负责。清扫场地必须采用湿法作业，严禁凌空抛掷施工建筑垃圾；建筑垃圾必须集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭式容器，日产日清；施工现场不得焚烧沥青、垃圾等有毒有害物质。 ⑥加强道路清洁、冲洗作业管理。实施高效清洁的清扫作业方式，提高机械化作业面积，加强道路清扫保洁、喷雾降尘和洒水冲刷洗力度，对渣土运输路段每天不少于4次洒水冲洗作业，切实降低道路尘负荷。四级及四级以上大风天气停止人工清扫作业。 ⑦合理安排工期，工程临时停工期间，建设单位应当落实好扬尘控制的相关措施，建筑工程停工满1个月未进行建设施工的，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖、绿化或者铺装等防止扬尘污染的措施。 ⑧遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方采挖、回填、转运等易产生扬尘的建设作业。 ⑨施工前做好雨水排水工作，雨水要有临时排水渠道。尽量减少开挖面积和土方堆积，避免过多松散土壤裸漏在地表。开挖作业应分段进行，不能一次性全部开挖，开挖一段，施工完成一段，回填一段，地表恢复一段。同时进行场地硬化和绿化施工。从而减少雨水冲刷造成过多的水土流失。 本项目道路、给排水管网工程，施工扬尘影响范围很大。施工现场沿线两侧现有居民区商业用房等。因此施工过程中首先合理施工组织，合理布局施工现场，精心作业，尽量减少土方开挖量以及土石方周转量，施工中采用湿法作业，减少起尘量。进行管线敷设工程，应当采取逐段施工的方式，封闭一段、围挡一段、施工一段，不得敞开式作业。其次合理规划施工运输路线，车辆进出应尽量避开或绕行医疗机构、学校、行政办公区域及居民区，减少土石方堆场时间，加快废弃土石方和建筑材料的清理清运，建筑材料不宜过早进场堆放。做好堆场的遮盖，定期洒水降尘。所有的施工现场均应设置高大的挡尘围挡设施。加快施工进度，减少施工作业时间，避免出现误工、停工。工程完工后应及时清理和平整交通道路等相关场地，按规划要求对地面绿化。当年不能绿化的，在主体工程完工后一个月内对裸露地面采取有效措施，防止扬尘污染。 施工期扬尘通过合理安排施工现场、减少施工扬尘污染。合理安排工期，雨季做好防排水工作，减少水土流失。采取以上措施后，扬尘对周围大气环境的影响在可接受的范围内。 1.2 施工机械尾气 施工机械燃油废气的主要成份是SO2、CO和NO2，其影响范围是施工现场和运输道路沿途，排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境造成污染，其产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。根据类似工程监测成果，挖掘机燃油废气中主要污染物的影响范围为下风向15m~18m，其浓度值达0.016mg/m3~0.18mg/m3。均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求；施工机械作业对评价范围内大气环境不利影响较小，同时在施工过程中加强对施工机械维修、保养，可有效降低机械尾气对周围环境的影响。 采取以上措施后，施工期的废气对大气环境影响较小，随着施工期的结束，施工期 产生的废气对环境的影响也随即消失。 1.3 沥青烟 本项目拆除原有破碎道路并新建沥青混凝土道路2条，长度为936.2m，路面工程需使用的沥青制品在摊铺过程中会产生大量的沥青烟。沥青烟中含有大量的苯并[a]芘，是一种致癌物质，极易对人身产生危害。本项目不设沥青拌合站，路面工程所用沥青全部外购商品沥青拉运至现场使用，项目施工时间较短，产生的沥青烟及苯并[α]芘对周边的影响较小。 2、水环境影响分析及治理措施 本项目施工期废水来源于施工废水、施工人员生活污水。 2.1 施工人员生活污水 本项目施工范围在彭阳县罗洼乡内，不设施工生活营地，施工人员就近雇佣，施工人员生活污水依托罗洼乡现有排水系统，不外排，加之，施工期较短，因此，施工人员生活污水不会影响周边地表水体。 2.2 建筑施工废水 施工废水：施工废水主要为车辆冲洗水和混凝土养护废水，车辆冲洗水主要污染物是悬浮物、COD、氨氮、油类等。混凝土养护废水主要污染物是悬浮物。经沉淀后用于施工现场降尘。在施工场地设定点车辆冲洗点，产生的车辆冲洗水定期用作道路抑尘。采取以上措施后，施工期的废水对水环境影响较小。 3、施工期噪声对周围环境影响预测与分析 施工期噪声主要来源于施工机械噪声和施工车辆交通噪声，噪声源强在70~90dB(A)之间。其中，对声环境影响最大的是施工机械噪声。 项目施工期机械设备噪声源可视为点源，根据点源衰减模式计算施工期间离声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： Lp=LP0-20Log(r/r0) 式中：Lp-距声源r米处的施工噪声预测值[dB(A)]； LP0-距声源r0米处的参考声级[dB(A)]。 计算出各类施工设施在不同距离处的噪声值见表21。 表21 施工机械设备在不同距离处的噪声值 序号 机械类型 距声源不同距离的噪声预测值dB(A) 1m 5m 10m 20m 30m 40m 50m 1 挖掘机 89 75.0 69.0 63.0 59.5 57.0 55.0 2 洒水车 70 56.0 50.0 44.0 40.5 38.0 36.0 3 压路机 90 76.0 70.0 64.0 60.5 58.0 56.0 4 平地机 90 76.0 70.0 64.0 60.5 58.0 56.0 5 推土机 85 71.0 65.0 59.0 55.5 53.0 51.0 由表20可知，项目施工机械产生的噪声在50m处为36~56dB(A)之间，会对道路沿线的居民点产生影响，随着施工期结束，其噪声影响也随之消失。 施工时应结合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值(昼/夜：70/55dB(A)，将施工场界噪声尽量控制在标准限值内。考虑到施工噪声影响较大，特别是夜间施工对周围居民生活的影响尤为突出，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围环境影响，具体如下： ①从声源上控制：选用低噪声机械设备，设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间，禁止夜间20:00~早上8:00施工。 ③采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工的结构阶段和立面改造阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 ④施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取上述噪声防治措施后，项目施工对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物对周围环境影响分析 项目施工人员依托施工周边的村庄农户解决生活垃圾，则施工期固体废物主要为弃土、建筑垃圾和废包装。 弃土：主要是道路硬化和排水管线铺设时会产生少量弃土，全部回填管沟或用于场地平整，不设弃土场。 建筑垃圾：项目商铺的拆迁及改造会产生废混凝土、废瓦片、废门窗、废砖及废钢材等建筑垃圾。其中，废混凝土、废瓦片及废砖统一收集后运往当地政府指定的地点合理处置，不随意外排；废门窗、废钢材作为可回收资源外卖。 废包装：项目进行道路亮化工程时，采用LED路灯，安装时会产生少量废包装，中收集后作为可回收资源外卖。 施工期固体废物如不及时清运采取有效防治措施，也会对周围环境产生一定影响，因此应采取以下防治措施： ①运送建筑垃圾的车辆应遮盖篷布防止产生扬尘造成二次污染，在离开施工场地时，要及时清理干净车辆粘带的泥土； ②建筑垃圾和生活垃圾要及时清运到指定地点，不得随意倾倒或堆放； ③废弃在施工现场的金属要及时回收； ④施工期土石工程挖填量应计算平衡，开挖的土石方要定点堆放。 因此，项目施工时产生的固体废物均可得到合理有效的处置，对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 5.1 水土流失影响分析及水土保持措施 本项目施工过程中，由于地面平整、地基开挖、土石方回填等使地表裸露且土质疏松，在降水情况下将造成部分水土流失。为了尽量减轻水土流失的影响，应加强本项目施工工程的监督管理和水保措施实施，使水土流失降低到最低限度。为此，本评价提出如下措施： ①应严格控制开挖宽度和施工作业带宽度，最大限度地减少对现有附属设施和植被的破坏。 ②控制施工作业时间，尽量避免在降雨季节进行大规模的土石方开挖工作。 ③在施工期，对工程进行合理设计，做到分期和分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失减少到最低限度。 ④必须根据施工区实际情况，有组织地结合施工区施工计划，合理规划弃渣弃土暂时堆放填埋处，避免对周边水环境的影响。 ⑤施工期，应设专人负责管理、监督施工过程中的挖方临时堆放、弃土处理、管沟回填等问题，做到尽量减少泥沙的排放量。施工弃土弃石的去向以及弃土的处置必须有专人负责检查。施工期水土保持措施主要是定期对水土保持设施进行检查，发现问题及时修复。同时，进一步完善绿化措施。所以，在施工过程中，应设围墙进行封闭施工，及时形成绿化带，流水应引至沉淀池进行沉淀处理后外排，对工程进行合理设计，做到分区分期开挖，可有效控制水土流失。施工期采取上述水土保持措施后，水土流失量将大大降低。 5.2 对景观环境的影响分析 施工期间由于土石方开挖，原有环境遭到不同程度破坏；另外，原辅材料及施工设施杂乱堆放，为了减轻施工期对景观环境的影响，在施工区域内统一规划设置各种原辅材料、施工设施、弃土的堆放场地，各种堆场应尽量远离环境敏感目标，整个施工场地内原辅材料堆放井然有序，办公、生活施工用房依托镇区现有的民房，减少临时用房的建设，减轻施工期对景观的不良影响。 本项目随着工程施工完工后，道路的整体合理规划，生活污水统一收集管理，从环境空气质量、地表水体质量以及视觉景观都会从良性方向发展。 6、项目的建设对社会的影响 项目为彭阳县罗洼乡美丽小城镇建设项目，临时占地包括临时施工场地占地、临时交通、供水、供电系统占地等。道路临时占地分布于施工道路沿线，将在工程施工期内暂时破坏地表土层，对土地利用功能有短时期影响，工程结束后临时占地基本可恢复土地原有功能。 本项目施工期材料供应(筑路材料、材料运输)及生活物资供应大部分均来自项目所在地周边，在建筑材料运输时会对周边村庄和交通产生一定噪声和建筑材料、渣土散落物影响。雇工将在项目所在地就近招募，可给项目区周边民众带来一定的经济收入。 7、施工期对周边人居环境的影响 本项目的实施对沿线人居环境的不利影响主要体现在施工期。施工期施工车辆的进出、对现有道路的占用，采取绕行等临时措施，这将给周边群众的出行、工作和生活带来影响及不便。 首先扬尘对人居环境空气质量带来不利影响，车辆运输产生的尘土飞扬，空气质量变差，也影响的身体健康，居民心情变差，出行秩序变得混乱，影响居民生活效率，周围景观也会变差。严重的可能引起施工人员和居民的矛盾冲突，产生不必要的社会纠纷。 施工噪声影响居民听力和心情，产生烦躁感，影响居民休息，学习和工作。建筑垃圾和生活垃圾随意堆放使人居景观环境变差。 施工车辆的进出行驶对村庄和商铺会带来交通安全事故，尤其对老人和小孩威胁更大，导致村庄交通更加拥堵，影响居民正常出行工作和生活，一定程度上扰乱了正常的社会秩序，汽车尾气也对空气影响不利。 施工作业使用各种设备，具有很大的不安全性，会威胁到居民人身安全。机械设备作业过程中可能会损坏现有的居民建筑或公共建筑，以及其他现有的电线电缆等辅助设施。 施工前施工单位应与相关单位进行协商，制定保护措施，确保基础设施能正常为区域居民提供服务，避免因给排水、通讯电力等的中断对区域群众生活产生的不利影响。 8、施工期对交通的影响 施工车辆的进出、对现有道路的占用，使得现有道路车流量增大，工程施工安排和交通通行安排如不妥善协调，会极大的影响施工影响区域内的交通秩序和居民的生活。施工期不可避免的造成一些交通阻隔，居民为避开施工路段可能会产生一定程度的绕行，同时由于对现有道路的封闭施工，对交通畅通也可能产生影响。本项目交通的一个主要问题是道路通行能力较低，随着施工期交通量的增加，拥挤在有限的道路空间上成为主要堵塞点，通行效率低，同时交通事故率也较高。 本项目道路存在平交路口，会增加沿线居民出行时的安全风险，项目在交叉路口将设置交通标志和标线，规范平交口的交通流，可以有效减缓安全风险。项目在施工期间 通过设置一定的通道和实施合理的交通组织设计，能进一步降低交通阻隔效应的影响，施工现场的主要交通路口或者流量大的路面，施工单位可安排临时人员采取必要的交通疏导，化解交通堵塞，保证车辆有序安全影响。 施工单位应同公安交通管理部门加强联系，切实做好交通疏导，并在所使用的运输道路交通高峰间停止或减少车辆运输，以减少车辆拥挤。因此施工应精心组织、合理布局现场，尽量减轻对人民群众的不利影响。

运营期环境影响分析： 本项目为彭阳县罗洼乡美丽小城镇建设项目，主要为基础设施建设项目，运营期污染产生情况较为简单。 1、运营期废气对周围环境影响分析 本项目建成后，主要大气污染来源于道路行驶的汽车所排放的汽车尾气及由于车辆运输而带起的扬尘，运营期环境空气质量影响分析如下： (1)汽车尾气 本项目营运期汽车尾气是环境空气污染物的主要来源，其污染源类型属分散、流动的线源，排放源高度低，污染物扩散范围小。结合近几年已建成公路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限，当日交通量达到3万辆/日时，NO2和TSP均不超标。本项目直至预测远期最大交通量均小于3万辆/日，并且随着我国执行单车排放标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，运输车种构成比例将更为优化，逐步减少高能耗、高排污的车种比例，汽车尾气排放将大大降低，因此公路汽车尾气对沿线两侧环境空气的影响范围将会缩小，本项目对沿线环境空气质量带来的影响轻微。 (2)扬尘 本项目采用沥青混凝土面层，公路的路面状况较好，过往车辆的扬尘也较少。据同类沥青道路50m处的TSP监测数据显示，TSP平均值为0.18mg/m3，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、运营期废水对周围环境影响分析 2.1 污水产排情况 项目实施后，产生的废水主要为村民生活污水。生活污水量未发生变化，约为292m3/d(106580m3/a)，通过沿街敷设的排水管线排至宁夏王洼煤业有限公司银洞沟煤矿现有污水处理站。 2.2 银洞沟煤矿污水处理站情况介绍 银洞沟煤矿污水处理站位于罗洼乡东侧，设计处理效率为600m3/d，罗洼乡村民生活污水自该污水处理站建成后一直排入该站进行处理，该站尚有处理能力可接纳罗洼乡生活污水。污水经过预处理、一级处理、二级处理、深度处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质GB/T19923-2005》、《城市污水再生利用城市杂用水水质GB/T18920-2002》水质标准后作为绿化用水或选煤补充水综合利用不外排。污泥经过污泥浓缩、脱水后成为含水率较低的泥饼外运处理。 图6 污水处理站工艺流程 污水的预处理包括格栅，调节池、提升泵。污水经过格栅截留水中大尺寸的悬浮物及漂浮物，防止堵塞后续管线及水泵。经过格栅的污水进入调节池，调节水量的变化，调节水池内设潜水搅拌机，搅动污水成紊流状态，减缓调节池的淤积。调节水池达到一定高度后，开启调节池内的潜水泵，将污水均匀提升，通过流量计控制流量，进入一体化污水处理池进行污水的一、二级处理。 一体化污水处理池包括了一级、二级处理，具体为：折流板厌氧水解反应器、内循环好氧接触氧化反应器，最后经过瓷砂过滤实现泥水分离。一体化污水处理池水解段，将污水中大部分可沉物沉淀分离，减少后续生物处理单元的负荷和防堵塞，经过厌氧后，SS去除率40~50%，BOD去除率15~25%。处理后的污水进入折流板厌氧水解反应器，进行水解反应，反应器内充填立体网状生物填料，填料上生长水解生物膜，对污水的有机物进行初步的分解和降解，水解率超过50%，提高溶解性有机物的含量，提高污水的好氧可生物性。经过水解反应器的污水进入内循环好氧接触氧化反应器，在反应器内实现有机物的好氧生物降解过程，去除超过80%的BOD，处理后水经过瓷砂过滤实现泥水分离，出水清澈，一体化污水处理池的出水进入转输水池，经过加压泵加压后进入深度处理工序。 污水的深度处理单元包括瓷砂过滤器、生物活性炭吸附降解、加氯消毒。加压泵将二级处理出水加压后打入压力式瓷砂过滤器，加压过滤，通过瓷砂滤料对水中细小悬浮物、胶体物进行截留去除，然后出水进入生物活性炭塔进行吸附降解，进一步去除水中溶解性有机物，降低处理水的感官性状指标（嗅味、色度），最后由二氧化氯复合消毒剂发生器投加二氧化氯复合剂，对处理水进行消毒，使处理水最终达到再生回用水水质指标要求。 一体化污水处理池水解段的排泥进入污泥浓缩池进行重力浓缩，将含水率99%的污泥浓缩至含水率96%，然后由污泥泵提升至污泥脱水机进行污泥脱水。污泥池上清液进入澄清液池，澄清液池的上清液溢流至调节池进行再处理。经过脱水后的污泥含水率进一步降低至75-80%，使泥饼呈现固态，以便于运输。压滤液进入调节水池进行再处理。 3、运营期噪声对周围环境影响分析 项目实施后，产生的噪声主要为交通噪声。 交通噪声源强在75~85dB(A)之间，主要防治措施：在道路设置标牌，要求减速及禁止机动车鸣喇叭并要求限制车速，尤其是夜间超速行驶，定期检查与保养路面，及时对受损路面维修和修复，使路面保持良好状态，采取上述措施后，项目营运期车辆产生的交通噪声经距离衰减后对环境保护目标影响较小。另外，项目处于农村，道路车辆较少，交通噪声属于间歇噪声，对周围居民影响较小。 采取上述措施后，项目运营期车辆产生的交通噪声经距离衰减后，临近主要环境保护目标边界处噪声值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。项目运营期噪声对周围环境影响较小。 4、运营期固体废物对周围环境影响分析 项目实施后，产生的固体废物主要为村民生活垃圾。 产生的生活垃圾经现有垃圾箱收集后，按照当地环卫部门要求每日清运处置。 本项目太阳能路灯均采用单晶硅光伏板，使用年限约为10年，更换的废光伏板为一般废物，均由厂家进行回收再生，不外排。综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、项目竣工环保验收 表22 项目环保措施“三同时”竣工验收一览表 污染源 治理对象 验收内容 “三同时”验收标准 施 工 期 废气治理 施工期扬尘、机械废气和沥青烟 设置施工区围挡设施、洒水抑尘、材料遮盖；清运建筑垃圾；使用商品混凝土；及时维修车辆；合理安排施工作业方式，采用先进的沥青混凝土摊铺设备 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 废水治理 施工废水 设置临时沉淀池 对水环境影响较小 噪声治理 高噪声设备 高噪声设备消声、减震设施、围挡 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 施 工 期 固废治理 建筑垃圾、生活垃圾 建筑垃圾最大化利用，不能利用的及时清运至市政府指定地点消纳处理；生活垃圾分类收集，交环卫部门处理 无雨淋、无泄漏、不造成二次污染 运 营 期 噪声治理 交通噪声 限速、禁止鸣笛、警示标志 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准 废水治理 生活污水 经管道收集后排入现有银洞沟煤矿污水处理站处理 综合利用不外排 固体废物 生活垃圾 垃圾收集桶，收集后由环卫部门统一清运 得到妥善处理

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 施工场地及路面定期洒水、砂石料等采用苫盖措施，大风天气不施工等 | 不对周边环境造成不良影响 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NO2、HC | 自由扩散 |  |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | CO、NO2、HC | 自然排放 |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工作业 废水 | SS、石油类 | 经临时沉淀池沉淀处理回用 | 不外排 |
|  |  | 施工生活 污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 依托施工周边的村庄农户解决 | 综合利用不外排 |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 通过沿街敷设的排水管线排至银洞沟煤矿污水处理站处理 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 弃土 | 全部回填管沟或用于场地平整 | 妥善处置 |
|  |  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾运往当地政府指定的地点合理处置；可回收垃圾作为全部回收外售 |  |
|  |  | 废包装 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 依托环卫部门处置 |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 经垃圾箱收集后，按照当地环卫部门要求每日清运处置 | 妥善处置 |
|  |  | 废光伏板 | 全部返厂回收利用 |  |
| 噪声 | 施工期 | 合理安排施工时间，严禁夜间施工，使施工噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值要求 |
|  | 运营期 | 在道路设置标牌，要求减速及禁止机动车鸣喇叭并要求限制车速，尤其是夜间超速行驶，定期检查与保养路面，及时对受损路面维修和修复，使路面保持良好状态，对周围环境保护目标影响较小。 |
| 生态保护措施及预期效果： 1、防止水土流失 施工期水土流失防治要进行全面规划、预防为主、防治结合的原则。 在施工中应先做好挡护，再存放土方，施工现场要设截断槽、排水设挡或建造挡水墙，以防止雨水从暴露的土壤表面流出。在临时存放的土堆表面喷洒覆盖剂或使用遮蔽材料，当土堆在雨季不能回填时，也可考虑在其上面种植一些草本植物以保持水土。 2、植被的恢复及绿化 在区域内恢复植被的主要方法是进行绿化，本项目规划设计中位于项目内的树木全部保留，并对绿化进行了系统规划，新增绿化面积8720m2，为项目和周边环境提供了舒适的绿色生态环境。 |

# 结论与建议

1、项目概况 彭阳县罗洼乡中心地理坐标为北纬36°15’24.88”、东经106°35’24.69”，S203及罗王公路穿境而过，交通较为便利。本次进行彭阳县罗洼乡美丽小城镇建设，建设内容主要包括道路工程、亮化工程、给水工程、排水工程、沿街立面改造工程、停车场工程共6项。项目总投资2427.05万元，其中：环保投资估算为139.1万元，占总投资的5.79%。 2、产业政策符合性分析 本项目属中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)“鼓励类”中第二十二项“城市基础设施”，本项目符合产业政策。 根据宁夏回族自治区政府发布的《关于加快农村小城镇建设实施意见》，要以实现农村经济可持续发展和农村社会进步为目标，充分利用国务院《关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》的历史机遇，进一步科学规划，合理布局，建立起市场活跃、设备配套、功能齐全、环境优美、各具特色、经济繁荣、社会进步的小城镇网络，为人民群众创建优美、洁净的城市氛围和生产、生活条件。同时，根据宁夏回族自治区推进新型城镇化工作领导小组办公室《关于下达2019年美丽小城镇建设计划任务的通知》(宁城办发[2019]5号)的内容，明确科学确定和把握小城镇的功能定位，高起点规划、高水平设计、高质量建设、高效率运营。特别要注重主导产业的培训，推动一二三产业和产镇深度融合发展；注重塑造小城镇特色风貌，增强小城镇建设品位和底蕴；注重小城镇水、电、路、气、暖、通讯及安全设施、无障碍设施改造，完善小城镇设施功能；整体提升小城镇实力和形象。本项目为美丽村庄建设，建设后可以改善罗洼乡居民的人居环境，提升彭阳县乡村整体形象，符合宁夏回族自治区产业政策。 因此，项目建设符合国家和地方产业政策。 3、环境质量现状 (1)环境空气质量现状 由环境空气质量现状监测结果可知，监测期间评价区各项监测因子均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，区域空气环境质量较好。 (2)地表水环境质量现状 项目地处彭阳县罗洼乡，项目周围常年地表径流为蒲河，根据《2018年固原市环境质量报告书》中彭阳县蒲河的现状数据可知，各项监测因子均可符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准限值的要求。 (3)声环境质量现状 由噪声监测结果可知，监测期间各监测点位昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 4、环境影响及污染治理措施 4.1 施工期环境影响分析评价结论 (1)废气环境影响分析 本项目施工期对大气环境的影响主要为施工扬尘、机械车辆尾气和沥青烟。施工扬尘通过采取实施建设施工现场封闭管理、加强防尘管理、落实施工湿法作业、加强道路清洁、冲洗作业管理、合理安排工期等措施后，对周围大气环境的影响在可接受的范围内；施工机械尾气通过加强对施工机械维修、保养，可有效降低机械尾气对周围环境的影响；合理安排施工期，选用先进沥青混凝土摊铺设备，在设备正常运行时，沥青烟排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的沥青烟排放限值，并且沥青摊铺时间持续较短，同时随着施工活动结束而终结。施工期的废气对大气环境影响较小，随着施工期的结束，施工期产生的废气对环境的影响也随即消失。 (2)水环境影响分析 本项目施工废水主要来源于施工废水、施工人员生活污水。本项目施工人员就近雇佣，施工人员生活污水依托镇区各个单位以及民宅排水系统，不外排，加之，施工期较短，因此，施工人员生活污水不会影响周边地表水体。施工废水主要为车辆冲洗水和混凝土养护废水，车辆冲洗水主要污染物是悬浮物、COD、氨氮、油类等。混凝土养护废水主要污染物是悬浮物。经沉淀后用于施工现场降尘。在施工场地设定点车辆冲洗点，产生的车辆冲洗水定期用作道路抑尘。因此，施工期废水对项目所在区域的水境影响较小。 (3)噪声环境影响 本项目施工噪声主要来自于各类机械设备噪声。通过选用低噪声设备、加强管理、严格规定各种有严重噪声干扰的机械施工时间、建立临时声屏障、并合理安排施工车辆运输路线等措施，确保施工活动满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求。因此，本项目施工期对区域声环境影响可控制在居民可接受程度之内。 (4)固体废物影响分析 本项目施工期主要固体废物为施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾，建筑垃圾应分类堆放，尽量综合利用，不能综合利用的及时清理运至当地政府指定地点；生活垃圾统一收集后运至附近的垃圾收集站，由环卫工作人员统一处置。所以施工期固体废物对环境的影响较小。 (5)生态环境影响分析 本项目在建设过程中不可避免的改变了工程占地的原始地貌及土地利用性质，引起新的水土流失；施工过程中对土地的开挖和填埋、机械的碾压会影响土壤团粒结构，造成土壤养分流失；施工会破坏原有植被、动物的生存环境。本项目采取加强管理、合理设置施工工期及施工工区及优化设计等一系列生态保护及安全防范措施，将施工期对生态环境的影响降至最低限度。 4.2 运营期环境影响分析评价结论 (1)废气 项目实施后，产生的废气主要为汽车尾气。 汽车行驶时会产生少量的汽车尾气，主要污染物为CO、HC和NO2等，通过汽车排烟管自然排放。本项目为美丽村庄建设，道路硬化后交通流量与原有基本一致，相对较小，相应的尾气排放量也相对较小，且项目区地形开阔，有利于地面污染物的扩散与稀释。因此，项目运营期交通车辆尾气对道路两侧和区域环境空气质量影响均较小。 (2)废水 项目实施后，产生的废水主要为村民生活污水，通过沿街敷设的排水管线排至现有污水处理站处理。 (3)噪声 项目实施后，产生的噪声主要为交通噪声。为了降低交通噪声影响，在道路设置标牌，要求减速及禁止机动车鸣喇叭并要求限制车速，尤其是夜间超速行驶，定期检查与保养路面，及时对受损路面维修和修复，使路面保持良好状态。 采取上述措施后，项目运营期车辆产生的交通噪声经距离衰减后，临近主要环境保护目标边界处噪声值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。项目运营期噪声对周围环境影响较小。 (4)固体废物 项目实施后，产生的固体废物主要为村民生活垃圾。经设置的垃圾箱收集后，按照当地环卫部门要求每日清运处置，对周围环境影响较小。 5、环评总结论 本项目符合国家产业政策及相关规划要求，符合“三线一单”要求。项目选址合理可行。通过采取合理选址、布局，以及切实可行的污染防治措施，工程在施工期及运营期产生的污染物对环境的影响均可接受。本项目的建设符合国家产业政策，符合当地社会经济和发展规划，因此，在严格落实本项目设计文件及环评报告表中提出的相关污染预防、治理措施和要求后，从环境保护角度来分析，本工程的建设是可行的。 6、建议 (1)认真落实各项环保治理措施，确保各种污染物达标排放。 (2)污水管接头处、污水池及化粪池等采取严格的防渗措施。 (3)建设密闭垃圾集装箱，各功能区合理布设垃圾桶，由专人负责收集，及时送入垃圾集装箱，由环卫部门定期运往垃圾转运站统一进行处理。 (4)尽量绿化，美化环境，降噪防尘。

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 本项目区域卫星影像图 附图3 平面布置图 二、如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

测量、基础施工

交付运营

灯杆、蓄电池箱及接地线埋设

太阳能灯组装

管理维护

扬尘、废水、噪声

噪声、废包装

扬尘、噪声

噪声