# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：彭阳县合鑫再生资源有限公司板材及生物质颗粒燃料加工项目

建设单位（盖章）：彭阳县合鑫再生资源有限公司

编制日期：2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 彭阳县合鑫再生资源有限公司板材及生物质颗粒燃料加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2306-640425-04-01-606281 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市彭阳县草庙乡 |
| 地理坐标 | （106度42分8.856秒，36度1分47.531秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2542生物质致密成型燃料加工 | 建设项目 行业类别 | 二十二生物质燃料加工254、生物质致密成型燃料加工 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 彭阳县审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 19.1 |
| 环保投资占比（%） | 0.96 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符 合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 (1)生态保护红线 本项目位于固原市彭阳县草庙乡，用地中心坐标：E106°42′8.856″、N36°1′47.531″，根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），全市共划分优先保护、重点管控、一般管控等三类95个环境管控单元，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。(一)优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域，共54个，面积为4769.7平方公里，占全市总面积的45.31%。(二)重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域，共13个，面积为1948.26平方公里，占全市总面积的18.51%。(三)一般管控单元为除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，共28个，面积为3808.18平方公里，占全市总面积的36.18%。对照固原市生态保护红线分布图，本项目不在固原市划定的生态红线范围之内，生态红线位置关系见附图1。 (2)环境质量底线 ①大气环境质量底线 本项目位于固原市彭阳县草庙乡，根据《2022年宁夏生态环境质量状况》公开的区域环境空气质量数据可以看出，彭阳县PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3年均值和相应的百分位数24h/8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准要求，对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区达标；区域特征污染物TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求；根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），本项目位于大气环境一般管控区，管控要求为：“落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。”本项目破碎、粉碎、制粒等工序产生的颗粒物均设置集气罩收集，并经布袋除尘器处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准有组织达标排放，烘干工艺采用生物质燃烧炉，燃料为项目生产的生物质燃料，生物质燃烧炉燃烧产生的烟气经布袋除尘器处理后满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域污染物浓度限值经15m高排气筒达标排放，项目原料、生产设备均置于全封闭车间内，厂区采取硬化措施。因此，可满足其管控要求。项目与固原市大气环境环控位置见附图2。 ②水环境质量底线 本项目位于固原市彭阳县草庙乡，根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），本项目位于固原市水环境一般管控区，管控要求为：“对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。”本项目无生产废水外排，生活废水主要为洗漱废水，用于厂区洒水抑尘，厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田，对区域环境质量影响较小，可满足其管控要求。项目与固原市水环境管控位置见附图3。 ③土壤环境质量底线 本项目位于固原市彭阳县草庙乡，根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），本项目位于一般管控区，管控要求为：“在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。”本项目不占用耕地，租用彭阳县草庙乡现代农业综合服务中心现有厂房，周边存在居民区及学校，但是项目不属于管控要求中限制行业及排放重点污染物的建设项目，项目原料主要为玉米芯、秸秆，均为无毒无害物质，排放的废气主要为颗粒物（主要成分为原料碎末），产生的废水主要为生活污水，不涉及土壤管控的污染因子，原料、设备置于全封闭车间内，地面采取水泥硬化措施，对项目所在区域土壤影响可接受，因此项目的建设符合固原市土壤环境管控要求。项目与固原市土壤环境环控位置见附图4。 (3)资源利用上限 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水（生活用水）等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 (4)生态环境准入清单 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），本项目所属区域为彭阳县新集乡-草庙乡-古城镇一般管控单元。一般管控单元管控要求：“按照现有环境管理要求，提出一般性管控要求。”本项目采用全封闭车间及库房，可有效降低车间无组织粉尘；破碎、粉碎、烘干、制粒粉尘分别经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经有组织排放，项目高噪声设备设置减振垫，置于全封闭车间，靠近噪声敏感点的车间墙壁不安装玻璃窗，布袋除尘器收集的粉尘回用于生产，废包装袋暂存于原料成品库，定期外售综合利用，灰渣集中收集后外售综合利用，设备维修产生的废机油暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置，生活垃圾运至垃圾中转站再由市政环卫部门统一处理，综上所述项目对周边生态环境影响较小。项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-1和表1-2。 因此本项目能够满足《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》及《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号）中重点管控单元相关要求。本项目与固原市环境管控单元图位置关系图见附图5。 |

表1-1 本项目与固原市管控单元生态环境准入清单总体要求符合性分析一览表 管控维度 准入要求 符合性分析 是否符合 A1 空间布局约束 A1.1 禁止开发建设活动的要求 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。 本项目不涉及 / 严禁在“五河” 临岸1公里范围内新建“ 两高一资”项目及相关产业园区。 本项目不涉及 / 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 本项目不涉及 / A1.2 限制开发建设活动的要求 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 本项目不涉及 / A1.3 不符合空间布局要求活动的退出要求 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或 搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。 本项目不涉及 / 全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题， 自 然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。 本项目不涉及 / 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。 本项目不涉及 / 城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 本项目不涉及 / A2 污染物排放管控 A2.1 允许排放量要求 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。 本项目不涉及 / 新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。 本项目不涉及 / 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。 本项目不涉及 / 在“ 五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。 本项目不涉及 / 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。 本项目生物质燃烧炉执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域污染物浓度限值 符合 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。 本项目不涉及 / A2.2 现有资源提标升级改造 全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。 本项目不涉及 / 加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。 本项目利用秸秆、玉米芯等农业固废生产生物质颗粒燃料，属于秸秆资源化利用项目 符合 A3 环境风险防控 A3.1 联防联控要求 在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。 本项目不涉及 / 合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。 本项目不涉及 / 实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。 本项目不涉及 / A4 资源利用效率要求 A4.1 能源利用总量及效率要求 严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。 本项目不涉及 / A4.2 水资源利用总量及效率要求 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降 8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。 本项目不涉及 / 表1-2 固原市环境管控单元生态环境准入清单 序号 环境管控单元名称 行政区划 要素 属性 管控 单元 分类 “三线一单”生态环境准入清单编制要求 省 市 县 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率要求 ZH640425 30009 彭阳县新集乡-草庙乡-古城镇一般 管控单元 宁夏回族自治区 固原市 彭阳县 一般管控区 一般管控单元 1.禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的 小流域进行开发建设。 2.严格限制占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地进行开发建设活动。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 / / / 本项目情况 彭阳县新集乡-草庙乡-古城镇一般管控单元 一般管控单元 本项目不占用耕地、林地，不属于禁止建设行业，项目建设符合国家和地方产业政策，综上所述项目符合彭阳县新集乡-草庙乡-古城镇一般管控单元相关要求。

| 其他符 合性分析 | 2、《产业结构调整指导目录》符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录(2024年本)》(2024年2月1日实施)，本项目属于鼓励类“一、农林业，17可再生资源综合利用：农作物秸秆综合利用（秸秆收储运体系建设、秸秆肥料化利用、秸秆饲料化利用、秸秆能源化利用、秸秆基料化利用、秸秆原料化利用等），农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然气工程、再生资源综合利用、沼气发电、生物质能清洁供热、秸秆气化清洁能源利用工程、废弃菌棒利用、太阳能利用）”故项目的建设符合国家产业政策要求。 3、与《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》符合性分析 根据《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》（宁环发〔2021〕85号），“坚持“政府引导、市场运作、疏堵结合、以疏为主”，加大政策支持力度，全面加强秸秆综合利用，进一步提高秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化“五化”利用率，延伸秸秆综合利用产业链，扩大秸秆利用企业规模，推动秸秆全量利用。因地制宜开展机械还田、秸秆成型燃料、秸秆食用菌种植利用等工作，积极探索因地制宜的秸秆综合利用新模式。建立秸秆资源台账系统和定期调度机制，完善秸秆收储运服务体系，发展一批市场化利用主体。力争到2025年全区秸秆综合利用率达到90%以上。”本项目利用秸秆、玉米芯等农业固废生产生物质颗粒燃料，项目的建设符合规划中提到的全面加强秸秆综合利用，进一步提高秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化“五化”利用率，因此项目建设符合《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》中的相关要求。 4、与《固原市生态环境保护“十四五”规划》符合性 根据《固原市生态环境保护“十四五”规划》（固政办发〔2021〕56号）“强化农业面源污染治理。加强种植业污染防治，深入开展化肥农药减量增效，鼓励使用有机肥和高效低毒低残留农药。提升农作物秸秆综合利用率，统筹推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化、原料化利用，优先支持秸秆就地还田，培育一批秸秆收储运社会化服务组织，鼓励以县为单位建立收储运体系。”本项目利用秸秆、玉米芯等农业固废生产生物质颗粒燃料，项目的建设符合秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化、原料化利用规划内容，因此项目建设符合《固原市生态环境保护“十四五”规划》要求。 5、《宁夏回族自治区空气“十四五”主要污染物减排综合工作方案的通知》符合性分析 根据《宁夏回族自治区空气“十四五”主要污染物减排综合工作方案的通知》（宁生态环保办〔2021〕14号），“化工业炉窑污染治理。推进热效率低下、敞开未封闭、装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑淘汰改造。全面加强无组织排放管理，对启动超低排放改造以外的重点涉工业炉窑行业，制定有组织排放全面达标、无组织排放有效管控治理措施。”本项目生物质颗粒燃料烘干系统采用生物质燃烧炉，原料为厂区自产的生物质颗粒燃料，属于国家鼓励使用的绿色清洁燃料，与传统的燃料相比，不仅具有经济优势也具有环保效益，完全符合了可持续发展的要求;燃烧效益高，易于燃尽，残留的碳量少，与煤相比，挥发分含量高燃点低，易点燃，密度提高，能量密度大，燃烧持续时间大幅增加，可以直接在燃煤锅炉上应用；除此之外，生物质颗粒燃烧时有害气体成分含量极低，排放的有害气体少，具有环保效益，而且燃烧后的灰还可以作为钾肥直接使用。根据污染源强核算可知，项目生物质燃烧炉产生的燃烧废气氮氧化物满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域污染物浓度限值，且项目燃烧废气经15m高排气筒有组织排放，项目建设符合《宁夏回族自治区空气“十四五”主要污染物减排综合工作方案的通知》相关要求。 6、项目选址合理性分析 本项目位于固原市彭阳县草庙乡，用地中心坐标：E106°42′8.856″、N36°1′47.531″。项目目前用地性质为商业用地，该项目建设已获得彭阳县人民政府“关于项目建设符合草庙乡产业发展规划及小镇建设规划”的文件，项目用地性质后续将纳入政府用地规划统一调整中。项目厂址周边无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护的区域，无重大的环境制约因素。根据声环境影响预测可知，项目运营期敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。项目使用的原辅料主要为秸秆、玉米芯，均为无毒无害物质，项目运营主要废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，根据彭阳县20年气象数据该区域常年主导风向为东南风，项目周边敏感目标主要集中在主导风向的上风向及侧风向。因此本项目的实施对项目周边临近敏感点影响较小，因此从环境保护的角度分析，项目选址合理，项目与彭阳县行政区划位置关系见附图6。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容 本项目租用彭阳县草庙乡现代农业综合服务中心现有厂房（化肥等农资储存仓库）及办公用房，新建1座原料库房，在现有厂房建设2条生物质颗粒燃料生产线，利用附近收集的秸秆、玉米芯生产生物质颗粒燃料，项目备案中涉及的板材加工生产线不在本厂区内建设，本次环评只对物质颗粒燃料生产线相关建设内容进行环境影响评价，后续板材生产线建设需重新进行环境影响评价。项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、环保工程及公用工程等。本项目工程内容组成详见表2-1。 表2-1 工程建设内容 类别 工程名称 建设规模及内容 备注 主体 工程 预处理车间 依托厂区现有厂房设置1座预处理生产车间，建筑面积为1100m2，车间高6m，位于厂区南部，生产车间内设置2条规模分别为1万t/a的生物质颗粒燃料生产线。 主要生产设备为粉碎机、破碎机、烘干机（生物质燃烧炉提供热源）等。 生产工艺：破碎→粉碎→烘干 依托现有厂房 制粒车间 依托厂区现有厂房设置1座制粒车间，位于预处理车间东侧，占地面积950m2，库房高6m，建设全封闭车间，内设制粒机、冷却设备、筛分设备及成品包装设备生产规模为2万t/a。在厂房东侧设置成品储存区（300m2），包装好的成品直接堆存至成品储存区内。 主要生产设备为制粒机、筛分机、包装机等。 生产工艺：制粒→冷却→筛分→包装 依托现有厂房 辅助工程 办公区 办公室位于厂区东北侧，1F，砖混结构，建筑面积78.56m2，主要用于厂区职工办公。 依托现有办公用房 储运 工程 原料库房 1座，建筑面积900m2，位于厂区西侧，库房高6m，建设全封闭原料库房，主要用于堆放秸秆等原料。 新建 公用工程 供电 依托附近乡镇供电管网提供。 依托 给水 项目给水依托乡镇供水管网。 依托 排水 本项目无生产废水，生活废水主要为洗漱废水，用于厂区洒水抑尘，厂区设置防渗旱厕，定期清理作为有机肥用于附近农田。 依托 供热 生产过程烘干机供热采用生物质燃烧炉。 新建 供暖 项目冬季生产车间不进行供暖，办公宿舍区域采取空气能取暖。 新建 续表2-1 工程建设内容 类别 工程名称 建设规模及内容 备注 环保工程 废气治理 有组织粉尘 项目破碎、粉碎等工序（包括上下料）产生的粉尘通过集气罩（4个）收集后经布袋除尘器（1套）处理后经15m高排气筒排放（DA001）。 新建 烘干废气经布袋除尘器（1套）处理后经15m高排气筒排放（DA002）。 新建 项目制粒、筛分工序（包括上下料）产生的粉尘通过集气罩（4个）收集后经布袋除尘器（1套）处理后经15m高排气筒排放（DA003）。 新建 无组织粉尘 原料仓库秸秆装卸产生的粉尘：设置全封闭式仓库。 新建 生产车间集气罩未收集的粉尘及冷却粉尘采取适当洒水降尘，自然沉降等措施。 新建 废水处理 项目无生产废水产生，生活废水主要为洗漱废水，用于厂区洒水抑尘，厂区设置防渗旱厕，定期清理作为有机肥用于附近农田。 / 噪声治理 选用低噪声生产设备，采取减振措施，生产车间靠近居民点一侧不安装玻璃窗，靠近居民点的厂界设置噪声挡板，加强对设备的日常管理和维护等综合降噪措施。 / 固废处置 本项目生活垃圾运至垃圾中转站再由市政环卫部门统一处理。 / 废包装袋暂存于成品库，定期外售综合利用 / 设备维修产生的废机油暂存于危废暂存间（4m2），位于预处理车间东侧，定期交有资质单位处置。 / 筛分产生的不合格品回收返回上一工序再制粒。 / 灰渣集中收集后（袋装）定期外售综合利用。 / 防渗 本项目厂区、生产区已硬化，危废暂存间防渗需满足防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 / 环境管理 建立固废处置台账，建立环保设施的定期维护、维修制度。 / 2、项目产品方案 本项目建设2条生物质颗粒燃料生产项目，生产规模为2万t/a，项目产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称 生产规模（万t/a） 规格 生物质颗粒燃料 2 规格长度60mm、90mm 径均为10mm 表2-3 《生物质成型燃料质量分级》NB/T 34024-2015 序号 名称 硫分 灰分 水分 基低位发热量 堆积密度 1 生物质颗粒物燃料 ≤0.1% ≤6% ≤10% 14.6MJ/kg 600kg/m3 3、主要生产单元及生产工艺 本项目加工工艺主要包括破碎、粉碎、烘干、制粒、筛分、包装，项目主要生产单元为破碎、粉碎、烘干、制粒、包装。 4、设备清单 本项目主要生产设施及设备详见下表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 序号 品 名 参 数 单位 数量 备 注 1 破碎机 / 台 2 外购 2 粉碎机 / 台 2 外购 3 烘干机 / 台 2 外购 4 生物质燃烧炉 / / 2 外购 5 制粒机 / 台 2 外购 6 成品提升机 / 座 2 外购 7 包装秤 / 台 2 外购 8 风机 / 台 3 外购 9 布袋除尘器 / 台 3 外购 5、原辅料消耗 本项目原辅料及能源消耗情况详见表2-5。 表2- 5 原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 单位 最大储存量 年总消耗量 储存方式 来源 1 秸秆 t/a 4000t 10000 仓库 外购 2 玉米芯 t/a 3500t 12000 仓库 外购 农作物秸秆等储存要求：对准备码垛存放的秸秆要严格控制水分，全水分不超过20%，并做好记录。秸秆堆垛后，要定时测温。当温度上升到40～50℃时，要采取预防措施，并做好测温记录；当温度达到60～70℃时，须拆垛散热，并做好防火准备，并采取防止通风口、散热洞塌陷的措施。当发现堆垛出现凹陷变形或有异味时，要立即拆垛检查，清除霉烂变质的秸秆。 本项目烘干工序采用生物质燃烧炉，燃料主要为自产的生物质颗粒燃料。项目燃料消耗量见表2-6。 表2- 6 项目燃料消耗情况一览表 序号 名称 单位 年总消耗量 储存方式 来源 1 生物质燃料 t/a 60 仓库 自产 6、公用工程 ⑴给水 本项目生产过程无生产用水，主要为生活给水。 ①生活用水 项目公司全职职工20人，每年工作300d，职工生活用水定额根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额(修订)的通知》(宁政办[2020]20号)中“三类地区平均用水定额”核算，人均用水量按60L/d计，则生活用水量为1.2m3/d(360m3/a)。 ⑵排水 项目厂区生活污水主要为洗漱废水，用于厂区洒水抑尘，厂区设置防渗旱厕，定期清理作为有机肥用于附近农田。 ⑶供暖 项目生产车间不供暖，办公生活区采用空气能供暖。 ⑷供电 项目供电依托附近村镇供电管网提供。 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，每年工作300d，每天工作10h。 8、厂区平面布置 本项目位于原市彭阳县草庙乡。项目厂区北侧为办公生活区及员工宿舍，西侧为原材料仓库，北侧和东侧为生产车间及产品仓库，其中破碎、粉碎、烘干工段位于南侧生产车间，制粒、筛分工段及产品储存位于东侧车间内，根据彭阳县20年气象数据该区域常年主导风向为东南风，项目办公生活区位于生产车间及原料库房侧风向，生产车间及库房产生的废气对办公生活区影响较小，项目周边受项目噪声影响最严重的的声环境保护目标为东南侧居民，由于生产车间依托现有厂房，因此在设备布局中，生产车间内高噪声设备尽可能置于预处理生产车间北侧及制粒车间西侧，设备采取减振隔声等措施可有效防止噪声对周边居民的影响。因此从环保角度分析，项目布局合理。 图2-1 项目厂区平面布局图 9、环保投资 本项目总投资2000万元，其中环保投资19.1万元，占总投资的0.96%，主要用于施工期废气、废水、噪声及固体废物防治，运营期废水、废气、固废、噪声的治理。环保投资详见下表2-6。 表2-6 环保投资一览表(万元) 序号 项目 措施 投资金额 施 工 期 废水 防治 依托厂区防渗旱厕，定期清理作为有机肥用于附近农田。 / 废气 防治 运输车辆采用篷布遮盖，慢速行驶；洒水降尘。 0.2 噪声 防治 选用低噪声设备，合理安排施工时间；施工现场设置禁止鸣笛、慢行标志牌及车辆指引牌；对动力机械设备进行定期的维修、养护 0.5 固废 防治 施工期建筑垃圾集中收集后作为运营期原材料使用 0.2 运 营 期 废气 防治 有组织粉尘 项目破碎、粉碎等工序（包括上下料）产生的粉尘通过集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA001）。 2.0 烘干废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA002）。 5.0 项目制粒、筛分工序（包括上下料）产生的粉尘通过集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA003）。 2.0 无组织粉尘 原料仓库秸秆装卸产生的粉尘：设置全封闭式仓库。 2.0 生产车间集气罩未收集的粉尘及冷却粉尘采取适当洒水降尘，自然沉降等措施。 废水 防治 本项目无生产废水，厂区设置防渗旱厕，定期清理作为有机肥用于附近农田。 0.5 固废 防治 灰渣集中收集（袋装）后定期外售。 0.2 本项目生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门统一处理。 0.5 废包装袋暂存于库房，定期外售综合利用。 / 设备维修产生的废机油暂存于危废暂存间（4m2），定期交有资质单位处置。 1.0 筛分产生的不合格品回收返回上一工序再制粒。 / 粉尘：布袋除尘器收集的粉尘全部回用于生产。 / 噪声 防治 选用低噪声生产设备，采取减振措施，生产车间靠近居民点一侧不安装玻璃窗，靠近居民点的厂界设置噪声挡板，加强对设备的日常管理和维护等综合降噪措施。 5.0 合计 19.1 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-2 项目生产工艺及产污环节示意图 破碎：本项目农作物秸秆、玉米芯的尺寸较大，需要先进行破碎，使得原料粒径介于3-10cm。 污染源：此工序会产生破碎粉尘和噪声。 粉碎：原料送至粉碎机再次进行粉碎，使得原料粒小于5mm。粉碎过程完全封闭，粉碎后的物料经沙克龙排出，沙克龙（气力输送装置）下端出料口安装抑尘软包，使粉状物料会缓慢均匀落在出料输送皮带输送至烘干机。 污染源：此过程会产生粉碎粉尘及上下料粉尘和噪声。 烘干：由于原料含水率较高，不能满足生物质制粒机的制粒条件，因此通过封闭传送带将物料加入滚筒烘干机中，烘干热源为生物质燃烧炉燃烧生物质颗粒物燃料产生热量，对滚筒烘干机内的农作物秸秆进行烘干（烘干温度约为130~140°C，烘干作用是将原料中的水分进行去除），因此烘干过程产生的污染物主要为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。 制粒：物料烘干后经过封闭输送带输送至制粒机的喂料室，制粒机自带喂料设备进行喂料，在分料器和刮板的共同作用下均匀地铺在平模上再将物料挤压进入模孔，物料在模孔中经历成型、保型等过程。由于在制粒机内压力增大，粒子本身发生变形和塑性流动，并在摩擦作用下产生大量热量，导致原料中含有的木质素软化，粘合力增加，使生物质逐渐成型，一定时间后以圆柱状被挤出，旋转的切刀将物料切断，形成圆柱形，经出料口送出送至产品料仓。本项目在压缩成型过程中不添加粘结剂。此过程会产生制粒粉尘、上下料粉尘和噪声。 冷却、筛分：制粒完成后的生物质成型颗粒温度高达80-90℃，结构较为松弛，容易破碎，需经过冷却方能进行装袋。成型颗粒通过输送带进入冷却装置。经过风冷处理后的物料经过振动筛分机将碎料筛选出来，确保生物质颗粒的出厂质量，经过筛选出来的碎料，返回到前面工序进行再造粒，合格的产品进入下一个工序。此工序会产生少量冷却粉尘、筛分粉尘和设备噪声。 包装：项目产品料仓配套设置出料口，产品通过人工袋装封口，出料口下方配套设置电子秤进行称重，包装好的产品运至成品储存区后待售，由于产品为圆柱形，因此包装时无粉尘产生。 项目运营期物料平衡见表2-7。 表2-7 项目物料平衡一览表 投入 产出 序号 名称 用量（t/a） 名称 用量（t/a） 备注 1 秸秆 10000 生物质颗粒燃料 20000 产品 2 玉米芯 12000 水 1994.31 烘干损耗 3 除尘灰 38.13 除尘灰 38.13 回用 4 不合格品 10 废气 5.69 排放 5 不合格品 10 回用 合计 22048.13 合计 22048.13 / |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目依托草庙乡现代农业综合服务中心现有厂房进行建设，项目目前用地性质为商业用地，该项目建设已获得彭阳县人民政府“关于项目建设符合草庙乡产业发展规划及小镇建设规划”的文件，项目用地性质后续将纳入政府用地规划统一调整中。项目原厂房用于储存化肥（碳铵、尿素等）等农用品，原有厂房作库房使用，不进行化肥等产品的加工处置，原有项目无与项目有关的环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1基本污染物现状评价 ⑴依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求：常规污染物引用与建设项目距离较近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布质量数据。 本项目建设地点位于宁夏回族自治区固原市彭阳县，本项目区域环境空气质量现状评价直接引用《2022年宁夏生态环境质量状况》公布的彭阳县的监测数据进行达标区判定。 所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表3-1。 表3-1 区域公布的环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标 情况 PM10 年平均质量浓度 61 70 87.14 达标 PM2.5 年平均质量浓度 28 35 80.00 达标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.67 达标 NO2 年平均质量浓度 14 40 35.00 达标 CO(mg/m3) 年平均质量浓度 0.9 4 22.50 达标 O3 年平均质量浓度 151 160 94.38 达标 由上表可看出，彭阳县PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO及O3浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准。综上所述，本项目所在区域为达标区。 1.2补充污染物环境质量现状评价 本项目建设地点位于固原市彭阳县草庙乡，属环境空气二类功能区。本项目特征污染物环境质量现状委托陕西润卓环境技术有限公司监测，监测因子为TSP。 监测时间：2023年11月23日~11月25日，连续监测3天。 监测点位：具体监测点位表3-2，监测布点图见附图7。 表3-2 环境空气质量现状检测点位一览表 编号 检测点位名称 坐标 与本项目方位及距离 ○1# 厂址 N:36°1′47.816″ E:106°42′8.818″ / 检测技术要求及方法：本项目按照《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）进行点位布设，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的相关技术要求进行采样和样品分析。具体监测内容及频次见表3-3，监测采样及分析方法见表3-4。 表3-3 环境空气各项目监测要求表 检测 项目 监测时段 采样流量 检测频次 采样时间 TSP 2023年11月23日～11月25日 / 连续检测3天，每天采样4次（02、08、14、20时各1次） 每次连续采样1h 表3-4 环境空气监测采样及分析方法 单位：mg/m3 检测项目 采样方法 分析方法及方法来源 方法检出限 TSP 滤膜阻隔法 重量法GB∕T15432-1995(2018) 0.01 监测结果见表3-5。 表3-5 补充大气环境质量现状监测结果分析表 监测点位 污染物 采样点 浓度范围（μg/m3） 标准值（μg/m3） 超标数 超标率 (%) 最大超标倍数 1# TSP 日平 均值 216~238 300 0 0 / 由表可知，补充监测点位TSP监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准要求。 2、地表水环境质量状况 本项目区地表水体主要为蒲河（彭阳境内段又称安家川河），根据《宁夏回族自治区水功能区划修编报告（2018）》，项目所在地地表水属于泾河干流蒲河水系，为一级水功能区，起始断面为蒲河源头，终止断面为三岔断面，水质目标为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。根据《2022年宁夏生态环境质量状况》，蒲河石家河桥省界断面（宁夏－甘肃）为Ⅱ类水质，与上年相比，水质无明显变化。 3、地下水环境质量现状 本项目位于草庙乡，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，6、地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目无废水外排，项目运营期使用的原料为秸秆、玉米芯，地面采取水泥硬化措施，因此项目不存在地下水污染途径，因此不进行地下水环境质量调查。 4、声环境质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，3、声环境。厂界外周边50米范围内存在声环境保护的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”本项目位于固原市彭阳县草庙乡，项目只在昼间生产，因此建设单位委托陕西润卓环境技术有限公司于2024年1月20日~21日，在项目周围共布设6个噪声敏感点监测点位，对项目周边噪声敏感点昼间声环境进行监测，敏感点均位于草庙乡草庙村武庄组，监测点位布置图见附图7，进行环境噪声现状监测，监测频次为每日监测1次，监测两天。监测结果详见表3-6。 表3-6 环境噪声现状监测结果 单位：dB(A) 点位编号 检测点位 与本项目的距离 检测结果dB（A） 标准限制 2024年1月20日 2024年1月21日 昼间 1# 东南侧闲置房屋处 SE/6m 54 55 60 2# 西南侧王永东家 SW/52m 57 58 3# 西侧李国强家 SW/39m 53 54 4# 西北侧郭振刚家 NW/20m 55 55 5# 东北侧韩世荣家 NE/10m 55 55 6# 草庙乡幼儿园 SE/20m 51 50 55 由上表可知，项目所在区域昼间等效声级在50~58dB(A)之间，其中草庙乡幼儿园声环境质量现状50~51dB，昼间噪声声级满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准要求，其他监测点昼间噪声声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。 5、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，6、地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目无废水外排，项目运营期使用的原料为秸秆、玉米芯，车间地面采取水泥硬化措施，本项目不存在土壤污染途径及污染因子，因此，不再开展土壤环境现状调查。 6、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，4、生态环境。产业园区外建设项目新增用地范围内含有生态保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目占地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目500m范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象，项目位于草庙乡现代农业综合服务中心内，50m范围内声环境保护目标，500m范围内大气环境保护目标为草庙乡草庙村武庄组居民，项目东南侧平房原为草庙乡幼儿园，现草庙乡幼儿园已搬至东北侧，原幼儿园教室闲置做库房使用，具体内容见表3-7，敏感目标分布见附图8。 表3-7 环境保护目标一览表 名称 UTM坐标 保护 对象 保护内容 环境功能区 方向 距离 X Y 草庙乡 653443.501 3988548.668 居民 大气环境 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的2级标准； 周边 自厂界500m范围内 草庙村村民委员会 653769368 3988370.612 职工 SE 390m 彭阳县司法局草庙司法所 653153.982 3988438.576 职工 SW 250m 草庙乡中心学校 653603.364 3988375.123 学校 SE 100m 草庙乡幼儿园 653427.615 3988683.401 幼儿园 SE 20m 草庙乡幼儿园 653427.615 3988683.401 幼儿园 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准 SE 20m 西侧李国强家 653322.420 3988554.015 居民 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准 SW 39m 东北侧居民（8户） 653323.527 3988552.707 居民 NE 10m 西北侧第一排居民（5户） 653330.954 3988681.115 居民 NW 20m 地下水：500m范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、运营期污染物排放标准 ⑴废气 本项目DA001、DA003废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。见表3-8。 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度（有组织） 排气筒高度 最高允许排放速率(kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 颗粒物 120mg/m3 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 生物质燃烧炉以生物质颗粒物为燃料，通过加热空气为烘干机提供热源，排气筒DA002执行颗粒物、SO2、NOx，参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域污染物浓度限值。 表3-9 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号） 炉窑类别 污染物 排放浓度限值（mg/m3） 生物质燃烧炉 颗粒物 30 二氧化硫 200 氮氧化物 300 ⑵噪声 项目施工期建筑施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。标准值见表3-6。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声限值 昼间 夜间 70 55 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表3-7。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 噪声限值 昼 间 夜 间 2 60 50 ⑶固废 本项目一般固废贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据宁夏回族自治区生态环境厅印发《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》“十四五”期间，对NOx、VOCs、COD和NH3-N四项主要污染物实施排放总量控制。根据《关于全面深化排污权改革工作的函》（宁生态环保办函〔2022〕2号）及《关于优化排污权交易与环评审批排污许可制度衔接流程的通知》（宁环办函〔2022〕23号），建设项目须在建设期内由全区统一的排污权交易平台通过市场交易方式购得新增排污权指标，并作为取得排污许可证的前置条件。 本项目建设单位需要交易取得的总量控制指标：颗粒物：5.69t/a；氮氧化物：0.046t/a；二氧化硫：0.14t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境污染防治措施 本项目生产车间及办公用房依托厂区原有厂房及办公用房，施工期主要新建1座原料库房，位于厂区西侧，项目厂区地面已进行硬化，主要进行车间钢结构搭建。项目不进行场地平整，因此扬尘产生主要来自车辆运输扬尘，可通过洒水降尘及限制车速来降低扬尘影响。 2、水环境污染防治措施 项目场地均已进行硬化，厂外为硬化运输道路，项目只进行厂房构筑物拉运，不进行砂石料运输，因此无车辆冲洗废水，施工期废水主要为施工人员生活污水。 施工期间，施工人员主要为附近居民，厂区内不设置生活区，生活废水依托厂区现有防渗旱厕处置。 3、噪声环境污染防治措施 项目施工期噪声主要为施工机械运行产生的机械噪声以及车辆运输时产生的交通噪声。施工阶段施工机械一般为室内作业，通过建筑物墙体阻挡和距离衰减等措施治理后施工噪声对周围环境影响较小。 本项目为有效降低施工噪声对周围环境的影响，施工单位应采取以下防治措施： ⑴优先选用低噪声施工机械，合理安排施工时间。 ⑵加强管理，文明施工，建筑器械、材料轻拿轻放，尽量减少人为噪声。 项目施工期通过采取上述综合降噪措施后，可有效降低施工噪声对周围环境产生的不利影响，减轻对周围环境的影响。 ⑶合理优化施工工艺，采用静压打桩方式。 ⑷施工现场设置禁止鸣笛、慢行标志牌及车辆指引牌。 ⑸同一施工地点应避免安排大量动力机械设备，以免局部累积声级过高。 4、固体废物污染防治措施 本项目施工人员产生的生活垃圾集中收集运至垃圾中转站再由市政环卫部门统一处理，并得到妥善处置。施工期固体废物主要为建筑垃圾，建筑垃圾分类收集后将可回收的废物综合利用或定期销售，不可回收的垃圾及时清运至政府指定地点处置，运输车辆采用篷布遮盖、限制装载高度等措施，加强对临时堆存点、运输过程中的管理。 项目施工期各固体废物全部得到妥善处置后，符合环保要求。 5、生态保护措施 项目占地范围内无植被覆盖，因此项目施工期间只要加强施工管理，施工材料置于占地范围内，不新增临时用地，则项目对周边生态环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气产排放情况见表4-1、表4-2。 表4-1 污染物产生、治理设施及排放一览表 废气产污环节 污染物种类 核算方法 污染物产生 排放形式 风机风量m3/h 治理设施 污染物排放 排放时间（h） 排气筒编号 标准 限值mg/m3 是否 达标 总量t/a 速率 kg/h 浓度 mg/m3 治理 措施 η去除/% 是否为可行技术 总量t/a 速率 kg/h 浓度 mg/m3 破碎、粉碎（包括上下料） 颗粒物 产污 系数法 17.13 5.71 1427.5 有组织 4000 布袋除尘器 收集效率90%，除尘效率92% 可行 1.23 0.41 102.5 3000 DA001 120 达标 烘干废气 颗粒物 产污 系数法 11.77 3.93 982.5 10000 布袋除尘器 收集效率90%，除尘效率92% 可行 0.85 0.28 28 3000 DA002 30 达标 二氧化硫 产污系数法 0.046 0.015 1.50 0 0.046 0.015 1.50 200 氮氧化物 产污系数法 0.14 0.047 4.7 0 0.14 0.047 4.7 300 制粒、筛分（包括上下料） 颗粒物 产污 系数法 17.13 5.71 1427.5 4000 布袋除尘器 收集效率90%，除尘效率92% 可行 1.23 0.41 102.5 3000 DA003 120 达标 生产 车间 颗粒物 产污 系数法 4.604 153 / 无组织 / 全封闭车间 70% 可行 1.38 0.46 / / / 0.5 / 原料 库房 颗粒物 产污系 数法 2.50 0.83 / 无组织 / 全封闭车间 60% 可行 1.0 0.33 / / / 0.5 / 合计 颗粒物 / 48.54 / / / / / / / 5.69 / / / / / / 二氧化硫 / 0.046 / / / / / / / 0.046 / / / / / / 氮氧化物 / 0.14 / / / / / / / 0.14 / / / / / / 表4-2 排放口基本信息一览表 排放口基本信息 编号 名称 产污环节 高度/m 温度/℃ 内径/m 坐标 1 DA001 破碎、粉碎 15 20 0.6 E：106°42′40.102″， N：36°1′48.534″ 2 DA002 烘干 15 120 0.3 E：106°42′10.243″， N：36°1′46.607″ 3 DA003 制粒、筛分 15 20 0.6 E：106°42′10.266″， N：36°1′46.714″ |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1有组织废气 ⑴项目破碎、粉碎产生的粉尘 本项目生产规模为2万吨/年，项目破碎、粉碎粉尘产生源强参考《排放污染源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册”，具体参数见表4-3： 表4-3 生物质致密成型燃料加工产排污系数表 工段名称 原料名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 处理效率 破碎、粉碎 秸秆、木屑 所有规模 颗粒物 吨/吨-产品 6.69×10-4 袋式除尘 92% 本项目全年生产时间为2月~11月，约300d，每天工作10h，全年工作3000h，风机废气量约为4000m3/h，项目破碎、粉碎粉尘产生量为13.38t/a； 项目上下料粉尘主要为粉碎工序，参考《逸散性工业粉尘控制技术》逸散尘排放因子，上下料过程中产污系数按0.15kg/t原料计算，项目原料消耗量为25000t/a，项目粉碎工序上下料工序产尘量约为3.75t/a，项目破碎粉碎工序颗粒物产生总量为17.13t/a，项目产生的粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，项目集气罩收集效率为90%，根据上表可知，处理效率为92%，则项目颗粒物排放量为1.23t/a，产生速率为0.41kg/h，排放浓度为102.5mg/m3。 ⑵项目烘干产生的废气 本项目生产规模为2万t/年，项目烘干废气颗粒物产生源强参考《排放污染源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册”，二氧化硫、氮氧化物参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中表6加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）排放口参考绩效表中参数，具体参数见表4-4、4-5： 表4-4 生物质致密成型燃料加工产排污系数表 工段名称 原料名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 处理效率 烘干 秸秆、木屑 所有规模 颗粒物 吨/吨-产品 4.01×10-3 袋式除尘 92% 表4-5 加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）排放口参考绩效表 工段名称 产污系数 低位发热值（MJ/kg） 14.65 二氧化硫绩效值（kg/t燃料） 0.759 氮氧化物绩效值（kg/t燃料） 2.277 本项目全年生产时间为2月~11月，约300d，每天工作10h，全年工作3000h，烘干粉尘产生量为8.02t/a； 项目烘干工序上下料产尘源强参考《逸散性工业粉尘控制技术》逸散尘排放因子，上下料过程中产污系数按0.15kg/t原料计算，项目烘干工序上下料粉尘产生量约为3.75t/a; 生物质燃烧炉燃烧能力为20kg/h，全年消耗生物质颗粒燃料量约为60t/a，因此二氧化硫产生量约为0.046t/a，氮氧化物产生量约为0.14t/a；项目烘干产生的粉尘产生总量为11.77t/a，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，集气罩收集效率为90%，根据上表可知，处理效率为92%，项目风机风量为10000m3/h，则项目颗粒物排放量为0.85t/a，排放速率为0.28kg/h，排放浓度为28mg/m3；二氧化硫排放量为0.046t/a，排放速率为0.015kg/h，排放浓度为1.50mg/m3;氮氧化物排放量为0.14t/a，排放速率为0.047kg/h，排放浓度为4.7mg/m3;项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域污染物浓度限值，对周围环境影响可接受。 ⑶制粒、筛分产生的颗粒物 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册”中相关内容计算：颗粒物：6.69×10-4吨/吨-产品，本项目年加工生物质颗粒物燃料2万吨，则制粒、筛分颗粒物的产生量为13.38t/a； 项目筛分工序投料为成品生物质颗粒燃料，粉尘量产生较小，制粒工序上下料产尘量参考《逸散性工业粉尘控制技术》逸散尘排放因子，上下料过程中产污系数按0.15kg/t原料计算，项目制粒工序上下料产尘量约为3.75t/a，本项目全年生产时间为2月~11月，约300d，每天工作10h，全年工作3000h，风机废气量约为4000m3/h，项目产生的粉尘总量为17.13t/a，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，项目集气罩收集效率为90%，根据上表可知，处理效率为92%，则项目颗粒物排放量为1.23t/a，排放速率为0.41t/a，排放浓度为102.5mg/m3。项目粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，对周围环境影响可接受。 1.2无组织粉尘 ⑴原料装卸 原料装卸粉尘：农作物秸秆采用打包好的成品草垛，因此在原料装卸过程中主要为玉米芯装卸产生的粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中第十七章木材加工厂中锯木堆的进料、出料和贮存的产尘系数，取0.5kg/t原料，则原料装卸粉尘产生量约为2.5t/a。由于原料库封闭，粉尘沉降比例约60%，则无组织粉尘排放量为1t/a，排放速率0.33kg/h。 ⑵上下料、破碎、筛分粉尘 本项目在破碎、粉碎、烘干、制粒工序上下料口处产生的粉尘90%被集气罩收集，其余未被收集的粉尘无组织排放，粉尘产生量约为4.604t/a，本项目生产厂房密闭，并定期清扫掉落地面的物料，抑尘效率可达到70%以上，粉尘排放量约为1.38t/a。 1.3达标排放情况及措施可行性分析 1.3.1达标排放情况分析 本项目年加工生物质颗粒物燃料2万吨，破碎、粉碎颗粒物排放量为1.23t/a，排放速率为0.41kg/h，排放浓度102.5mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物综合排放标准限值（排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）后通过15m高排气筒（DA001）达标后排放。 烘干产生的废气经排气筒布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。各污染物排放浓度为SO2：1.50mg/m3，NOx：4.70mg/m3，颗粒物：28mg/m3，颗粒物、SO2、NOx满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域污染物浓度限值。 制粒、冷却、筛分工序颗粒物排放量为1.23t/a，排放速率为0.41kg/h，排放浓度为102.5mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物综合排放标准限值（排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）后通过15m高排气筒（DA003）达标后排放。 1.3.2废气污染防治措施可行性分析 生物质颗粒物燃料生产废气与《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 工业炉窑》（HJ1121-2020）及“2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册”提供的处理措施，排污许可处理措施可行性分析见表4-6。 表4-6 生物质颗粒物燃料生产废气与排污许可处理措施可行性分析一览表 废气类型 生产单元 生产工艺 污染物 可行技术 本项目 符合性 有组织 破碎、粉碎、烘干、制粒、筛分 破碎、粉碎、烘干、制粒、筛分 颗粒物 袋式除尘器、旋风除尘、湿法除尘、重力除尘、水膜除尘、静电除尘、湿电除尘 布袋除尘器 符合 无组织 生产车间、原料库 原料装卸、破碎、粉碎、烘干、制粒、筛分 颗粒物 无组织排放运营管理按照国家或地方污染物排放标准 地面硬化、适当洒水降尘，采用封闭式输送带 符合 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 工业炉窑》（HJ1121-2020）及“2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册”，项目破碎、粉碎、烘干、制粒废气采取布袋处理措施可行，根据《排污单位自行监测技术指南 工业炉窑》（HJ1121-2020）中4.3.4运行管理要求，排气筒最低允许高度为15m，本项目烘干废气排气筒高度为15m，因此满足相关要求。 1.4项目废气排放对周边居民的影响分析 项目使用的原辅料主要为秸秆、玉米芯，均为农业废弃固废，无有毒有害物质，项目运营主要废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，根据项目达标性分析可知，项目各排气筒排放废气均能达标排放，且根据彭阳县20年气象数据该区域常年主导风向为东南风，项目周边较近居民主要集中在东北侧及东南侧，位于主导风向的上风向及侧风向，对邻近居民影响较小。 1.5非正常工况排放 本项目非正常工况主要为污染物控制措施达不到应有的效率，布袋尘器布袋破裂造成污染物处理效率达不到设计效率（50%）。 表4-7 非正常工况排气筒排放情况 污染源 污染物名称 原因 非正常工况排放状况 执行标准 达标情况 浓度(mg/m3) 速率 (kg/h) 频次及持续时间 排放量 （kg/a） DA001 颗粒物 布袋除尘器破损，处理效率为50% 713.75 2.86 1次/a， 1h/次 2.86 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值 不达标 DA002 颗粒物 491.25 1.97 1.97 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域污染物浓度限值 不达标 二氧化硫 1.50 0.015 0.015 达标 氮氧化物 4.7 0.047 0.047 达标 DA003 颗粒物 713.75 2.86 2.86 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值 不达标 根据上述分析可知，非正常工况下，颗粒物浓度超标，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 1.6监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ848-2017）及《排污单位自行监测技术指南 工业炉窑》（HJ1121-2020）本项目大气环境监测计划见表4-8。 表4-8 本项目环境监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准 破碎粉碎排气筒（DA001） 颗粒物 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准排放限值要求 制粒排气筒（DA003） 烘干废气（DA002） 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 1次/半年 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域污染物浓度限值 厂界 颗粒物 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 1.7年排放量核算 表4-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量 （t/a） 一般排放口 1 排气筒DA001 颗粒物 102.5 0.41 1.23 2 排气筒DA002 颗粒物 28 0.28 0.85 二氧化硫 1.50 0.015 0.046 氮氧化物 4.7 0.047 0.14 3 排气筒DA003 颗粒物 102.5 0.41 1.23 4 原料库房 颗粒物 / 0.33 1.0 5 生产车间 颗粒物 / 0.46 1.38 有组织排放总计 颗粒物 5.69 二氧化硫 0.046 氮氧化物 0.14 2、水环境 本项目运营期无生产废水产生，生活废水主要为洗漱废水，用于厂区洒水抑尘，厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、声环境 3.1噪声产排放情况 本项目运营期只在白天进行生产，夜间不生产，产生的噪声主要来自生产设备，噪声值一般85~95dB(A)之间。 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源 名称 声源 数量 声功率级/dB(A) 声源控制措施 相对空间位置 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离/m 1 预处理车间 破碎机 2 95 减振 17.62 -39.85 1.2 13.0 77 昼间 20 57 1 2 粉碎机 2 95 减振 25.27 -31.24 1.2 12.0 77 昼间 20 57 1 3 烘干机 2 90 减振 35.79 -22.15 1.5 8.5 74 昼间 20 54 1 4 风机 2 95 减振 19.53 -26.45 1.0 20.0 75 昼间 20 55 1 5 制粒车间 制粒机 2 85 减振 20.49 12.77 1.2 15.0 67 昼间 20 47 1 6 筛分机 2 90 减振 27.66 5.59 1.2 13.5 74 昼间 20 54 1 7 风机 1 95 减振 20.49 5.11 1.0 20.0 72 昼间 20 52 1 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由于项目厂界周边噪声敏感点距离较近，因此项目需采取如下噪声防治措施： ⑴合理安排项目运营时间，项目只在昼间运营，午间休息期间禁止运营； ⑵高噪声设备需设置在生产车间内，设备需设置减振垫，合理安排布局，由于生产车间依托厂区现有厂房，因此在设备布局中，高噪声设备尽可能位于预处理车间北侧及制粒车间西侧，尽可能远离敏感点； ⑶生产车间靠近居民点的墙壁不安装玻璃窗； ⑷生产车间邻近居民点厂界需设置噪声挡板，减少对厂界外邻近居民点的影响。 通过采取设备减振及车间墙体隔声以及距离衰减，生产车间较近厂界东北侧及东南侧设置噪声挡板等措施后，通过预测项目厂界噪声贡献值结果见表4-11。 表4-11 噪声厂界影响计算结果统计表 单位：dB（A） 预测点位 贡献值 背景值 预测值 标准值(昼间) 1 东北侧 49 / / 60 2 东南侧 57 / / 3 西南偏南侧 53 / / 4 西南侧 50 5 西北侧 42 / / 6 草庙乡幼儿园 40 51 51 7 项目西北侧郭振刚家 39 55 56 8 项目东北侧韩世荣家 43 56 56 图4-1 项目噪声贡献值预测示意图 根据预测结果可知，各噪声设备经合理布局、消声减震、厂房隔声、距离衰减，设置隔声挡板等措施后，项目厂界噪声贡献值最大值为57dB，位于东南厂界，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，项目周边敏感点预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，项目东南侧草庙乡幼儿园西侧边界处预测值为51dB，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准，且位于教学楼超过50m范围，对周边环境影响较小。 3.2噪声监测计划 根据《排污许可申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目声环境监测计划见表4-12。 表4-12 本项目声环境监测计划一览表 监测计划 监测点位 监测因子 检测频次 执行排放标准 噪声 厂界四周外1m处 厂界噪声 每季度监测1次，昼间1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 4、固体废物 4.1固体废物产排放情况及治理措施 本项目运营期固体废物包括生活垃圾、布袋除尘器收集的除尘灰，生物质燃烧炉产生的灰渣、设备维修产生的废机油、废包装袋。 ⑴生活垃圾 公司全职职工20人，全年工作300d，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为3t/a，集中收集后运至垃圾中转站再由市政环卫部门统一处理。 ⑵一般工业固体废物 ①灰渣 本项目生物质燃烧炉燃烧产生的灰渣属于一般固废，产生量根据生物质颗粒燃料灰分（6%）计算，全年生物质颗粒燃料量为60t/a，灰渣产生量约为3.6t/a，收集后外售综合利用。 ②粉尘：布袋除尘器收集的粉尘产生量约为38.13t/a，经收集后回用于生产。 ③废包装袋：项目包装过程产生的废包装袋产生量约为0.1t/a，暂存于成品库，定期外售综合利用。 ④不合格品 筛分工序产生的不合格品产生量约为10t/a，返回上一工序重新再制粒。 ⑶危险废物 设备委托第三方维修单位维护，维护时产生的废机油属于危险废物(HW08废物代码900-249-08)，产生量约为0.01t/a，废机油暂存于危废暂存间（4m2），定期交有资质单位处置。 综上所述，本项目固体废物产生情况见表4-13。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-13 项目固废污染源强核算结果及相关参数一览表 产生环节/生产线 装置 固体废物名称 固废属性 废物代码 产生情况 处置措施 最终去向 核算方法 产生量(t/a) 工艺 处置量(t/a) 生物质颗粒燃料生产线 包装 废包装袋 一般固废 900-999-99 产污系数法 0.1 暂存于产品库房外售综合利用 0.1 外售综合利用 生物质燃烧炉 灰渣 一般固废 900-999-99 产污系数法 3.6 外售综合利用 3.6 外售综合利用 筛分 不合格品 一般固废 900-999-99 产污系数法 10 回收返回上一工序再制粒 10 回收返回上一工序再制粒 布袋 除尘器 粉尘 一般固废 900-999-66 产污系数法 38.13 收集回用 38.13 回用于生产 设备维护 设备 废机油 危险废物 900-249-08 产污系数法 0.01 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 0.01 定期交有资质单位处置 办公生活 / 生活垃圾 员工生活 / 产污系数法 3.0 运至垃圾中转站再由市政环卫部门统一处理 3.0 运至垃圾中转站再由市政环卫部门统一处理 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2管理要求 4.2.1一般工业固体废物管理要求 ⑴一般工业固体废物管理台账实施分级管理。主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。 ⑵鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。 ⑶台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 ⑷产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 4.2.2危险废物管理要求 4.2.2.1危废暂存间建设要求 ⑴贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ⑵贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 ⑶设备检修维护产生的废机油为危险废物，检修时坚持油不落地原则，不得随意自行处置、倾倒，或委托无相关处理资质的单位随意处置，产生的废机油应经专用桶密闭收集，危废贮存库应具有废机油泄漏堵截设施； 4.2.2.2危险废物管理计划及管理台账要求 ⑴建设单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 ⑵应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各 环节的危险废物管理台账。 ⑶危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 ⑷频次要求：产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录;产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录:其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。 ⑸记录内容：危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、经办人、去向等。 ⑹危险废物委外利用处置环节，应记录委外利用处置批次编码、出厂时间、容器包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用处置量、计量单位、利用处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。 5、地下水、土壤环境影响和保护措施 本项目无废水外排，项目运营期使用的原料为秸秆、玉米芯，不会造成土壤污染，生产设备位于全封闭车间内，地面采取水泥硬化措施，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求，本项目运营期不存在土壤、地下水污染途径，因此不对土壤和地下水环境影响进行分析。 6、环境风险 ⑴风险物质识别 本项目属于农业废物资源化利用项目，原料主要包括玉米芯、秸秆，产品为生物质颗粒燃料，废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，废水为生活污水，固废为废包装袋、灰渣、粉尘、生活垃圾及设备维修产生的废机油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）项目涉及环境风险物质为废机油。 ⑵风险源分布及Q值计算 项目废机油最大在线量约为0.01t，油类临界量为2500t，因此判定Q值小于1。 ⑶可能影响途径 项目存在的风险主要为废机油储存不善，导致泄漏造成土壤及地下水污染。 ⑷环境风险防范措施 本项目废机油经专用桶收集后暂存于危废暂存间（4m2），定期交有资质单位处置。危废暂存间需采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，建设单位应建立危险废物管理台账。 7、火灾风险防范措施 项目原辅料秸秆、玉米芯以及产品生物质颗粒燃料均为易燃物质，若日常管理不善易发生火灾造成人员伤亡、财产损失。为预防火灾的发生，建设单位日常需加强管理，预防明火的产生：在原料库房及生产车间严防明火、禁止吸烟，严禁携带火种，不得随意使用明火，并在明显处张贴禁烟禁火警告标志，在可能引起火灾部位、场所，设置必要的可燃气体检测报警器、消防及火灾报警系统。建立事件应急防范系统，制定应急措施，制定相关制度，定期对线路、接头、保险等进行检查，并做好相关记录。使突发事件能得到及时、有效地处理，防止事件扩大。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 预处理车间排气筒DA001 | 颗粒物 | 经集气罩收集后经布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准排放限值要求 |
|  | 烘干废气排口DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 经布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域污染物浓度限值 |
|  | 制粒车间DA003 | 颗粒物 | 经集气罩收集后经布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准排放限值要求 |
|  | 原料库房 | 颗粒物 | 封闭车间、场地硬化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 封闭车间、洒水降尘 |  |
| 地表水环境 | 生活废水 | / | 厂区设置防渗旱厕 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 机械噪声 | 合理布局、 设置减震装置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ⑴生活垃圾：生活垃圾运至垃圾中转站再由市政环卫部门统一处理。 ⑵废包装袋：暂存于产品区，定期外售综合利用。 ⑶灰渣：集中收集（袋装）外售综合利用。 ⑷粉尘：布袋除尘器收集的粉尘全部回用于生产。 ⑸不合格品：筛分产生的不合格品回收返回上一工序再制粒。 ⑹废机油：设备维修产生的废机油暂存于危废暂存间定期交有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 建立固废处置台账、设置危险废物管理制度，建立环保设施的定期维护、维修制度 |

# 六、结论

本项目从环境保护角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | 0 | 5.69t/a | 0 | 5.69t/a | 5.69t/a |
|  | 二氧化硫 | 0 | / | 0 | 0.046t/a | 0 | 0.046t/a | 9.6t/a |
|  | 氮氧化物 | 0 | / | 0 | 0.14t/a | 0 | 0.14t/a | 13.87t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | / | 0 | 3.0t/a | 0 | 3.0t/a | 3.0t/a |
|  | 灰渣 | 0 | / | 0 | 3.6t/a | 0 | 3.6t/a | 3.6t/a |
|  | 废包装袋 | 0 | / | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 不合格品 | 0 | / | 0 | 10t/a | 0 | 10t/a | 10t/a |
|  | 除尘器粉尘 | 0 | / | 0 | 38.13t/a | 0 | 38.13t/a | 38.13t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | / | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | 0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Comments

本项目生物质燃料来源为厂区自产，因此后续产排污系数参照的是产品质量标准相关参数值

计算生物质燃烧炉的时候，我们当时根据国家发布的相关计算依据找到三种核算方法，一种是《排放污染源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册”中烘干工序产生的二氧化硫及氮氧化物产排系数，这是根据产品产量核算的，与生物质燃烧炉的规模及燃料使用量无关；还有就是参照生物质锅炉产排系数，这个系数与硫含量有关，但是本项目执行的标准是工业炉窑的标准，锅炉有自身行业标准，参照锅炉产排系数执行工业炉窑标准这样相互矛盾，最后决定采用《排污许可证申请与核发技术规范  工业炉窑》（HJ1121-2020）中表6加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）排放口参考绩效表中参数，该参数是根据燃料使用量核算的产排污系数，相对更准确一些

由于项目涉及的原料及产品均属于易燃物质，但根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）不属于相关风险物质，因此在结尾新增一个小结对火灾防范进行论述

# Text boxes

危废暂

存间

预处理生

产车间

制粒

车间

办公生

活区

原料

库房

外部

营业房

DA0011

DA002

DA003