# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：    彭阳县中部水系迺河河道治理工程

建设单位（盖章）：    彭阳县水务局

编制日期：            2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

《彭阳县中部水系迺河河道治理工程环境影响报告表》

修改索引

根据《彭阳县中部水系迺河河道治理工程环境影响报告表》技术审查会专家意见，报告编制人员对报告相关内容进行了修改与完善，具体修改、完善内容索引见下表。

环境影响报告表修改索引表

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目三线一单及相关符合性分析 | 已修改，P1-15 |
| 2 | 完善施工方案、项目占地及土石方平衡 | 已修改，P17-27 |
| 3 | 完善项目生态环境影响分析和生态环境保护措施 | 已修改，P43-58 |
| 4 | 专家及与会人员提出的其它意见 | 已修改，见报告表 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 彭阳县中部水系迺河河道治理工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2305-640425-20-01-608010 |
| 建设单位联系人 | 张守军 | 联系方式 | 138＊＊＊＊＊＊＊＊ |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市彭阳县古城镇迺河河道，共12.03km区域，迺河水库至古城镇段10.83km、店洼水库库尾段1.2km |
| 地理坐标 | 迺河水库至古城镇段：起点：（东经106度20分42.325秒，北纬35度50分30.168秒），终点：（东经106度27分29.884秒，北纬35度51分9.062秒）；店洼水库段：起点：（东经106度30分47.097秒，北纬35度51分29.146秒），终点：（东经106度32分14.927秒，北纬35度51分25.516秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利，128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）中其他 | 用地长度（km）及用地面积（m2） | 治理河道长度12.03km； 无永久占地，临时占地176800m2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 彭阳县审批服务 管理局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 彭审批发[2023]214号 |
| 总投资（万元） | 3359.3 | 环保投资（万元） | 107.8 |
| 环保投资占比（%） | 3.21 | 施工工期 | 项目总工期15个月，2024年2月底施工，2025年5月底建成 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 项目属于河道治理，河道局部存在岸边塌方、采砂坑等，对河道进行疏挖整治，疏挖整治河道10.831km，采用梯形断面，设计宽度8-66m，项目不涉及清除河道底部淤泥，因此不需要设置地表水专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》； 审批单位：宁夏回族自治区人民政府； 审批文件：《关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知》； 审批文号：宁政办发[2021]82号； 审批时间：2021年11月3日。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》； 审批单位：宁夏回族自治区生态环境厅； 审批文件名称：《关于<宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书>审查意见的函》； 审批文号：宁环函[2021]721号； 审批时间：2021年8月9日。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》中提出践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，落实“四水四定”，实施“四水同治”，加快推进水治理体系和治理能力现代化，为努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区。规划中“第六章、强化水生态环境治理保护”明确指出实施重点河湖水生态保护与修复，通过连通水系、整治河湖岸线、修复滨岸带、建设绿色生态廊道，构建覆盖江河水系的信息化基础平台。 本项目对迺河彭阳境内进行治理，提升河道生态系统自我恢复能力，增强生态系统稳定性，保障河道行洪通畅，提高河道防洪减灾能力，保护河道岸线。因此，本项目的建设符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》。 2、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 根据《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见，“十四五”期间，构建生态保护与修复示范区，建设美丽河湖，强化水域岸线用途监管，开展全区河湖岸线利用项目清理整治，实施最严格的黄河岸线保护制度和河湖水域岸线用途管制，依法划定河湖管理范围......强化水域岸线空间管控与保护，持续推进河湖“清四乱”常态化，实现“四乱”问题动态清零......实施农村水系综合治理，围绕“水源治、水质清、水岸洁、水体通、水景美”的治理目标，以河流为脉络、以村庄为节点、以乡镇为单元，多措并举，因地制宜，实施农村水系综合整治，开展“五小”美丽水体示范点创建活动，打通农村水系治理“最后一公里”，营造安全、生态、美丽的农村水系。 本项目对迺河彭阳境进行治理，提升河道生态系统自我恢复能力，增强生态系统稳定性，保障河道行洪通畅，提高河道防洪减灾能力，保护河道岸线。因此，项目建设符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见。 |
| 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于河道治理，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目属于“第一类鼓励类”“二、水利”“第三条、防洪提升工程中江河湖海堤防建设及河道治理工程”，属于鼓励类建设项目。 因此，本项目的建设符合国家相关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线 衔接落实《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发[2018]23号），基于生态保护红线划定评估工作，以生态系统功能极重要区和重要区、生态环境极敏感区和敏感区为重点，衔接自治区级及以上自然保护区，县级及以上饮用水水源保护区，自治区级及以上风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园，国家级水产种质资源保护区，国家级生态公益林等各类自然保护地和其他保护区域，衔接相关规划及经济社会发展需求，划定固原市生态空间总面积4171.22平方公里，占全市国土总面积的39.63%。其中生态保护红线面积为3302.06平方公里，占全市国土总面积的31.37%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积869.16平方公里，占全市国土面积8.26%。 本项目位于固原市彭阳县古城镇迺河河道，共12.03km区域，迺河水库至古城镇段10.83km、店洼水库库尾段1.2km，对照固原市生态保护红线，项目不在固原市生态红线保护范围内，项目与生态保护红线分布图位置关系图见附图1，根据宁夏六盘山国家级自然保护区管理局《关于核实“彭阳县中部水系迪河河道治理工程”位置与六盘山自然保护区关系的复函》（六自保函[2024]3号），贵单位的《关于核实“彭阳县中部水系迪河河道治理工程”位置与六盘山自然保护区关系的函》已收悉，现回复如下：经核实，彭阳县中部水系通河河道治理工程位置远离宁夏六盘山国家级自然保护区，也不在宁夏六盘山省级保护区范围内。项目与六盘山自然保护区位置关系图见附图2。 ⑵环境质量底线 ①水环境质量底线及分区管控 按照水环境质量“只能变好、不能变差”的原则，基于水环境功能和承载能力、水环境质量现状、污染源分布等情况，衔接自治区水功能区划、“水十条”实施方案、水污染防治目标责任书等现行要求，考虑水环境质量改善潜力，参照《关于印发2021年度大气、水、土壤污染防治和应对气候变化等重点工作安排的通知》（宁生态环保办[2021]5号）中相关考核指标，综合确定全市水环境控制断面2025年、2035年的水环境质量底线目标。其中2025年目标以水环境现状为基础，结合水环境质量改善潜力分析，进行目标指标预测；远期2035年，以水环境功能区稳定达标和水生态系统整体恢复为目标，预测设定水环境质量目标。 本项目所在区域内主要地表水体为迺河，迺河位于彭阳县南部、茹河中下游右岸，为茹河一级支流，本次评价地表水环境质量现状评价引用《2022年固原市环境质量报告书》茹河中李河桥断面水质例行监测数据，各项监测数据水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值（根据质量年报，李河桥水质类别为Ⅲ类）。 以水环境控制单元为基本单元，分析各环境管控单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到固原市水环境管控分区。固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（包含工业污染源重点管控区、农业污染源重点管控区）和水环境一般管控区，对照固原市水环境分区管控图，项目治理区域为一般管控区，见附图3。 一般管控区管控要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目对迺河彭阳境内进行治理，提升河道生态系统自我恢复能力，增强生态系统稳定性，保障河道行洪通畅，提高河道防洪减灾能力，保护河道岸线。项目施工期施工人员生活污水采用临时旱厕收集处理，定期清掏沤肥处理后用于绿化施肥，施工废水经沉淀后用于施工场地及道路洒水抑制扬尘。本项目运营期不产生废水。 因此，本项目建设符合固原市水环境一般管控区的要求。 ②大气环境质量底线及分区管控 以大气环境质量底线目标为约束，模拟不同情景下污染物排放总量与环境空气质量的响应关系，确定2025年和2035年各县（区）大气污染允许排放量。经核算，在2025年PM2.5浓度目标约束下，固原市SO2、NOx、颗粒物、VOCs允许排放量相比2018年，分别需削减3.1%、3.4%、1.3%、1.3%。彭阳县2022年环境空气PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO 24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，项目所在区域为大气环境达标区。 基于区域大气环境流场模拟结果，考虑人口分布、大气污染传输规律和土地利用现状等，识别模拟网格单元主导属性，将全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。对照固原市大气环境分区管控图，本项目治理区域为大气环境一般管控区，见附图4。 大气环境一般管控区：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 本项目施工期间施工作业采取分段进行，物料及临时开挖的土方采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施，有效减少扬尘，项目运营期不产生污染性气体，符合大气环境一般管控区管控要求。 ③土壤环境质量底线 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全区农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。对照固原市土壤污染风险分区管控图，项目治理区域涉及农用地优先保护区和土壤环境一般管控区，见附图5。 农用地优先保护区管控要求：实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 一般管控区管控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目为河道治理工程，不在土地资源重点监管区，项目总占地面积共计176800m2，无永久占地，临时占地176800m2，占地类型为水域及水利设施用地、水浇地，项目建设严格控制在施工红线范围内，施工完成后恢复临时占地的原貌及其植被，施工期固废、废水污染物不排放到土壤中，且弃土、取土均不涉及周边农田，不会对土壤环境造成影响，项目满足土壤污染分区农用地优先保护区和一般管控区管控要求。 ⑶资源利用上线 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 为有效改善区域大气环境质量，根据技术指南要求，提出固原市能源利用上线管控指标共三项：能源利用总量、燃煤消费总量、单位地区生产总值能耗。本项目不涉及煤炭资源的使用，符合能源（煤炭）资源利用上线要求。 ②水资源利用上线及分区管控 选取用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量以及农业灌溉水利用系数等4项约束性指标，作为水资源利用上线指标。当前，衔接《固原市国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》等相关规划，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%，农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。 本项目为河道综合治理项目，项目实施后，不仅可以进一步消除河道塌岸险情，还将进一步增强治理沟段洪水调度和排水排洪能力，河道防洪排水功能得到充分发挥，既能保证社会公共财产安全，又能充分体现生态水利的理念，使得各沟段流速加快，排水流量增加，符合水资源利用上线及分区管控。 ③土地资源利用上线及分区管控 选取耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模等6项约束性指标，作为固原市土地资源利用上线。本项目总占地面积共计176800m2，无永久占地，临时占地176800m2，占地类型为水域及水利设施用地、水浇地，不占用基本农田，项目建设不会影响地区土地资源利用上线。 ⑷环境管控单元符合性分析 全市共划分优先保护、重点管控、一般管控等三类95个环境管控单元。优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域，共54个，面积为4769.7平方公里，占全市总面积的45.31%。重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域，共13个，面积为1948.26平方公里，占全市总面积的18.51%。一般管控单元为除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，共28个，面积为3808.18平方公里，占全市总面积的36.18%。 优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化的环境准入。 一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 对照固原市环境管控单元分布图，本项目涉及优先保护单元和一般管控单元，见附图6。根据《固原市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》固原市生态环境总体准入要求，本项目为河道综合治理工程，建设符合固原市生态环境总体准入要求，项目与固原市生态环境准入清单符合性见表1-1。 表1-1 项目与固原市生态环境准入清单符合性 管控维度 准入要求 符合性 A1 空间布局约束 A1.1 禁止开发建设活动的要求 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。 不涉及，符合 严禁在“五河”临岸1km范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 不涉及，符合 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 不涉及，符合 A1.2 限制开发建设活动的要求 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 不涉及，符合 A1.3 不符合空间布局要求活动的退出要求 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。 不涉及，符合 全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。 不涉及，符合 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。 不涉及，符合 城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 不涉及，符合 A2 污染物排放管控 A2.1 允许排放量要求 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。 不涉及，符合 新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。 不涉及，符合 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。 不涉及，符合 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。 不涉及，符合 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。 不涉及，符合 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。 不涉及，符合 A2.2 现有源提标升级改造 全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。 不涉及，符合 加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。 不涉及，符合 A3 环境风险防控 A3.1 联防联控要求 在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。 不涉及，符合 合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。 不涉及，符合 实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。 不涉及，符合 A4 资源利用效率要求 A4.1能源利用总量及效率要求 严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。 不涉及，符合 A4.2 水资源利用总量及效率要求 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。 不涉及，符合 对照固原市环境管控单元生态环境准入清单分析，本项目涉及彭阳县六盘山自治区级自然保护区优先保护单元和彭阳县新集乡-草庙乡-古城镇一般管控单元，要素属性分别为六盘山自治区级自然保护区和一般管控区，根据宁夏六盘山国家级自然保护区管理局《关于核实“彭阳县中部水系迪河河道治理工程”位置与六盘山自然保护区关系的复函》（六自保函[2024]3号），彭阳县中部水系通河河道治理工程位置远离宁夏六盘山国家级自然保护区，也不在宁夏六盘山省级保护区范围内。项目与管控单元符合性分析见表1-2、表1-3。 表1-2 项目与彭阳县六盘山自治区级自然保护区优先保护单元符合性分析 类别 相关要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 1.六盘山自治区级自然保护区等自然保护地参照相关法律法规的要求，按照禁止开发区域进行管理。2.除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的八类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。加快开展自然保护地内违法违规人类活动的清退工作，开展生态恢复与治理。 1.项目不在宁夏六盘山省级保护区范围内； 2.项目为河道综合治理项目，对迺河彭阳境内进行治理，提升河道生态系统自我恢复能力，增强生态系统稳定性，保障河道行洪通畅，提高河道防洪减灾能力，保护河道岸线。 符合 表1-3 项目与彭阳县新集乡-草庙乡-古城镇一般管控单元符合性分析 类别 相关要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 1.禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域进行开发建设。 2.严格限制占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地进行开发建设活动。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 1.本项目不在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域； 2.项目不占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地； 3.项目建设符合国家产业政策。 符合 综上，本项目符合“三线一单”的相关要求。 3、项目与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》提出，“十四五”期间，要“深化“三水”统筹，提升水环境质量，积极推动水生态修复......开展河湖岸线保护修复，强化岸线管控，实施最严格的黄河岸线保护制度和河湖水域岸线用途管制，推进沙湖、阅海等重点湖泊及黄河滩地治理。开展河湖生态缓冲带修复、建设，到2025年，修复、建设河湖生态缓冲带65.6km。加强重点河湖生态系统建设。管控生态水量底线，保障生态基流，确保重点河湖生态功能不退化。加强清水河、葫芦河、茹河、渝河、泾河等重点河流治理，联动推进水土治理、污染防治、水源涵养、生物平衡、生态经济，改善流域生态环境。”本项目对迺河彭阳境内进行治理，提升河道生态系统自我恢复能力，增强生态系统稳定性，保障河道行洪通畅，提高河道防洪减灾能力，保护河道岸线。因此，项目建设与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》相符。 4、与《固原市环境保护“十四五”规划》符合性分析 《固原市环境保护“十四五”规划》提出，加强“七河”等重点河流治理，联动推进水土治理、污染防治、水源涵养、生物平衡、生态经济，改善流域生态环境。制定出台“七河”流域河滨缓冲带管理规定，从修复生态系统、栖息地建设、恢复河岸连通性、护岸固堤、拦截面源污染等方面实施河流生态缓冲带保护修复。本项目对迺河彭阳境内进行治理，提升河道生态系统自我恢复能力，增强生态系统稳定性，保障河道行洪通畅，提高河道防洪减灾能力，保护河道岸线。因此，本项目建设与《固原市环境保护“十四五”规划》相符。 5、与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析 本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性见表1-4。 表1-4 与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析一览表 原则内容 符合性分析内容 符合性 第一条 本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、排涝治理等。 本项目为河道治理，工程建设内容为河道疏挖整治、浆砌石直墙护岸、生态护坡、巡检道路及附属工程。 符合 第二条 项目符合环境保护相关法律和政策要求。项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。 项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本），于“第一类鼓励类”“二、水利”“第三条、防洪提升工程中江河湖海堤防建设及河道治理工程”，属于鼓励类建设项目，符合国家相关产业政策。根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》国土空间分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区。项目属于主体功能区划中的“限制开发区域（国家级重点生态功能区）”项目属于水库除险加固，符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》要求。项目建设内容不涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地 符合 第三条 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定 对照固原市生态保护红线，项目不在固原市生态红线保护范围内，根据宁夏六盘山国家级自然保护区管理局《关于核实“彭阳县中部水系迪河河道治理工程”位置与六盘山自然保护区关系的复函》（六自保函[2024]3号），贵单位的《关于核实“彭阳县中部水系迪河河道治理工程”位置与六盘山自然保护区关系的函》已收悉，现回复如下：经核实，彭阳县中部水系通河河道治理工程位置远离宁夏六盘山国家级自然保护区，也不在宁夏六盘山省级保护区范围内。 符合 第四条 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题 对迺河彭阳境内本次治理段进行治理，提升河道生态系统自我恢复能力，增强生态系统稳定性，保障河道行洪通畅，提高河道防洪减灾能力，保护河道岸线，项目实施不会改变水动力条件，不会对水环境产生不利影响。 符合 第五条 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。 本项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量。 符合 第六条 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得 到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。 项目位于固原市彭阳县古城镇迺河河道，共12.03km区域，项目建设及施工不涉及湿地生态、河湖生态缓冲带，珍稀保护动物，河道疏挖整治、浆砌石直墙护岸、生态护坡、巡检道路及附属工程的建设不会对景观产生不利影响。 符合 第七条 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 项目施工方案符合环境保护要求，具体内容见建设中施工方案内容，项目建设不涉及取土场和弃土场，项目已编制了水保保持方案，对主体工程区及施工营地区提出了土流失防治措施。施工期工程应优化施工布置，尽量减少因施工机械碾压和人为破坏引起的植被损失。严格按照施工范围施工，减少对地表植被的扰动和破坏，将对植被的影响程度降至最小。施工完成后，及时对场地进行清理，选择适合当地生长的陆生植物种类，对地表植被进行恢复，按照种植技术要求及时进行陆生植被恢复，禁止选用外来入侵植物物种。项目施工期施工人员生活污水采用临时旱厕收集处理，定期清掏沤肥处理后用于绿化施肥，施工废水经沉淀后用于施工场地及道路洒水抑制扬尘。项目施工期间施工作业采取分段进行，物料及临时开挖的土方采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施，有效减少扬尘。项目建筑垃圾集中收集后清运至政府指定地点进行处理；生活垃圾经收集后及时运至附近垃圾中转站处置。项目对河道进行疏挖整治，疏挖整治河道10.831km，采用梯形断面，设计宽度8-66m，项目不涉及清除河道底部淤泥。 符合 第八条 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。 项目不涉及移民安置。 符合 第九条 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。 项目属于河道治理工程，不存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。 符合 第十条 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。 项目属于河道治理，提出了迺河现有环境问题及“以新带老”措施。 第十一条 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。 项目施工期主要监测内容有区域环境空气、声环境、生态系统的影响范围和影响程度。 符合 第十二条 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。 项目对对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。 符合 第十三条 按相关规定开展了信息公开和公众参与。 项目不涉及 符合 第十四条 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求 项目编制按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》及相关法律法规要求编制。 符合 综上所述，项目建设符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县古城镇迺河河道，迺河水库至古城镇段10.83km、店洼水库库尾段1.2km。迺河水库至古城镇段：起点坐标为东经106度20分42.325秒，北纬35度50分30.168秒，终点坐标为东经106度27分29.884秒，北纬35度51分9.062秒；店洼水库段起点坐标为东经106度30分47.097秒，北纬35度51分29.146秒，终点坐标为东经106度32分14.927秒，北纬35度51分25.516秒。项目地理位置见附图7。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 | 1、工程任务 本项目的任务是结合迺河治理成果，调查分析河道防洪存在的问题，对迺河彭阳境内本次治理段进行治理，提升河道生态系统自我恢复能力，增强生态系统稳定性，保障河道行洪通畅，提高河道防洪减灾能力，保护河道岸线，为建设生态宜居乡村，改善区域生态环境创造条件。 2、建设内容及工程规模 ⑴建设规模 ①本项目迺河河道治理总长12.03km，其中迺河水库坝后至古城段河道治理长10.83km，店洼水库库尾右岸段治理长1.2km。 ②本项目迺河河道砌护长21.12km，其中迺河水库坝后至古城段河道砌护长19.92km，店洼水库库尾右岸段砌护长1.2km。 ③迺河河道K0+000至K5+850段10年一遇洪峰流量为12.7m3/s，K5+850至K10+831段10年一遇洪峰流量为75.0m3/s。店洼水库库尾段10年一遇洪峰流量为151.0m3/s。 ⑵建设内容 本项目按照布设段落分为2段，包括迺河水库至古城段和店洼水库库尾段。 ①迺河水库至古城段 a河道整修工程 迺河水库至古城段已建13座过水路面及1座公路桥，两座过水路面之间河道局部存在岸边塌方、采砂坑等，本次需要对河道进行疏挖整治，疏挖整治河道10.831km，采用梯形断面，设计宽度8-66m，项目不涉及清除河道底部淤泥。 b新建浆砌石直墙护岸4.12km，其中左岸1.77km，右岸2.35km；新建生态护坡15.79km（种植冰草、披碱草、紫花苜蓿），其中左岸7.81km，右岸7.98km。 c原有乡村道路大部分位于迺河河道边，可作为巡检道路，部分巡检道路为土路，切路面坑坑洼洼，尤其在下雨天基本无法通行。同时还有部分河段车辆无法通行，新建巡检道路11.50km，路面宽4.0m（含两侧各0.5m宽路肩），混凝土路面宽3.0m新。 d附属工程：新建过水路面2座；维修过水路面13座；新建沟涵11处；维修截墙12处，布设警示牌54个。 ②店洼水库库尾 店洼水库库尾右岸新建生态护坡1.2km，占地面积10920m2。 本项目主要工程参数见表2-1。 表2-1 项目主要工程参数一览表 工程内容 指标名称 建设规模 备注 项目内容 治理河道 12.03km / 迺河水库至古城段 疏挖整治河道 10.831km 采用梯形断面，设计宽度8-66m，不涉及清除河道淤泥 浆砌石直墙护岸 4.12km 其中左岸1.77km，右岸2.35km 生态护坡 15.79km 种植冰草、披碱草、紫花苜蓿，其中左岸7.81km，右岸7.98km 巡检道路 11.50km 路面宽4.0m（含两侧各0.5m宽路肩），混凝土路面宽3.0m。 附属 工程 过水路面 2座 / 维修过水路面 13座 / 新建沟涵 11处 / 维修截墙 12处 / 布设警示牌 54个 / 店洼水库库尾 右岸新建生态护坡 1.2km / 3、项目组成 本项目对迺河古城镇段12.03km区域进行综合治理，项目主体工程包括迺河水库至古城段工程治理、店洼水库库尾工程治理；临时工程包括施工营地和临时沉淀池等；公用工程包括供水、排水、供电；环保工程包括废气治理、废水治理、噪声治理和固废治理。项目工程组成情况见表2-2。 表2-2 项目工程组成一览表 类别 项目名称 项目内容与规模 主体工程 迺河水库至古城段治理工程 对河道进行疏挖整治，疏挖整治河道10.831km，采用梯形断面，设计宽度8-66m，不涉及清除河道底部淤泥。 ①新建浆砌石直墙护岸4.12km，其中左岸1.77km，右岸2.35km；新建生态护坡15.79km（种植冰草、披碱草、紫花苜蓿），其中左岸7.81km，右岸7.98km。 ②新建巡检道路11.50km，路面宽4.0m（含两侧各0.5m宽路肩），混凝土路面宽3.0m。 ③新建过水路面2座；维修过水路面13座；新建沟涵11处；维修截墙12处，布设警示牌54个。 店洼水库库尾工程治理 店洼水库库尾右岸新建生态护坡1.2km，占地面积10920m2。 公用 工程 供水 施工用水就近取用河水、施工生活用水取自附近村庄居民生活自来水管网。 排水 施工废水主要是冲洗砂砾石的含泥沙和悬浮物的废水，经临时沉淀池处理后，用于场地洒水抑尘，不排放。施工人员生活污水采用临时旱厕收集，定期清掏沤肥处理后用于绿化施肥。 供电 施工用电接线施工场地附近村镇现有输电线路，满足施工要求。 临时工程 施工营地 项目为线性工程，布置施工工区3处，施工营地占地包括材料场地、临时仓库和施工人员施工临时办公、生活用房占地等，每个施工营地占地面积3333m2。 施工道路 项目区对外交通有青彭公路、固红公路及甘新公路等，入河道有乡村道路，交通较方便，可以将项目材料直接运至项目区，施工期间运输材料方便，不需修筑进场道路。 取土场 项目不设置取土场。 弃土场 项目不设置弃土场。 环保 工程 施工扬尘 物料及临时开挖的土方采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施；外运车辆加盖篷布，运输车辆进入施工场地应低速行驶；严格限制车辆的行驶速度，在大风天气时停止开挖、回填土等作业，使用预拌砂浆、商品砼等防尘措施。 燃油废气 使用合格燃油，加强施工机械的维修保养、加强施工管理，提高机械使用效率，减轻对环境的影响。 施工废水 施工废水主要是冲洗砂砾石的含泥沙和悬浮物的废水，经临时沉淀池处理后，用于场地洒水抑尘，不排放。 生活污水 施工人员生活污水采用临时旱厕收集，定期清掏沤肥处理后用于绿化施肥。 噪声 采用低噪声施工工艺及设备，合理规划运输路线，在施工场地附近的居民区位处施工时，合理安排施工机械运行时间，须设移动式声屏障，禁止夜间施工；施工期间加强施工噪声管理、文明施工。 固体废物 建筑垃圾集中收集后清运至政府指定地点进行处理；生活垃圾经收集后及时运至附近垃圾中转站处置。 生态恢复 开挖的表土单独堆存、设拦挡设施，并采用抑尘网遮盖，利于后续绿化；水土流失治理；种植冰草、披碱草、紫花苜蓿。 4、工程等级及建设标准 依据《防洪标准》（GB50201－2014），本项目防护区为乡村防护区，防护等级为Ⅳ级，防洪标准为20~10年一遇，等别为Ⅴ等，建筑物级别为5级。 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），迺河水库至古城镇段防护区人口小于5万人，耕地面积小于5万亩，本项目等别为Ⅴ等，防洪标准为20~10年一遇，建筑物级别为5级。按照以上标准，本项目等别为Ⅴ等，防洪标准采取10年一遇，建筑物级别为5级。 |
| 总平面及现场布置 总平面及现场布置 总平面及现场布置 总平面及现场布置 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 迺河水库至古城段： ⑴河道整修工程 迺河水库至古城段已建13座过水路面及1座公路桥，两座过水路面之间河道局部存在岸边塌方、采砂坑等，本次需要对河道进行疏挖整治，疏挖整治河道10.831km，采用梯形断面，设计宽度8-66m。 ⑵岸坡砌护 ①浆砌石直墙砌护 布设浆砌石直墙护岸4.12km，其中左岸1.77km，占地面积13275m2，右岸2.35km，占地面积17625m2。浆砌石直墙直墙净高1.0-2.5m，基础深1.2m，顶宽0.5m，临河侧铅直，外侧坡比为1:0.3，浆砌石挡墙前后布设墙趾及墙踵高宽均为0.5m。浆砌石护岸结构见图2-1。 图2-1 浆砌石护岸结构图 ②生态护坡砌护 新建生态护坡15.79km，其中左岸7.81km，占地面积39050m2，右岸7.98km占地面积39900m2，坡比为1:2.5，基础采用格宾，依据河道冲刷计算成果确定本次基础深1.0m。为防止洪水及河道长流水对坡面冲刷，同时结合已建工程经验，本次与坡脚处坡面铺设0.3m厚格宾，垂直高0.5m，格宾下铺设土工布（布重200g/m2），格宾段沿坡以上种植冰草。 生态护岸结构图见图2-2，图2-3。 图2-2 生态护岸结构图（不含隔条） 图2-3 生态护岸结构图（含隔条） ⑶巡检道路工程 本次新建巡护道路11.5km，便于巡检河道，路面宽4.0m（含两侧各0.5m宽路肩）占地面积46000m2，采用C25混凝土硬化路面，硬化路面宽3.0m。 ⑷附属工程 ①迺河河道K5+850处已建过水路面，由于河流冲刷严重，基础外漏，本次工程拆除原过水路面，与原位置新建过水路面。同时维修已建过水路面13座。迺河河道K11+100处（左岸）为任河入迺河入口，此处有交通要求，需要新建过水路面一座。 ②本次工程在支沟入迺河口新建沟涵，共建沟涵11座。 ③本次治理河段存在已建截墙14座，其中12处截墙局部损坏，本次对损坏的截墙进行维修。 店洼水库库尾段： 此段位于店洼水库库尾右岸，护坡长1.2km，占地面积10920m2。 2、现场布置 ⑴施工布置 根据项目区的自然条件、地形条件，施工总布置本着“利于生产、方便生活、经济可靠、易于管理”的原则进行布设，综合考虑，统筹兼顾。项目区对外交通有青彭公路、固红公路及甘新公路等，入河道有乡村道路，交通较方便。 ⑵施工材料及运输 项目区交通运输方便，彭青线、彭镇公路是工程区的主要对外交通运输线。项目所需建筑材料及器材设备均可由本区供应。因此，选择以公路运输为主，铁路为辅的运输方案。 ⑶施工用水用电 本项目用电负荷较小，可就近接用附近电网，对部分距离现有电网较远的工程点，可采用自备柴油发电机供电。施工用水及生活用水可就近在村庄水源地拉用，项目不设专门线路，减少了因线路占地带来的水土流失。 ⑷施工道路 项目区对外交通有青彭公路、固红公路及甘新公路等，入河道有乡村道路，交通较方便，可以将项目材料直接运至项目区，施工期间运输材料方便，不需修筑进场道路。项目在建设过程中为满足施工期间各种机械、材料运输，结合永久道路布置临时道路。 ⑸施工导流 依据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)规定，需根据导流建筑物的保护对象、失事后果、使用年限和工程规模等指标，划分导流建筑物的级别，本项目导流建筑物级别为5级。 ①新建沟涵施工导流 本项目新建11座沟涵，其所在沟道非汛期无长流水，可在非汛期施工。 ②新建过水路面施工导流 本次新建2座过水路面，第一座位于迺河河道K5+850处，第二座位于迺河河道K11+100处（左岸）为任河入迺河入口，其所在沟道非汛期无长流水，可在非汛期施工。 ③河道砌护施工导流 河道岸坡砌护工程，以枯水期施工为主，河道非汛期有常流水，对于河道较窄且的河段，需开挖导流明渠，将水引走便于施工。对于较宽河段可以利用开挖土方挡水，形成施工空间。导流明渠底宽按1.0m考虑，水深0.5m，安全超高取0.3m，明渠深0.8m，内边坡为1:0.5，长度按岸坡砌护长度加20m计，此段新建导流明渠3.52km。 店洼水库施工前需要店洼水库放水，水面高程降至1557.0m，等施工区域表面固结再进行施工。利用导流明渠将河道长流水引至河道左岸，导流明渠底宽按1.0m考虑，水深0.5m，安全超高取0.3m，明渠深0.8m，内边坡为1:0.5，此段新建导流明渠长1.3km。 ⑹其他施工设置 ①取土场 项目不设置取土场。 ②弃土场 项目不设置弃土场。 ③施工营地 项目为线性工程，布置施工工区3处，施工营地占地包括材料场地、临时仓库和施工人员施工临时办公、生活用房占地等，每个施工营地占地面积3333m2。 项目施工总平面布置图见附图8到附图9。 3、项目占地 本项目总占地面积176800m2，无永久占地，均为临时占地，临时占地面积为176800m2，临时占地用途主要为项目工程占地及施工营地占地，占地类型为水域及水利设施用地、水浇地。新建巡护道路原有乡村道路大部分位于迺河河道边，可作为巡检道路，部分巡检道路为土路，切路面坑坑洼洼，尤其在下雨天基本无法通行，同时还有部分河段车辆无法通行。因此，新建巡检道路在原路基础上新建，不涉及新增占地。项目所有占地均需和当地自然资源局对接，办理用地手续，所有临时占地施工结束后，均按照水土保持方案恢复原有用地功能或恢复植被。项目占地情况见表2-3。 表2-3 项目占地情况表 占地组成 占地面积（m2） 占地性质 占地类型 项目工程占地 166800 临时占地 水利设施用地 施工营地占地 10000 临时占地 水域及水利设施用地、水浇地 4、土石方平衡 项目工程开挖土石方23.08万m3，土方回填23.08万m3，挖填平衡。项目土石方平衡见表2-4，土石方平衡图见图2-1。 表2-4 土石方平衡表 万m3 序号 项目分区 挖方 填方 综合利用 弃方 数量 数量 自身利用 调入 调出 数量 数量 数量 数量 主体工程区 ① 迺河水库至古城段 21.87 17.98 17.98 3.89 ② 店洼水库库尾 0.68 4.57 0.68 3.89 施工营地 ③ 施工营地 0.53 0.53 0.53 合计 23.08 23.08 3.89 3.89 图2-1 项目土石方平衡图 |
| 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 | 1、土方工程施工方案 ⑴土方开挖 土方开挖以挖掘机开挖为主，人工开挖为辅。人工开挖主要是边坡整修，基础开挖等。土方填筑采用机械碾压，铺土厚度控制在0.3m，压实系数为0.95~0.97。土方开挖按设计自上而下分层开挖。开挖机械采用1m3反铲，8t装自卸车运输，基础底及边坡由人工配合挖掘机整修成形。 ⑵土方回填 回填、夯填土方前，应彻底清除基地表面草皮、垃圾、树根、表面浮土、孔洞、裂隙、井及墓穴等，分段填筑，每层接缝处应做成斜坡形。 2、砌石工程施工方案 ⑴砌筑方法采用铺浆法，严禁先填塞小石块后灌浆的做法。灰缝宽度一般制在20～30mm左右，铺灰厚度40～50mm。 ⑵砌筑时，石块上下皮应互相错缝，内外交错搭砌，避免出现重缝、干缝、空缝和孔洞，应注意摆放石块，以免砌体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。 ⑶砌至设计高度时，应使用平整的大石块压顶并用水泥砂浆全面找平。 ⑷料石的砌筑方法与混凝土砌块基本相同，砌筑形式有全顺、丁顺叠砌丁顺组砌等方式，料石宜用“铺浆法”砌浆，铺浆厚度20～30mm，垂直缝填满砂浆并插捣至溢出为止。灰缝厚度为10～20mm。 ⑸石墙勾缝应保持砌合的自然缝，采用平缝或凸缝，勾缝前应先剔缝，将灰浆刮深20～30mm，墙面用水湿润，再用1：1.5～3.0水泥砂浆勾缝。 3、格宾施工方案 格宾网垫、网箱应在坡面整修和基槽开挖验收合格后进行铺设安装，其工序流程详见图2-1。 图2-1 格宾网垫（网箱）安装流程图 ⑴网垫施工 ①网垫组装 将网垫半成品组成坡面的连续网垫。 ②网垫填料 应由网垫下部向上部逐一向各网格内填料，填料粒径大小要均匀摆放，相互搭接平稳。 ③网垫封盖 将网盖与网垫边丝按要求相互绑扎在一起，绑扎间距15～20cm。 ⑵网箱施工 ①基槽开挖 开挖基槽→吊车下一层或两层制作好的格宾石笼，由此不断往复。 ②网箱组成 将网箱半成品的隔片与网身调整成90°按规定绑扎，组装成网箱。 ③网箱填料 应依次、均匀、分批向各网箱内填料，严禁将单个网箱一次性填满。 ④网箱封盖 将网盖与网箱边丝绑扎在一起，绑扎间距15-20cm。 4、混凝土工程施工方案 ⑴混凝土拌和 混凝土拌和应按严格遵守签发的混凝土配料单将水泥、骨料和水配比，采用移动式拌合站拌和，由三轮车将混凝土运至浇筑点，用溜槽等下料。混凝土运输和卸料过程中应避免砂浆损失和混凝土骨料分离。 ⑵混凝土浇筑 混凝土浇筑采用平铺法或台阶法。浇筑时应按一定厚度、次序、方向分层进行，且浇筑面应保持平整。入仓混凝土应及时平仓振捣，不应堆积。混凝土浇筑过程中，不应再仓内加水。 ⑶混凝土养护 混凝土浇筑完毕初凝前，应避免仓面积水、阳光暴晒。初凝后可采用洒水或流水等方式养护。混凝土养护应连续进行，养护期间混凝土表面及所有侧面始终保持湿润。混凝土的养护时间不宜少于28天。 5、泥结石路面施工方案 ⑴路基压实：路面基层铺筑前，先对路基进行平整，采用12T以上的压路机进行充分的碾压。 ⑵铺筑泥结碎石（采用搅拌法） ①摊铺碎石：采用平地机或人工摊铺碎石，并整平，洒水。 ②铺土：将规定用量的土均匀地摊铺在碎石表层上。 ③拌和：采用机械或人工拌和，拌和一遍后，边拌边洒水。 ④整型：用平地机或其它工且将路面整平，使路拱符合设计要求。 ⑤碾压：整型后用6-8T压路机进行收浆碾压1遍，随即撒嵌缝隙料，再采用60T压路机碾压2-3遍，至石料无松动、表面无明显轮迹为止。 ⑶铺筑磨耗层、保护层：磨耗层、保护层材料必须符合设计规范要求，铺筑后及时进行养护。 6、生态护坡施工方案 本项目生态护坡种植冰草、披碱草、紫花苜蓿三种作物混合种植，播种方法采用散播，播种宜浅，首先对护坡表层10cm进行松土，然后撒草籽，撒完草籽后进行翻耕，对于坡面为砂砾石的河堤，需进行10cm左右的覆土再进行播种，播种量为35kg/公顷，播种后进行拉水浇灌，采用微喷灌，禁止用水管直冲，并要保证草种生育期在干旱月份的洒水，设计一年灌水5次，保证成活率在90%以上，不满足成活率的需进行补种。 ⑴放线、打号 严格按照工程图纸的布局要求，用测量仪器进行定点测量、放线，标出种植地段、种植位置。 ⑵整地 先进行全面整地，场地应修整到监理工程师指示的线形和坡度，并具有舒顺的外形。 ⑶撒播草籽 ①播前准备：草籽每10kg种子加水10～20kg浸种，浸种36h。 ②播种方法：雨季抢墒，人工撒播，播种深度2～3cm，播后镇压，以提高成活率。 ③抚育管理：出苗后松土，及时消灭杂草，在苗期可采用人工除草和化学除锈方法除草，干旱季节用洒水车浇水。播种翌年，缺苗断垄处进行补播。 7、管道工程施工方案 ⑴管槽开挖及处理 管槽开挖采用1m3挖掘机开挖，挖至设计沟底前预留10cm保护层由人工开挖，防止超挖。遇到地下水位较高，需提前采取降水措施。管槽开挖土方就近堆放，管道安装完成后及时进行回填，恢复原状。 ⑵镇墩基坑开挖及处理 镇墩采用1m3挖掘机开挖，挖至设计沟底前预留20cm保护层由人工开挖，防止超挖。 ⑶混凝土工程 主要是管道镇墩混凝土现浇，采用移动式拌和站制备，小型拖拉机运输，溜槽入仓，振捣棒振捣。 ⑷管道安装 安装时，承口端指向安装方向，对承口和插口进行清理检查，并在承插口工作面涂刷润滑剂，将橡胶圈套入插口环凹槽中，然后将润滑剂涂刷在橡胶圈上。每节管道安装后，要测量管道的轴线位置和高程，控制偏差在允许范围。管道安装完成后，随即进行接头打压，检查接头的密封性。 3、施工时序及建设周期 本项目共分为施工准备期、主体施工期及竣工验收，工期2024年3月~2025年5月，计划总工期14个月。 2024年3月~2024年4月：施工前期准备工作； 2024年4月~2024年5月：迺河水库至古城段河道修整工程； 2024年5月~2025年1月：迺河水库至古城段岸坡砌护、巡检道路和附属工程施工； 2025年1月~2025年4月：店洼水库库尾段岸坡砌护施工； 2025年3月~2025年5月：绿化工程。 2025年5月：工程竣工验收。 项目施工进度图见图2-2。 图2-2 项目施工进度图 |
| 其他 其他 其他 | 1、坡式护坡形式比选方案 本项目针对坡式护坡形式进行方案比选，方案一为格宾护坡，方案二为生态护坡+格宾基础，方案三为生态护坡+隔条+格宾基础+坡底0.5m高格宾砌护。 ⑴方案一（格宾护坡） 护坡坡比为1:2.5，格宾护坡厚0.3m，其下铺设土工布（布重200g/m2）。基础采用格宾基础，宽0.8m，基础深1.2m，具体结构图如下。 ⑵方案二（生态护坡） 护坡坡比为1:2.5，采用生物护坡形式，种植冰草、披碱草、紫花苜蓿三种作物混合种植，混合比例为1:1:2。基础采用格宾基础，宽0.8m，基础深1.2m，具体结构图如下。作物在4-5月份种植，播种方法采用散播，播种宜浅，首先对护坡表层10cm进行松土，然后撒草籽，撒完草籽后进行翻耕，对于坡面为砂砾石的河堤，需进行10cm左右的覆土再进行播种，播种量为35kg/公顷，播种后进行拉水浇灌，采用微喷灌，禁止用水管直冲，并要保证草种生育期在干旱月份的洒水，设计一年灌水5次，保证成活率在90%以上，不满足成活率的需进行补种。 ⑶方案三（生态护坡+隔条+坡底0.5m格宾砌护） 护坡坡比为1:2.5，采用生物护坡形式，护坡分为3段，第一段为坡脚以上垂直高0.5m（斜坡长1.35m）采用格宾护坡，厚0.3m，其下铺设土工布（布重200g/m2）。第二段为第一段以上垂直高1.1m（斜坡长3.0m），采用“生态护坡+隔条”形式砌护，隔条宽0.2m，高0.3m，顺水流方向隔条中心线间距1.5m，垂直水流方向隔条沿坡中心线间距1.5m。第三段为第二段以上部位，采用纯生态护坡形式砌护。 生态护坡种植冰草、披碱草、紫花苜蓿三种作物混合种植，混合比例为1:1:2。基础采用格宾基础，宽0.8m，基础深1.2m，具体结构图如下。 作物在4-5月份种植，播种方法采用散播，播种宜浅，首先对护坡表层10cm进行松土，然后撒草籽，撒完草籽后进行翻耕，对于坡面为砂砾石的河堤，需进行10cm左右的覆土再进行播种，播种量为35kg/公顷，播种后进行拉水浇灌，采用微喷灌，禁止用水管直冲，并要保证草种生育期在干旱月份的洒水，设计一年灌水5次，保证成活率在90%以上，不满足成活率的需进行补种。 结合项目区生态环境现状，项目区洪水冲刷造成岸坡坍塌，主要发生在岸坡陡峭，河道紧邻岸坡地段，由于岸坡坍塌，一方面造成严重的水土流失，行洪能力减弱，易泛滥成灾，另一方面造成耕地减少，山区耕地较少，河道两岸的阶地地形平坦，土壤肥沃有利于耕种，是农民赖于生存的基本生产资料，随着人口的增长，经济的发展，耕地对农民尤为重要。部分河段地势较缓，河道与耕地高差较小，河道未砌护，导致河道岸坡不明晰，河道与耕地边界不明确。对比分析以上三个方案，方案一格宾护坡能解决河道未砌护的问题，但不利于长期解决项目区水土流失问题；方案二生态护坡种植冰草、披碱草、紫花苜蓿三种作物混合种植可以起到水土保持的作用，但是河道砌护相对较弱，河道岸坡不明晰，河道与耕地边界不明确；方案三（生态护坡+隔条+坡底0.5m格宾砌护）既能解决河道未砌护的问题，也可以起到水土保持的作用，结合项目区生态环境利用现状、生态环境保护要求及水土保持作用，故本次护坡形式采用方案三较为合适。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 | 3.1生态环境质量现状 ⑴主体功能区划 根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》国土空间分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区。本项目位于固原市彭阳县古城镇迺河河道域，属于主体功能区划中的“限制开发区域（国家级重点生态功能区）”。限制开发生态区域以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务，增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护湿地生态等功能，提高生态产品供给的能力，因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。本项目为迺河河道治理工程，提升河道生态系统自我恢复能力，增强生态系统稳定性，保障河道行洪通畅，提高河道防洪减灾能力，保护河道岸线，符合限制开发生态区域修复生态、保护环境、提供生态产品的任务要求，因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》要求。项目与宁夏主体功能区划位置关系见附图10。 ⑵生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》，宁夏生态功能区划共划分为3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目位于固原市彭阳县古城镇迺河河道域，属于茹河洪河河谷残塬中强度水土流失治理生态功能区，水土流失是本区主要的生态环境问题对此采取的治理措施有：退耕还林还草，增加植被覆盖，加强小流域综合治理，小于15°的坡耕地改为隔坡返坡梯田，减少地表冲刷，实行山、水田、林、路综合治理，建成高效的旱作农田生态系统。建设小型水库、也、塘坝、涝池，提高旱作基本农田的有效灌溉率。因地制宜种草种树，以小流域为单元建立起高效稳定的生态系统。本项目属于河道治理工程，符合《宁夏生态功能区划》要求。项目与宁夏生态功能区划位置关系见附图11。 ⑶生态环境质量现状 ①土地利用类型 本项目总占地面积176800m2，无永久占地，均为临时占地，临时占地面积为176800m2，临时占地用途主要为项目工程占地及施工营地占地，占地类型为水域及水利设施用地、水浇地。项目与土地利用现状位置关系见附图12。 ②土壤类型 本项目所在区域土壤类型主要为黄绵土等。黄绵土是由黄土母质经直接耕种而形成的一种幼年土壤。因土体疏松、软绵，土色浅淡，故名。实质为土质初育土。其主要特征是,剖面发育不明显，仅有A层及C层，且二者之间无明显界限；土壤侵蚀严重，广泛分布于中国黄土高原水土流失较严重的地区。项目与区域土壤类型位置关系见附图13。 ③土壤侵蚀 通过查阅宁夏回族自治区土壤侵蚀图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合对项目区的实际调查，分析项目区的地形、地貌、植被、土壤、风速、降雨及植被覆盖度等水土流失影响因子，项目涉及区域土壤侵蚀类型主要为轻度水蚀。项目所在区域土壤侵蚀图见附图13。 ④植被类型 根据《宁夏植被区划图》，本项目所在区域植被区划属于六盘山、南华山落叶阔叶林、山地草甸森林草原小区和宁南黄土高原南部森林草原化森林草原及栽培植被小区，植被类型主要以春、冬小麦为主，含洋芋、糜谷、莜麦、云芥三年二熟作物和百里香、星毛委陵菜、长茅草草原。区域内无国家和宁夏回族自治区保护的珍稀濒危植物物种。区域内植被类型见附图14。结合现场调查数据分析，项目所在地植被包括自然植被、人工植被和农作物，自然植被主要为冷蒿、短花针茅、长茅草等。人工植被为常见云杉苗木和柳树等，农作物主要以春小麦为主，含洋芋、糜谷、豆类、油料三年二熟作物为主。 ④陆生生物 现场调查发现，由于调查时间处于冬季，评价区内植被稀疏且干枯，无天然食源及隐蔽环境，野生动物出没较少，仅鸟类数只，主要为树麻雀、乌鸦等。通过对周边村民的询问调查，项目所在区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类动物、小型哺乳类动物及鸟类。其中爬行类动物主要有沙晰、麻晰、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、跳鼠沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子等，无国家及地方珍稀保护动物在项目建设区域分布。 ⑶流域现状 ①自然概况 茹河流域为土石山区、河谷川台区和黄土丘陵沟壑区三大地貌，地势基本走向西北高、东南低，呈波状倾斜，海拔高程1448～2844m，北部黄土丘陵区，土质疏松，剥蚀严重，河谷呈“V”，沟底多切入基岩，很少有第四系堆积；西南部为土石山区，该地区基岩呈疏缓复背斜构造，多为第四系黄土覆盖；东南部为茹河冲积平原区，茹河两岸为台地，其单块面积小，台面平整，前缘直立，一般高出河床3～20m，多属于二级河谷阶地。 迺河位于彭阳县南部、茹河中下游右岸，为茹河一级支流，蒲河二级支流、泾河三级支流，介于东经106°12ˊ～106°58ˊ，北纬35°46ˊ～36°17ˊ之间，发源于泾源县大湾乡立洼峡，由西向东流经泾源县大湾乡杨岭村、董庄村、牛营村、武坪村，原州区开城镇上青石、下青石村，彭阳古城镇、白阳镇汇入茹河主河道，在宁夏境内全长52.0km，流域面积398km2，其中原州区境内69.0km2、泾源县41.5km2、彭阳县287.5km2，河道平均比降12.3‰，泾源县主河道长10.4km，原州区河长4.5km，彭阳县河长37.1km。 项目水系图见附图15。 ②地形地貌 本项目治理迺河段，河谷呈“U”字形，沟道地形平缓，自南向北展布，南高北低。河岸为斜坡形式，坡度较大，局部河湾顶冲段为直立陡坎。沟道左岸高程1615.4-1743.0m，主沟道高程1614.3-1737.3m，沟道右岸高程1615.4-1751.0m，沟道宽约10.0-20.0m，局部段落存在坍塌情况。 ③地层岩性 露的地层主要有第四系全新统（Q42apl）壤土及角砾。第四系全新统（Q41apl）壤土、砂壤土及角砾等。白垩系下统乃家河组泥灰岩（K1m）： 壤土（Q42apl）：零星分布于主河道内，厚度1.0-2.0m。黄褐色，稍湿-饱和，可塑，具水平层理。 角砾（Q42apl）：分布于主河道上部，厚度0.5-3.0m。杂色，松散状态，一般粒径2mm-10mm，最大粒径50mm，大于2mm的砾石占65-75%，呈次棱角形，成份为泥灰岩、砂岩等为主，粗砂充填。局部夹有壤土薄层。 壤土（Q41apl）：分布在岸坡场地的上部，厚度约为1.0-7.2m，土黄色，稍湿，坚硬状态，具水平层理。局部段落具湿陷性。 角砾（Q41apl）：分布在主河道及两岸下部，勘探深度范围内未揭穿，杂色，稍密-中密状态，棱角状，一般粒径为5-10mm，最大粒径为40mm，大于2mm的颗粒含量约占60%，其成分主要为泥灰岩、砂岩等，砂及壤土充填。 泥灰岩（K1m）：主要分布于桩号0+000-1+200段角砾层下部，勘探深度范围内未揭穿。蓝灰色，厚层状，层状结构，强风化厚度约为4.0-5.0m。 ④气候气象 茹河流域属典型大陆性季风气候，地处温带半干旱气候区。境内四季分明，光照充足，春季气温多变，夏季短暂凉爽，秋季降温迅速，冬季寒冷漫长。夏季受东南季风影响，冬季受蒙古高压控制，气候干冷。年平均气温7.4℃，1月最冷，7月最热，日照充足，全年日照2500小时以上，全年无霜期120~160天。多年平均风速1.6m/s。最大冻土深度1.15m。干旱少雨是当地最主要的气候特征，降水少而蒸发量大，降水主要集中在6~9月，作物生长期降水量偏少，降水与作物生长期需水不协调，严重制约着农业生产。 ⑤降雨 依据《宁夏水文手册》降雨量等值线图查得治理河段降水量在480~510mm，平均降水量为490mm，汛期6~9月降水量占年降水量的70%左右。降水量变差系数Cv＝0.24，Cs=2Cv，保证率为50%、75%、85%、95%的设计年降水量分别为481mm、406mm、370 mm、314mm。 ⑥蒸发 流域多年平均水面蒸发量为850mm，水面蒸发的年际变化小，年内变化大，其随各月气温、湿度、日照、风速的变化而变化。11月至次年3月为结冰期，水面蒸发量小。水面蒸发量最小月一般出现在气温最低月的1、12月份。春季风大，气温回升，蒸发量增大。干旱指数为1.8，属半干旱区。 ⑦治理段径流量 径流的季节变化与降水的季节变化关系十分密切，70%的降水集中在6～9月，68.3%的径流量集中在6～9月，冬季（11月～次年3月）由于降水较少，径流主要靠地下水补给，冬季径流量占年径流的17.3～30.4%。夏粮作物主要生长期的4～6月份径流量，占年径流量的17.5～25.8%，不利于作物生长；汛期由于暴雨集中，降水强度大，往往产生局部暴雨洪水，引起局地洪灾，年径流量月分配的不均匀性比降水量还大。径流的年际变化较大，不仅有丰枯交替的特点，而且存在连续偏枯的情况。在《宁夏水文手册（2020版）》径流深等值线图上查得迺河水库至店洼水库区间径流深42mm，区间面积108.5km2，计算得径流量为758万m3，Cv=0.50，Cs=2Cv。 ⑧泥沙 迺河水库至店洼水库区间地形以浅山丘陵区为主，西南挂马沟和西北任山河上游系土石山区，植被较好，水库中下游南北为黄土丘陵区，植被较差。根据输沙模数分区图查算，区域输沙模数在2000～4000t/km2之间，区域多年平均输沙模数2800t/km2，区间面积108.5km2，年平均年输沙量为30.4万t，输沙量主要集中在6~8月，占全年的92.5%，尤以7~8月为著，占78.9%。 ⑶水生生态 根据调查，项目所在区域水生植物主要包括芦苇、鸢尾等，水生生物主要为小型的鲫鱼、草鱼等，均为当地常见物种。项目治理区域无重要水生生物及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。 3.2环境空气质量现状 本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县，区域环境空气质量现状评价引用《2022年固原市环境质量报告书》中彭阳县环境空气监测数据和结论作为本次评价依据，环境空气质量现状见表3-1。 表3-1 2022年固原市彭阳县环境空气质量监测结果 污染物 年评价指标 现状浓度值（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 61 70 81.1 达标 PM2.5 年平均质量浓度 28 35 80 达标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 14 40 35 达标 CO 24小时平均质量浓度（mg/m3） 0.9 4 22.5 达标 O3 日最大8小时平均质量浓度 150 160 94.4 达标 根据表3-1，彭阳县2022年环境空气PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO 24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，项目所在区域为大气环境达标区。 3.3地表水环境质量现状 本项目所在区域内主要地表水体为迺河，迺河位于彭阳县南部、茹河中下游右岸，为茹河一级支流，本次评价地表水环境质量现状评价引用《2022年固原市环境质量报告书》（根据质量年报，李河桥水质类别为Ⅲ类）茹河中李河桥断面水质例行监测数据，地表水监测结果见表3-2。 表3-2 2022年茹河中李河桥断面主要污染物监测结果一览表 单位：mg/L 监测因子 溶解氧 高锰酸盐指数 BOD5 NH3-N CODcr TP 氟化物 平均值 9.50 2.60 2.15 0.63 11.5 0.07 0.884 标准值 ≥6 ≤4 ≤3 ≤0.5 ≤15 ≤0.025 ≤1.0 监测项目：电导率、水温、pH值、溶解氧、透明度、盐度、CODMn、CODCr、NH3-N、T-P、T-N、Cu、Zn、Pb、Cd、BOD5、T-As、T-Se、T-Hg、Cr6+、F-、CN-、挥发酚、石油类、LAS、S2-、Chla、NO3-、NO2-和流量等30项，其中未检出或者监测值达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅱ类水标准限值的指标未统计，仅对主要污染物溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总磷、氟化物7项指标统计。 根据《2022年固原市环境质量报告书》，茹河中李河桥断面水质监测中各项监测因子水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。 3.3声环境质量现状 本次评价委托宁夏盛世绿源环境检测有限责任公司于2024年1月28日-1月29日对项目区域声环境质量进行现状监测，共布设6个声环境质量监测点，具体监测结果见表3-3，监测点位示意图见附图16。 表3-3 声环境质量监测结果统计一览表 单位：dB(A) 编号 监测点位置 2024年1月28日 2024年1月29日 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 海口村 45 40 39 39 2# 迺河村 46 42 42 37 3# 上磨村 44 39 40 37 4# 下磨村 45 40 40 35 5# 古城镇 45 37 39 36 6# 王沟村 46 36 43 37 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区限值 55 45 55 45 根据上表监测结果可知，区域昼间环境噪声监测值在39dB(A)-46dB(A)，夜间环境噪声监测值值35dB(A)-42dB(A)，昼间、夜间等效连续A声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准限值。 3.4土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状。本项目为河道治理工程，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不开展地下水与土壤现状评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 本项目属于河道治理项目，周边无企业等污染源不存在。 ⑴河道治理现状 迺河彭阳县河长37.1km，未治理段总长22.73km，已治理14.37km。其中未治理段包括迺河彭阳入境至迺河水库坝后4.88km（无治理必要）；迺河水库坝后至古城镇10.83km（本次全部治理）；店洼水库库区至青彭公路7.02km（本次治理库尾右岸1.2km，其余无治理必要）。 ①茹河白阳镇段2010年通过宁夏中小河流治理项目《彭阳县茹河河流白阳镇段治理工程》对部分段落进行了治理，主要工程措施为防洪堤和岸坡整理、砌护。其中浆砌石砌护段总长8.436km。配套建筑物防冲墙4座；排洪口1处，巡检道路4.1km。 ②彭阳县于2016年又通过实施的《宁夏固原市彭阳县茹河流域水污染防治工程》对茹河县城段朝那桥-小河汇入口段进行了生态治理，通过河道内改造、新建了13座液压坝，增设人工湿地等措施改善河道水生态环境，为县城居民提供悠闲养身的环境。 ③2021年实施的《彭阳县茹河李寨段生态治理工程》对迺河河道李寨段至朝那桥进行了疏浚，同时新建2座液压坝，且对河道两侧迎流顶冲段护岸进行砌护。 ④2022年实施的《彭阳县茹河温沟至陈沟段河道治理工程》对迺河古城段河道进行了疏浚，疏浚整治长度3.22km，浆砌石护岸长950m（左岸475m，右岸475m），生态护坡5490m（种植冰草、紫花苜蓿），新建河底抗冲截墙四处，维修改造跌水及桥涵三座，修建巡检道路长5km。 白阳镇双磨村已治理段落现状照 已建液压坝现状照片 李寨段已治理现状照 古城村已治理现状照片 图3-1 河道已治理工程现状图 ⑵原有环境污染和生态破坏问题 本项目属于河道治理项目，周边无企业等污染源不存在，与本项目没有原有环境污染存在，主要存在以下生态环境问题： ①迺河河道未进行系统治理。迺河彭阳县河长37.1km，未进行系统治理，前期治理只要侧重于古城段及县城段，治理总长为14.37km，未治理段总长22.73km，包括迺河彭阳入境至迺河水库坝后4.88km；迺河水库坝后至青彭公路10.83km；店洼水库库区至青彭公路7.02km。 ②洪水冲刷造成岸坡坍塌。主要发生在岸坡陡峭，河道紧邻岸坡地段。由于岸坡坍塌，一方面造成严重的水土流失，行洪能力减弱，易泛滥成灾；另一方面造成耕地减少，山区耕地较少，河道两岸的阶地地形平坦，土壤肥沃有利于耕种，是农民赖于生存的基本生产资料，随着人口的增长，经济的发展，耕地对农民尤为重要。 ③部分河段地势较缓，河道与耕地高差较小，河道未砌护，导致河道岸坡不明晰，河道与耕地边界不明确。 ④部分河道受洪水冲刷下切严重，部分已砌护段落浆砌石基础外露。 ⑤河道生态坏境破坏严重，流域属丘陵地貌单元，冲沟发育，两岸山体由于流水切割侵蚀，河道沿线洪水淤积行成的河漫滩多被开发成耕地，侵占河床严重。同时河道采砂局部由于采砂而改道，滩地遭到破坏，使原本脆弱的生态面貌遭到严重破坏，从而无法发挥流域生态环境的功能。 项目区域现状图见图3-2。 图3-2 项目区域现状图 2、整改措施 本项目的任务是结合迺河治理成果，调查分析河道防洪存在的问题，对迺河彭阳境内本次治理段进行治理，提升河道生态系统自我恢复能力，增强生态系统稳定性，保障河道行洪通畅，提高河道防洪减灾能力，保护河道岸线，为建设生态宜居乡村，改善区域生态环境创造条件。 项目按照布设段落分为2段，包括迺河水库至古城段和店洼水库库尾段。 ①迺河水库至古城段 a河道整修工程 迺河水库至古城段已建13座过水路面及1座公路桥，两座过水路面之间河道局部存在岸边塌方、采砂坑等，本次需要对河道进行疏挖整治，疏挖整治河道10.831km，采用梯形断面，设计宽度8-66m，项目不涉及清除河道底部淤泥。 b新建浆砌石直墙护岸4.12km，其中左岸1.77km，右岸2.35km；新建生态护坡15.79km（种植冰草、披碱草、紫花苜蓿），其中左岸7.81km，右岸7.98km。 c新建巡检道路11.50km，路面宽4.0m（含两侧各0.5m宽路肩），混凝土路面宽3.0m。 d附属工程：新建过水路面2座；维修过水路面13座；新建沟涵11处；维修截墙12处，布设警示牌54个。 ②店洼水库库尾 店洼水库库尾右岸新建生态护坡1.2km，占地面积10920m2。 |
| 生态环境保护目标 生态环境保护目标 生态环境保护目标 | 1、生态环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19—2022），生态保护目标主要指受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。线性工程穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围。根据调查，项目治理河道两侧300m范围内域内无自然保护区、世界文化及自然遗产地等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和迴游通道、天然渔场等重要生态敏感区。 本项目所在区域植被区划属于六盘山、南华山落叶阔叶林、山地草甸森林草原小区和宁南黄土高原南部森林草原化森林草原及栽培植被小区，植被类型主要以春、冬小麦为主，含洋芋、糜谷、莜麦、云芥三年二熟作物和百里香、星毛委陵菜、长茅草草原。区域内无国家和宁夏回族自治区保护的珍稀濒危植物物种。项目所在区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类动物、小型哺乳类动物及鸟类。其中爬行类动物主要有沙晰、麻晰、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、跳鼠沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子等，无国家及地方珍稀保护动物分布。 2、大气环境保护目标 本项目属于河道治理，运营期不产生废气，施工期废气主要为扬尘、机械燃油废气，本次大气环境保护目标参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）确定，明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据现场调查，本项目主要大气环境保护目标为海口村、迺河村、羊坊村、上磨村、下磨村、古城镇、古城镇初级中学、王沟村、古城镇店洼小学等，具体大气环境保护目标见表3-6，见附图17。 表3-6 大气环境保护目标一览表 名称 坐标（UTM） 保护对象 保护内容 保护要求 相对 方位 相对距离/m X Y 海口村 623310 3966971 居民 300人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准 N 41 迺河村 624673 3967339 居民 360人 S 38 羊坊村 627579 3968171 居民 260人 S 132 上磨村 628739 3968389 居民 240人 S 33 下磨村 630538 3968641 居民 300人 N 46 古城镇 631290 3968675 居民 5000人 S 33 古城镇初级中学 631895 3968765 师生 600人 SE 293 王沟村 638360 3969033 居民 300人 N 46 古城镇店洼小学 637136 3968661 师生 300人 SW 471 3、声环境保护目标 本项目属于河道治理，运营期不产生噪声，施工期主要影响为施工噪声，本次声环境保护目标参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）确定。明确厂界外50m范围内声环境保护目标。根据现场调查，本项目主要大气环境保护目标为海口村、迺河村、上磨村、下磨村、古城镇、王沟村，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。具体声环境保护目标见表3-7，见附图18。 表3-7 声环境保护目标 序号 声环境保护目标名称 距厂界最近距离/m 方位 执行标准/功能区类别 声环境保护目标情况说明 1 海口村 41 N 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区 村庄，1类区 2 迺河村 38 S 村庄，1类区 3 上磨村 33 S 村庄，1类区 4 下磨村 46 N 村庄，1类区 5 古城镇 33 S 村庄，1类区 6 王沟村 46 N 村庄，1类区 4、地表水环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3—2018)，本项目属于水文要素型，本工程为河道治理工程，治理段上游为乃家河水库（执行地表水Ⅱ类），根据现场踏勘，治理段以及店洼水库均在乃家河水库下游，本次确定迺河和店洼水库为项目地表水环境保护目标，根据《2022年固原市环境质量报告书》及水环境功能，应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 5、地下水环境保护目标 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》确定地下水环境保护目标。根据现场踏勘，本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 6、土壤环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018），本项目不开展土壤环境影响评价。 |
| 评价 标准 评价 标准 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴环境空气质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单，具体内容见表3-8。 表3-8 环境空气质量评价执行标准 项目 污染物 时间 单位 浓度限值 标准来源 环境空气 SO2 年平均 μg/m3 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准 24小时平均 μg/m3 150 1小时平均 μg/m3 500 NO2 年平均 μg/m3 40 24小时平均 μg/m3 80 1小时平均 μg/m3 200 PM10 年平均 μg/m3 70 24小时平均 μg/m3 150 PM2.5 年平均 μg/m3 35 24小时平均 μg/m3 75 CO 24小时平均 mg/m3 4 1小时平均 mg/m3 10 O3 日最大8小时平均 μg/m3 160 1小时平均 μg/m3 200 ⑵地表水质量标准 项目最近的地表水体为迺河，根据《2022年固原市环境质量报告书》可知：固原市7条河流，均未进行水功能区划，因此，对各断面水质按考核目标进行评价。其中清水河二十里铺、泾河弹筝峡、洪河常沟、泾河龙潭水库、茹河乃家河水库、渝河峰台断面考核目标为Ⅱ类，茹河沟圈、渝河联财、葫芦河玉桥、蒲河石家河桥断面考核目标为Ⅲ类，其他断面考核目标为Ⅳ类。因此，迺河下游为茹河李河桥断面，采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行评价，具体标准限值见表3-9。 表3-9 地表水环境质量标准 序号 污染物 单位 Ⅱ类标准限值 Ⅲ类标准限值 1 水温 ℃ 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 2 pH 无量纲 6-9 3 DO mg/L ≥6.0 ≥5.0 4 BOD5 mg/L ≤3 ≤4 5 COD mg/L ≤15 ≤20 6 NH3-N mg/L ≤0.5 ≤1.0 7 石油类 mg/L ≤0.05 ≤0.05 8 总磷 mg/L ≤0.1 ≤0.2 9 总氮 mg/L ≤0.5 ≤1.0 10 高锰酸盐指数 mg/L ≤4 ≤6 11 LAS mg/L ≤0.2 ≤0.2 12 硫化物 mg/L ≤0.1 ≤0.2 13 镉 mg/L ≤0.005 ≤0.005 14 砷 mg/L ≤0.1 ≤0.1 15 六价铬 mg/L ≤0.05 ≤0.05 16 铅 mg/L ≤0.01 ≤0.05 17 汞 mg/L ≤0.00005 ≤0.0001 18 铜 mg/L ≤1.0 ≤1.0 19 锌 mg/L ≤1.0 ≤1.0 20 硒 mg/L ≤0.01 ≤0.01 21 氟化物(以F-计) mg/L ≤1.0 ≤1.0 22 氰化物 mg/L ≤0.05 ≤0.2 23 挥发酚 mg/L ≤0.002 ≤0.005 24 粪大肠菌群 (个/L) ≤2000 ≤10000 ⑶声环境质量标准 本项目所在区域声环境质量评价执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准，执行《声环境质量标准》1类标准，具体标准值见表3-10。 表3-10 声环境质量标准一览表 单位：dB(A) 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1类 55 45 2、污染物排放标准 ⑴大气污染物排放标准 施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表3-11。 表3-11 大气污染物综合排放标准一览表 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 ⑵噪声排放标准 施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表3-12。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放标准一览表 位置 昼间dB(A) 夜间dB(A) 建筑施工场界 70 55 ⑶固废 项目一般固体废物贮存过程满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 | 1、生态破坏及环境污染环节、因素 本项目为河道治理工程，施工期主要工程内容为浆砌石直墙护岸、生态护坡、巡检道路及附属工程建设。施工结束后工程所用设备及临时建筑均拆除运走，临时占地恢复原有植被地貌。项目产生环境影响主要来自施工产生的扬尘、施工机械废气，施工机械运行噪声和交通噪声，施工人员产生的生活污水和生活垃圾，以及施工占地对地表土壤、植被、水体的破坏。 项目施工过程工艺流程及产污环节详见图4-1。 图4-1 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 2、生态环境影响分析 结合工程特点分析，生态影响因素主要来源于项目占地、施工机械和设备的噪声、施工人员活动，其影响对象主要是施工区附近及占地区的土地、植被、动物、水生生物等。 ⑴项目占地影响分析 ①永久占地影响分析 本项目无永久占地，项目河道整修工程、浆砌石直墙护岸、生态护坡等工程建设可以减少水土流失。 ②临时占地影响分析 本项目总占地面积176800m2，无永久占地，均为临时占地，临时占地面积为176800m2，临时占地用途主要为项目工程占地及施工营地占地，占地类型为水域及水利设施用地、水浇地。临时占用土地上的植被将被破坏，在一定程度上暂时减少当地的植被覆盖率，且在一定时期内加剧当地的水土流失影响。由于临时占地只是暂时的，项目采取分段施工，施工结束后经过清理、整治，基本上可逐渐恢复其原有功能。因此，项目临时占地在施工期对土地利用和生态环境影响较小。 ⑵对陆生生态的影响分析 ①对陆生植被的影响 本项目占地对陆生植被生物的影响主要表现在施工及边坡整治过程，工程沿线植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧临时用地的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而造成破坏。另外施工带附近的植物，还会由于施工人员的采摘等活动而受到不同程度的影响。因此，将直接导致工程区范围内生物量的下降。 项目范围内天然植被单一，以沿岸树木和农田为主。项目治理区域不涉及重要保护植物物种及名木古树等，项目生态护岸工程的建设，有助于减少后期对陆生植被的影响。施工结束后，通过对施工临时占地生态恢复和沿线的绿化建设，项目因施工破坏植被而对生态环境造成的不利影响可以得到补偿和恢复。 ②对陆生动物的影响 本项目施工区沿岸，鸟类动物种类稀少，主要为麻雀、喜鹊等鸟类，无国家级、自治区级珍稀、濒危保护鸟类。施工期间，施工噪声会对这些野生鸟类产生惊吓，施工区域也会侵占一些野生鸟类的栖息地，但由于动物都具有较强的移动能力，它们会迅速转移到较远的地方，工程对野生鸟类影响是暂时的。 项目施工过程对岸坡的整治及机械的进驻，会破坏野生动物生境，施工产生的噪声污染会对野生动力的活动空间产生一定的负面影响。由于工程沿线人为活动较频繁，无大型兽类，主要为野兔、鼠类等小型野生动物，无国家级、自治区级濒危、珍稀物种，且其繁殖能力和适应能力较强。因此项目建设对陆生野生动物生境影响程度较轻。 ③水土流失影响分析 本项目施工初期将进行土方的挖填，致使地表土壤疏松，表土剥离，产生水土流失；且施工线较长，扰动地面面积较大。工程完工后，着重以种草、恢复植被为主。待河道改造所有建筑物建成后对两侧施工建设区域和影响区域被破坏的植被应进行恢复性种植或新植。通过建设生态护坡工程，稳固当地裸露的地表，减少风蚀和水蚀造成的水土流失。 施工过程中对河道开挖的临时堆土采取篷布遮盖；并且及时了解天气状态，避免雨天施工，并且根据天气情况，合理安排洒水降尘措施。经过实施各项水土保持措施治理后，可以有效防治水土流失。 ⑶对水生生态环境的影响分析 按项目影响特点分类，浆砌石直墙护岸、生态护坡、巡检道路及附属工程建设，这类工程主要影响区位于河道沿线陆域和河岸，仅可能对近岸水域及滩地产生扰动，工程呈线性分布，分段分期实施，具有影响范围较小、影响分散的特点。 ①对鱼类的影响 根据调查，迺河水生物简单，只有一些小型的鲫鱼、草鱼，项目建设对鱼类种群的环境影响要素包括水环境中施工废水和生活污水、施工期固体废弃物污染、噪声和振动污染等。项目从影响水域的范围以及项目施工产生的环境影响因素来看，项目施工不会改变水体温度、盐度、溶解氧，不会引入外来物种，仅对部分河段局部水域水质、饵料生物、声环境存在一定程度的影响。项目建设不会引入其他物种，也不会造成现有物种的减少，不会改变鱼类等水生生物区系组成。施工过程中产生的各影响因子会对局部鱼类等水生生物群落结构产生一定影响，但影响范围可控，随着施工期结束。 ②对浮游植物的影响 浮游植物种群的数量变化和演替，受到光（透明度）、营养、温度和摄食压力等因素的影响。藻类是一群具有叶绿素和其他光合色素、能进行光合作用的低等植物，是自然水体的原始生产者。 本项目对浮游植物的影响主要是项目施工期，因项目河道整治过程、水流发生变化等引起局部水域水质浑浊，影响阳光透射，使水中浮游植物光合作用暂时降低，不利于藻类生长繁殖，数量减少。为降低施工过程的影响，在施工时间的选择上避开最大洪水季节，降低施工过程对水体扰动，通过加强施工管理，强化施工操作规范，施工活动对迺河水体悬浮物浓度变化对水生生态环境影响较小。施工期的影响是局部的、暂时的，随着工程施工的结束，水质影响因子逐渐消失，水体透明度逐渐恢复到原来状态，浮游植物光合作用增强，可促进藻类繁殖，受影响河段藻类的数量可逐渐恢复到原有水平。 ⑷对生态景观的影响分析 项目临时占地在施工建设的过程中，必然会给区域的自然景观带来一定的影响，如部分植被会受到破坏，施工废料堆积，施工区人为活动，施工噪声、扬尘等都会影响自然景观，但影响的面积有限，时间也是暂时的，施工结束后影响即消失，通过植被恢复等手段将施工期对外环境的影响降至最低，在可接受范围内。 ⑸对周边农田的影响分析 施工过程中，运输车辆产生的扬尘，会对沿线农田带来直接的影响。这些尘土降落到农作物的叶面上，会堵塞气孔，影响农作物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去，导致生产力下降；另外，临时施工场地内原材料的堆放，还会污染土壤，从而间接影响沿线农田作物的生长。在施工过程中必须加强管理，材料运输过程中必须加盖篷布，并定时对运输路面进行洒水抑尘，使路面保持一定湿度，最大限度抑制扬尘的产生，避免在风、雨天进行施工作业，尽量避免施工期对农田土壤的影响。 3、施工期大气环境影响分析 本项目施工期废气主要为扬尘、机械燃油废气，均属于无组织废气。 ⑴施工扬尘 本项目施工扬尘主要来源于土方的开挖与回填、施工材料堆场、建筑垃圾运输等环节，主要污染因子为颗粒物（TSP）。在施工时由于土方的开挖造成施工范围内地表结构的破坏，造成土壤疏松，遇到刮风会产生局部二次扬尘。此外，在施工期间砂石料、土方及建筑垃圾等临时堆放过程中遇风也会产生扬尘，建筑垃圾外运、土方运输，均会产生道路扬尘问题，道路扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途，属于移动源。 施工扬尘一般对施工现场周围50m以内的范围影响较大，本项目通过严格执行《宁夏回族自治区大气污染防治条例（2019修正）》中关于扬尘污染的相关规定和要求，采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施；大风天气时停止开挖、回填土等作业，使用商品砼、预拌砂浆等措施；在距50m学校、居民区施工现场设置2.5m高围栏，禁止车辆带泥上路；施工重点区域、重点施工场所必须执行“六个百分百”和“六到位”要求，施工结束后，按照“工完、料尽、场地清”原则立即进行迹地植被恢复。通过采取以上扬尘防治措施，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响，施工厂界扬尘排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值，对周围环境影响较小。且随着施工期的结束，该影响也会随之消失。 ⑵机械燃油废气及机动车尾气 施工期燃油机械主要为运输车辆和以燃油为动力的施工机械如挖掘机、起重机、卷扬机、推土机，其影响范围是施工现场和运输道路沿途。机械燃油主要为柴油，燃油废气的主要成份为SO2、NOx、CO、总烃污染物。工程柴油机作业较分散，污染物排放量总体不大，汽车排放的尾气废气量较少，均位于露天，经空气稀释、扩散。通过采取购买合格的燃料油，加强机械设备的维护保养等措施后，施工期机械燃油废气及机动车尾气对周围大气环境影响较小。 3、水环境影响分析 ⑴施工机械车辆检修冲洗废水 施工机械车辆检修冲洗废水产生量少，根据本项目施工布置，施工车辆停放位于施工红线区内，施工区建设3座临时沉淀池，经沉淀处理后二次利用，用于洒水抑尘等。结合项目区土质细且疏松，在干燥天气施工容易产生扬尘的特点，当地水资源短缺，经过处理后的施工废水用于喷洒施工道路，既可降低施工扬尘，又解决该部分的废水排放。同时，建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，防治雨水冲刷污染附近水体。 综上，施工期废水对项目所在区域地表水体迺河影响较小。 ⑵施工人员生活污水 施工期生活污水主要为少量日常洗漱水和生活污水，施工人数按30人计算，生活用水按20L/人·d计算，则生活用水用量为0.6m3/d，施工期计划15个月，生活污水产生总量约为270m3，施工期盥洗水与生活污水采用临时旱厕收集，定期清掏沤肥处理后用于绿化施肥。 ⑶对迺河的影响分析 本项目施工机械车辆检修冲洗废水经临时沉淀池沉淀后回用于生产，生活污水采用临时旱厕收集，定期清掏沤肥处理后用于绿化施肥，施工期间不会有废水排入迺河，项目施工期废水不会对迺河造成影响。 ⑷地下水环境影响分析 本项目施工期主要工程内容为浆砌石直墙护岸、生态护坡、巡检道路及附属工程建设，无下水开采活动。施工期施工废水经临时沉淀池沉淀后洒水降尘，不会对地下水造成影响。 4、声环境影响分析 本项目施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声。 施工机械声源当作点声源，不考虑空气吸收，其噪声影响预测模式为： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 噪声噪声预测值见表4-1。 表4-1 主要施工设备噪声影响预测结果一览表 单位：dB(A) 机械名称 离施工机械的距离(m) 5 10 20 40 80 160 320 装载机 90 84 76 70 64 58 52 推土机 86 80 74 68 62 56 50 挖掘机 84 78 72 66 60 54 48 运输车辆 88 82 76 70 64 58 52 由上表可知，各类施工机械昼间在噪声源50m范围外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准要求。施工期噪声影响具有暂时性、可逆性，随着施工活动结束，施工噪声影响也就随之消除。施工过程中应采取必要的噪声防护措施，尽量减少对环境的影响。 5、固体废物影响分析 本项目施工期间挖出的土方回填，无废弃土，施工期的固体废物主要包括建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 ⑴建筑垃圾 施工期应加强施工组织管理，提高施工技术和施工工艺，减少建筑垃圾的产生，并规范和分类堆存建筑垃圾，不得乱堆乱放。施工产生的建筑垃圾按照无害化、减量化、再利用的原则，尽量在施工期场内分类收集、回收利用，建筑垃圾中可以重新回收利用的部分，如建筑物改造中拆除破碎的混凝土及浆砌石，用于项目施工，既可以减少垃圾对环境的污染，又充分提高建筑材料的使用效率，不能利用的送政府指定填埋场处置。 ⑵生活垃圾 在施工营地设置垃圾桶集中收集生活垃圾，安排专人负责生活垃圾的清扫，分类收集后交由垃圾中转站处理。 经上述处理后，项目施工期产生的固体废弃物对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期不产生废气、废水、噪声和固体废物，主要对水文情势和生态环境影响。 1、对水文情势的影响分析 本项目运营期不产生废水等污染物。项目属于河道治理，河道局部存在岸边塌方、采砂坑等，对河道进行疏挖整治，疏挖整治河道10.831km，采用梯形断面，设计宽度8-66m，项目不涉及清除河道底部淤泥。项目治理完成后，不仅可以进一步消除河道塌岸险情，还将进一步增强治理沟段洪水调度和排水排洪能力，河道防洪排水功能得到充分发挥，既能保证社会公共财产安全，又能充分体现生态水利的理念，使得各沟段流速加快，排水流量增加。综上所述，项目运营期将加大迺河的排水量，满足设计的排水和防洪标准要求，不会对河道内的水文情势造成较大改变，项目的建设在运营期对水环境影响较小。 2、河道水质影响分析 本项目实施后，岸坡生态修复治理后，通过加强河道管护力度，让整个生态系统的恢复重建，可有效净化沟内水质，减轻污染物对河道的污染，改善河道水质。其次，项目实施后，河道过水面积、流速均有不同程度的增大，加强了水体的流动性，减缓了悬浮物的滞留，减少了淤泥的沉积量。 综上所述，本项目的建设对改善项目区水质、流域污染治理、改善迺河水生态环境问题意义重大。 3、行洪安全影响分析 本项目实施后，有助于提高河道防洪标准，减少洪灾损失。项目实施后，河道洪水水位，过水面积、流速均有不同程度的增大，减缓了悬浮物的滞留，减少淤泥沉积。且沟段沿岸均设计有护坡，护坡设计满足冲刷深度要求，故工程沟段水力要素的改变对沟段的影响甚微。通过以上防洪评价分析，本项目实施对项目河道行洪有所改善。工程建设后有助于提高沟段现有防洪标准，对加快项目区基础设施建设和促进社会经济可持续发展起到重要的作用。 4、对生态景观影响分析 项目按照布设段落分为2段，包括迺河水库至古城段和店洼水库库尾段。 ⑴迺河水库至古城段 ①新建浆砌石直墙护岸4.12km，左岸1.77km，右岸2.35km；新建生态护坡15.79km（种植冰草、披碱草、紫花苜蓿），左岸7.81km，右岸7.98km。 ②新建巡检道路11.50km，路面宽4.0m（含两侧各0.5m宽路肩），混凝土路面宽3.0m。 ③附属工程：新建过水路面2座；维修过水路面13座；新建沟涵11处；维修截墙12处，布设警示牌54个。 ⑵店洼水库库尾 店洼水库库尾右岸新建生态护坡1.2km。 本项目通过对河道进行绿化、美化，有效促进了整个区域生态环境保护和人居环境改善，对乡村景观的改善具有重要意义。通过生态修复和治理后，不仅可起到生态、环保和水土保持等作用，而且使乡村环境形成一道美丽的风景线。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于固原市彭阳县迺河流域古城镇段，施工范围工程布置保持原有河道形态，不占用基本农田，选址选线唯一，无比选方案。项目在现有河道基础上，进一步完善河道排水体系，提高河道排水能力，对环境影响较小。河道经治理后，提高了河道防洪标准，减少洪灾损失，保障区域排洪、排涝需要，改善农田排水条件，方便河道管护且美化环境。 本项目总占地面积176800m2，无永久占地，均为临时占地，临时占地面积为176800m2，临时占地用途主要为项目工程占地及施工营地占地，占地类型为水域及水利设施用地、水浇地。项目在满足工程布置的同时，严格控制施工生产生活设施场地的面积，尽量少占地，工程结束后，对临时用地进行恢复。 因此，本项目选址选线合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 ⑴施工占地保护措施 ①项目施工前，应合理规划施工区，严格控制施工红线范围，禁止占用沿线基本农田等； ②项目采取分段施工，边施工边进行生态恢复，尽量缩短施工期； ③施工过程中，应严格管理，确保在规定的施工范围内施工，施工机械应严格按照规定的施工道路行驶，尽量停靠在路边，严禁占用施工区域以外的农田等。 ④施工期间必须不得占用农田，施工结束后，及时清理，对农田采取恢复措施，并对占压的农田进行经济补偿。 ⑵土壤保护措施 ①明确作业区范围，各种施工活动应严格控制在施工红线内，尽量减少扰动面积。 ②土方开挖后应及时回填，清理的建筑垃圾和生活垃圾应及时用遮盖篷布的密闭车辆运至市政规定的建筑垃圾堆放场和附近垃圾中转站，不得随意堆放。 ③合理安排施工时间及工序，施工避开大风天气及雨季，以减少水土流失； ④对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响。 ⑶植被保护措施 ①减缓措施 a做好施工组织 项目占地应尽量利用既有场地，项目弃土全部回填，本次不设置弃土场，项目施工道路位于项目工程范围内，减少临时占地对植被的破坏，降低了生物量损失，减少施工期对植被的影响。 b优化工程施工时序 合理安排施工时间，尽量选择在农作物和果实成熟收获后再开工建设。 c划定施工活动范围 由于本项目为线性工程，沿线敏感区较多，建议施工前应划定施工活动范围，在项目涉及敏感区段设立警示标志，采取围栏、警戒线等措施限定工程占用与扰动范围，同时对施工人员进行环境保护意识教育，宣传动植物保护法规，严禁随意扩大施工范围，禁止随意乱采乱伐等。 ②管理措施 a建立完善的施工制度，有序管理施工活动。制订施工原则，划定施工范围，限定施工时间。施工过程禁止对植被滥砍滥伐，破坏沿线生态环境。 b加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员环保意识，必要时划定施工红线，布设施工围栏，防止施工人员作业、施工机械布置，增加占地区，增大对施工区域陆生动植物、生态环境的影响；严禁施工人员私自野外用火，做好吸烟和生活用火等火源管理，严格控制易燃易爆器材的使用。 c建立完善的生态影响监测制度。定期对施工期产生的生态影响进行监测与调查。施工期主要对永久占地、临时占地区进行监测；运行期主要监测植被变化、生态系统整体性变化。加强生态管理，设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度。通过动态监测和完善管理，使生态向良性方向发展。 ⑷动物保护措施 ①避让和减缓措施 a划定施工范围 在各施工区、生态敏感区附近设置生态保护警示牌。警示牌上标明项目施工区范围，施工活动不得超越征地范围。禁止越界施工占地或砍伐林木、禁止捕猎野生动物，减少占地造成的植被损失和对野生动物的伤害。 b优化施工时段 优化施工时段，采用分时、分段施工方式，以减少对野生动物的影响。 ②管理措施 a建立完善的施工制度，有序管理施工活动。制订施工原则，划定施工范围，限定施工时间。施工过程严格按照划定的施工范围进行施工，尽量避免对动物生境造成不良影响；按照规定的施工时间进行施工，以减缓对动物栖息与繁殖的不利影响。 b加强对施工人员的管理，定期开展有关动物保护的宣传教育。 ⑸水生生态保护措施 ①生态影响的避免措施 为减少工程施工水生生物的影响，做好施工规划前期工作，根据现场调查及踏勘，评价期间迺河上游河道干涸，施工选择在枯水期进行施工，采取加强宣传、增强施工人员的环保意识等措施。 ②生态影响的消减措施 施工期间，应严禁施工人员随意将各类废弃物，如生活垃圾等，直接抛入河道中，尤其禁止抛弃有毒有害物质。 ③生态管理等措施 项目施工期应进行生态影响的监测或调查。在施工期主要是对与施工有关的区域进行监测。通过监测加强对生态的管理，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态环境向良性或有利方向发展。 ⑹水土保持措施 ①主体设计水土保持措施 a主体工程区 工程措施：对生态护坡表层10cm进行松土，对于坡面为砂砾石的河堤，需进行10cm左右的覆土，对直墙砌护顶平台表层10cm进行松土，土地整治12.08hm2； 植物措施：撒播草籽（冰草）12.08hm2； 临时措施：对主体工程建设期间的临时堆土进行防尘网苫盖，共30000m2。 b施工营地区 工程措施：在施工营地区周边设临时排水边沟，梯形断面，土质结构，底宽0.30m，高0.30m，边坡比为1：1，要求沟面拍实修光，排水沟多余的挖方就地摊平利用，不产生弃方，施工完毕后回填。临时排水沟开挖1300.92m3、回填1300.92m3。对临时所占地使用完后全部复垦，深机耕（深耕+旋耕），再增施生物有机肥，土地复垦1.00hm2； 临时措施：对施工营地区临时堆土及裸露地面进行防尘网苫盖，共900m2。 2、大气污染防治措施 ⑴施工扬尘 ①对施工现场进行科学管理，搬运时注意尽量减少扬尘，多余的建筑材料和建筑垃圾应及时清运，不得长期堆存。 ②开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 ③施工运输要采用封闭性车辆或遮盖措施，限制物料运输车辆行驶速度，严禁运输车辆超载，减少其沿途抛洒，并及时清扫洒落在路面的泥土和灰尘；每次运输完毕后清洗轮胎；对运输路面定期洒水降尘，减少运输过程中的扬尘。 ④施工现场要使用围栏进行遮挡，减少施工扬尘扩散范围。 ⑤风速五级以上应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 ⑥施工单位应配置洒水车，每天1-2次，对容易产生二次扬尘的路段、搅拌装运现场、材料堆放场等洒水抑尘，干旱多风季节每天洒水不能少于二次。 ⑦针对环境敏感目标，增加临近道路洒水抑尘的次数（每天2-3次），运输车辆行近环境敏感目标时要降低车速缓慢通过。 ⑵施工机械燃油废气及机动车尾气 施工期燃油机械主要为运输车辆和以燃油为动力的施工机械如挖掘机、起重机、卷扬机、推土机，其影响范围是施工现场和运输道路沿途。机械燃油主要为柴油，燃油废气的主要成份为SO2、NOx、CO、总烃污染物。工程施工机械作业较分散，污染物排放量总体不大，汽车排放的尾气废气量较少，均位于露天，经空气稀释、扩散。施工方须购买合格的燃料油，定期对燃油机械等设备进行检测与维护保养。合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，避免机动车尾气在同一时间段排放等措施，施工期机械燃油废气及机动车尾气经空气稀释、扩散后，对周围大气环境影响较小。 3、地表水污染防治措施 ⑴施工机械车辆检修冲洗废水 ①在施工期间制定严格的施工环保管理制度，教育施工大员自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。 ②设置临时沉淀池3座，沉淀池需做好防渗措施，施工废水经沉淀处理后用于施工用水和道路洒水降尘。 ③设备、车辆洗涤水经沉淀池处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。尽量减少雨天施工，避免冒雨施工。 ④在施工过程中还应加强对机械设备的检修和维护，以防止设备漏油现象的发生，施工机械设备的维修应在专业厂家进行。 ⑵生活废水 由于本项目施工人员相对较少，施工期间租住附近民房。因此，生活污水产生量较少且远离河流。对于施工人员的吃住等生活地点统一安排，禁止向工程区域外倾倒一切废弃物，包括施工和生活废水、建筑和生活垃圾等。加强施工人员的环保意识，禁止随意在沟渠、农田倾倒废水及残渣废物。 ⑶针对迺河保护措施 ①施工时间应避开雨天和灌溉期。 ②施工机械废水沉淀后二次利用，生活污水经临时旱厕收集后沤肥处置，严禁废水排入迺河河道。 4、地下水污染防治措施 本项目施工期主要工程内容为浆砌石直墙护岸、生态护坡、巡检道路及附属工程建设，无下水开采活动。施工期施工废水经临时沉淀池沉淀后洒水降尘，不会对地下水造成影响。 5、噪声防治措施 ⑴选择低噪声的施工机械设备和施工工艺，合理进行施工现场布置； ⑵制定合理的施工计划，安排施工时序，尽量避免高噪声设备在同一时段运行；优化运输路线，车辆应避免经过敏感路段； ⑶采取分段施工，提高施工效率，尽可能地缩短施工时间，减轻噪声影响； ⑷合理安排施工时间，禁止在夜间22:00至次日06:00进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。确因工程需要必须连续作业的，应当提前报所在地环境保护行政主管部门批准，并公告附近居民； ⑸定期对施工机械设备进行维护保养，使机械设备达到良好运行状态； ⑹施工期间在海口村、迺河村、上磨村、下磨村、古城镇、王沟村距离居民区较近区域设置2.5~3m的围栏，并设置移动式声屏障，禁止夜间施工。 6、固体废物防治措施 本项目施工期间挖出的土方回填，无废弃土，施工期的固体废物主要包括建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 ⑴建筑垃圾 施工产生的建筑垃圾按照无害化、减量化、再利用的原则，尽量在施工期场内分类收集、回收利用，建筑垃圾中可以重新回收利用的部分，如建筑物改造中拆除破碎的混凝土及浆砌石，用于项目施工，既可以减少垃圾对环境的污染，又充分提高建筑材料的使用效率，不能利用的送政府指定填埋场处置。 ⑵生活垃圾 在施工营地设置垃圾桶集中收集生活垃圾，安排专人负责生活垃圾的清扫，分类收集后交由垃圾中转站处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目属于河道治理工程，根据项目特点，项目运营期不产生废气、废水、噪声、固废。本项目通过对河道进行绿化、美化，有效促进了整个区域生态环境保护和人居环境改善，对乡村景观的改善具有重要意义。通过生态修复和治理后，不仅可起到生态、环保和水土保持等作用，而且使乡村环境形成一道美丽的风景线。 |
| 其他 | ⑴环境管理 工程环境保护管理是指工程在建设期和运行期必须遵守国家、省、自治区、市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的监督、调整和制订环境规划保护目标，协调同有关部门的关系以及一切与改善环境有关的管理活动。本环评就项目施工期环境管理提出如下要求： ①建设单位与施工单位签订工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，工程施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制、施工人员环保教育及相关奖惩条款。 ②施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工。 ③施工单位应特别注意工程施工水土保持，尽可能保护好沿线土壤植被。 ④施工现场应加强环境管理，施工场地采取降尘措施，工程施工完毕后由施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与挖填方，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的规定和要求。施工期环境管理措施见下表。 表5-1 施工期环境管理措施一览表 序号 拟采取管理措施 1 审查施工单位现场管理机构的环境管理体系，检查环境污染防治措施是否落实，评价施工单位是否具备开工条件 2 对施工过程中防治水、气、声、固废污染及生态破坏的工程设施和管理措施进行巡视、检查 3 落实工程区土石方去向及产生扬尘的治理措施 4 落实项目施工期造成植被破坏等生态补偿、恢复措施 ⑵环境监测 本项目施工期主要监测内容有区域环境空气、声环境、生态系统的影响范围和影响程度，本项目施工期的监测计划见表5-2。 表5-2 本项目环境监测计划一览表 实施 阶段 监测 内容 监测项目 监测点位 监测时间、频次 施 工 期 环境 空气 TSP 施工场区环境空气保护目标处 施工期间进行2次 声环境 等效连续A声级 施工场区50m范围内声环境敏感点 施工期高峰期监测1期，每次连续监测2天 生态 监测 物种种类、数量、生物量、植被覆盖度 施工扰动区域 按照施工周期，在扰动前、扰动后各监测一次 |
| 环保投资 | 本项目总投资3359.3万元，其中环保投资估算为107.8万元，占总投资的3.21%，具体环保投资详见表5-1。 表5-1 环保投资估算一览表 治理项目 治理措施 费用（万元） 施工期 废气治理 物料及临时开挖的土方采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施；外运车辆加盖篷布，运输车辆进入施工场地应低速行驶；严格限制车辆的行驶速度，在大风天气时停止开挖、回填土等作业，使用预拌砂浆、商品砼等防尘措施。使用合格燃油，加强施工机械的维修保养、加强施工管理，提高机械使用效率，减轻对环境的影响。 9.8 施工期 废水治理 建设3座沉淀池，沉淀池做防渗措施，施工废水送至沉淀池处理后，回用于降尘；施工人员生活污水采用临时旱厕收集，定期清掏沤肥处理后用于绿化施肥。 5.6 施工期噪声治理 采用低噪声施工工艺及设备，合理规划运输路线，在施工场地附近的居民区位处施工时，合理安排施工机械运行时间，须设移动式声屏障，禁止夜间施工；施工期间加强施工噪声管理、文明施工。 7.6 施工固废治理 建筑垃圾集中收集后清运至政府指定地点进行处理；生活垃圾经收集后及时运至附近垃圾中转站处置。 8.6 施工期生态环境治理 开挖的表土单独堆存、设拦挡设施，并采用抑尘网遮盖，利于后续绿化；水土流失治理；种植冰草、披碱草、紫花苜蓿，临时占地植被恢复 33.8 水土保持治理 对主体工程区和施工营地区进行土地整治、撒播草籽（冰草）临时堆土防尘网苫盖，对临时所占地使用完后全部复垦 40 环境监测 施工期对施工扬尘监测、施工期噪声监测 2.4 合计 107.8 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工期工程应优化施工布置，尽量减少因施工机械碾压和人为破坏引起的植被损失。施工过程中应合理安排施工区，尽量不占用施工区外土地，严格按照施工范围施工，减少对地表植被的扰动和破坏，将对植被的影响程度降至最小。施工完成后，及时对场地进行清理，选择适合当地生长的陆生植物种类，对地表植被进行恢复，按照种植技术要求及时进行陆生植被恢复，禁止选用外来入侵植物物种。水源涵养和水土保持工程在施工时，开挖的表土应单独堆放，并用防尘网进行苫盖，以利后续绿化。 | 基本维持沿线生态环境，施工期水土流失得到有效控制与治理，施工迹地得到有效恢复 | 施工结束后按照水土保持方案要求进行生态 恢复 | 满足水土保持方案要求 |
| 水生生态 | 该工程属于非生态污染工程，但仍需针对该工程对河段的水生物的影响方式、影响范围等，通过优化施工时间、减小施工施工作业面和施工时间、采取必要的管理措施等降低其影响。 | 水生生物种群及数量不低于施工前 | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀后用于施工场地及道路洒水抑制扬尘等 | 不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 土壤：明确作业区范围，各种施工活动应严格控制在施工红线内，尽量减少扰动面积；土方开挖后应及时回填，清理的建筑垃圾和生活垃圾应及时用遮盖篷布的密闭车辆运至市政规定的建筑垃圾堆放场和附近垃圾中转站，不得随意堆放；合理安排施工时间及工序，施工避开大风天气及雨季，以减少水土流失；对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响。 | 恢复至原有功能 | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声施工工艺及设备，合理规划运输路线，在施工场地附近的居民区处施工时，须设移动式声屏障，禁止夜间施工；施工期间加强施工噪声管理、文明施工等措施 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 物料及临时开挖的土方采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施；外运车辆加盖篷布，运输车辆进入施工场地应低速行驶；严格限制车辆的行驶速度，在大风天气时停止开挖、回填土等作业等防尘措施 | 扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值 | / | / |
|  | 使用合格燃油，加强施工机械的维修保养、加强施工管理等措施 | / | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾采用遮盖篷布的车辆及时清运至政府规定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾经收集后及时运至附近垃圾中转站处置 | 固体废物安全妥善处置，无随意堆放现象 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 按照监测计划要求，进行相关监测 | 满足相关标准 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目建设符合国家产业政策要求，选址、选线合理。本项目施工期扬尘、噪声、废水、固体废物等经采取本报告提出的污染治理措施后，各类污染物可实现达标排放，不会对周围环境造成明显的影响；施工期水土流失等生态环境影响是短暂的，经采取工程和植被结合的生态修复和治理措施后，可有效治理工程区水土流失，生态环境得到有效改善。 本项目建设具有明显的环境效益和社会效益。项目对整个生态环境的影响利大于弊，采取必要的减免措施，使项目建设的不利影响降低到最小程度。因此，从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。