# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：    彭阳县槐沟水库除险加固工程

建设单位（盖章）：    彭阳县水务局

编制日期：           2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

《彭阳县槐沟水库除险加固工程环境影响报告表》

修改索引

根据《彭阳县槐沟水库除险加固工程环境影响报告表》技术审查会专家意见，报告编制人员对报告相关内容进行了修改与完善，具体修改、完善内容索引见下表。

环境影响报告表修改索引表

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目三线一单及相关符合性分析 | 已修改，P1-13 |
| 2 | 完善工程内容，施工方案、项目占地及土石方平衡 | 已修改，P14-24 |
| 3 | 完善项目生态环境影响分析和生态环境保护措施，完善地表水环境影响分析 | 已修改，P38-54，地表水专项评价 |
| 4 | 专家及与会人员提出的其它意见 | 已修改，见报告表 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 彭阳县槐沟水库除险加固工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2310-640425-19-01-799301 |
| 建设单位联系人 | 张守军 | 联系方式 | 138******** |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市彭阳县白杨镇罗堡村 |
| 地理坐标 | （东经106度36分35.431秒，北纬35度53分25.104秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利，124水库，其他（项目为水库出险加固，不新增库容），127其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） | 用地长度（km）及用地面积（m2） | 项目总占地43300m2，永久占地35400m2（为水库原有用地，无新增用地），临时占地7900m2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宁夏回族自治区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 宁发改农经审发 [2023]165号 |
| 总投资（万元） | 2262.54 | 环保投资（万元） | 89 |
| 环保投资占比（%） | 3.93 | 施工工期 | 项目于2024年5月动工，2025年4月完工，总工期12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 本项目为水库除险加固工程，因此设置地表水专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》； 审批单位：宁夏回族自治区人民政府； 审批文件：《关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知》； 审批文号：宁政办发[2021]82号； 审批时间：2021年11月3日。 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》； 审批单位：宁夏回族自治区生态环境厅； 审批文件名称：《关于<宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书>审查意见的函》； 审批文号：宁环函[2021]721号； 审批时间：2021年8月9日。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》符合性分析 根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知》（宁政办发[2021]82号）要求“建设中小型水库。在南部水源涵养区新建一批中小型水库工程，提高雨洪水资源利用率和抗旱水源保障能力。在北部引扬黄灌区新建一批小型调蓄水库，增强灌区灌溉调蓄能力，缓解下游灌区灌水难题。全面完成病险水库水闸除险加固。开展水库、水闸等工程设施隐患排查和安全鉴定，强化安全运行主体责任，消除工程安全隐患”。 本项目对彭阳县槐沟水库进行除险加固，消除水库安全隐患，增强生态系统稳定性，提高河道防洪减灾能力，保证水库安全，符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知》（宁政办发[2021]82号）要求。 2、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 根据《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见，“十四五”期间，构建生态保护与修复示范区，建设美丽河湖，强化水域岸线用途监管，开展全区河湖岸线利用项目清理整治，实施最严格的黄河岸线保护制度和河湖水域岸线用途管制，依法划定河湖管理范围......强化水域岸线空间管控与保护，持续推进河湖“清四乱”常态化，实现“四乱”问题动态清零......实施农村水系综合治理，围绕“水源治、水质清、水岸洁、水体通、水景美”的治理目标，以河流为脉络、以村庄为节点、以乡镇为单元，多措并举，因地制宜，实施农村水系综合整治，开展“五小”美丽水体示范点创建活动，打通农村水系治理“最后一公里”，营造安全、生态、美丽的农村水系。 本项目对彭阳县槐沟水库进行除险加固，消除水库安全隐患，增强生态系统稳定性，提高河道防洪减灾能力，保证水库安全。因此，项目建设符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见相关规划要求。 |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目对槐沟水库出险加固，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目属于“第一类鼓励类”“二、水利”“第三条、防洪提升工程中病险水库、水闸除险加固工程”，属于鼓励类建设项目。 因此，本项目建设符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线 衔接落实《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发[2018]23号），基于生态保护红线划定评估工作，以生态系统功能极重要区和重要区、生态环境极敏感区和敏感区为重点，衔接自治区级及以上自然保护区，县级及以上饮用水水源保护区，自治区级及以上风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园，国家级水产种质资源保护区，国家级生态公益林等各类自然保护地和其他保护区域，衔接相关规划及经济社会发展需求，划定固原市生态空间总面积4171.22平方公里，占全市国土总面积的39.63%。其中生态保护红线面积为3302.06平方公里，占全市国土总面积的31.37%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积869.16平方公里，占全市国土面积8.26%。 本项目位于固原市彭阳县白杨镇罗堡村，对照固原市生态保护红线，项目不在固原市生态红线保护范围内，项目与生态保护红线分布图位置关系图见附图1。 ⑵环境质量底线 ①水环境质量底线及分区管控 按照水环境质量“只能变好、不能变差”的原则，基于水环境功能和承载能力、水环境质量现状、污染源分布等情况，衔接自治区水功能区划、“水十条”实施方案、水污染防治目标责任书等现行要求，考虑水环境质量改善潜力，参照《关于印发2021年度大气、水、土壤污染防治和应对气候变化等重点工作安排的通知》（宁生态环保办[2021]5号）中相关考核指标，综合确定全市水环境控制断面2025年、2035年的水环境质量底线目标。其中2025年目标以水环境现状为基础，结合水环境质量改善潜力分析，进行目标指标预测；远期2035年，以水环境功能区稳定达标和水生态系统整体恢复为目标，预测设定水环境质量目标。 本项目所在区域地表水体罗堡子沟和槐沟水库目前处于干涸状态，罗堡子沟发源于固原市彭阳县王洼镇马阳洼，流经彭阳县王洼镇、草庙乡、白阳镇，于白阳镇罗堡村石头崾岘大坝上游3.8km处汇入茹河，本次地表水现状引用茹河监测数据，根据《2022年固原市环境质量报告书》对茹河中李河桥断面监测数据，年平均水质为Ⅲ类。 以水环境控制单元为基本单元，分析各环境管控单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到固原市水环境管控分区。固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（包含工业污染源重点管控区、农业污染源重点管控区）和水环境一般管控区，对照固原市水环境分区管控图，项目位于固原市水环境一般管控区，见附图2。 一般管控区管控要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目为彭阳县槐沟水库除险加固工程，增强生态系统稳定性，提高河道防洪减灾能力。项目施工期施工人员生活污水采用临时旱厕收集处理，定期清掏后绿化施肥，施工废水经沉淀后用于施工场地及道路洒水抑制扬尘。项目运营期不产生废水。 因此，本项目建设符合固原市水环境一般管控区的要求。 ②大气环境质量底线及分区管控 以大气环境质量底线目标为约束，模拟不同情景下污染物排放总量与环境空气质量的响应关系，确定2025年和2035年各县（区）大气污染允许排放量。经核算，在2025年PM2.5浓度目标约束下，固原市SO2、NOx、颗粒物、VOCs允许排放量相比2018年，分别需削减3.1%、3.4%、1.3%、1.3%。彭阳县2022年环境空气PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO 24h平均第95百分位数、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，项目所在区域为大气环境达标区。 基于区域大气环境流场模拟结果，考虑人口分布、大气污染传输规律和土地利用现状等，识别模拟网格单元主导属性，将全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。对照固原市大气环境分区管控图，项目位于大气环境受体敏感重点管控区，见附图3。 固原市大气环境受体敏感重点管控区管控要求：推进固原市区、四县县城、乡镇所在地和城市周边等重点区域清洁供暖。禁止在高排放非道路移动机械禁止使用区域内使用污染物排放达不到GB36886中规定的Ⅲ类限值标准或排放黑烟等明显可视污染物的非道路移动柴油工程机械。严格落实建筑、拆迁工地“6个100%”防控措施，最大限度减少城市建成区裸露地面，提高城市建成区道路机械化清扫率。严格限制产生和排放有毒有害大气污染物项目，鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。禁止焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源。加快新能源汽车推广使用，推进新能源汽车有序替换存量燃油公交车。 本项目施工期间施工作业物料及临时开挖的土方采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施，有效减少扬尘，项目运营期不产生废气，符合大气环境受体敏感重点管控区管控要求。 ③土壤环境质量底线 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全区农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。对照固原市土壤污染风险分区管控图，项目位于土壤环境一般管控区，见附图4。 一般管控区管控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目为水库除险加固工程，不在土地资源重点监管区，项目建设严格控制在施工红线范围内，施工完成后恢复临时占地的原貌及其植被，施工期固废、废水污染物不排放到土壤中，且弃土、取土均不涉及周边农田，不会对土壤环境造成影响，项目满足土壤污染分区一般管控区管控要求。 ⑶资源利用上线 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 为有效改善区域大气环境质量，根据技术指南要求，提出固原市能源利用上线管控指标共三项：能源利用总量、燃煤消费总量、单位地区生产总值能耗。本项目不涉及煤炭资源的使用，符合能源（煤炭）资源利用上线要求。 ②水资源利用上线及分区管控 选取用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量以及农业灌溉水利用系数等4项约束性指标，作为水资源利用上线指标。当前，衔接《固原市国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》等相关规划，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%，农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。 本项目对槐沟水库进行除险加固，不仅可以进一步消除水库塌岸险情，还将进一步增强沟段洪水调度和排水排洪能力，河道防洪排水功能得到充分发挥，既能保证社会公共财产安全，又能充分体现生态水利的理念，符合水资源利用上线及分区管控要求。 ③土地资源利用上线及分区管控 选取耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模等6项约束性指标，作为固原市土地资源利用上线。 本项目不占用基本农田，项目建设不会影响地区土地资源利用上线。 ⑷环境管控单元符合性分析 全市共划分优先保护、重点管控、一般管控等三类95个环境管控单元。优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域，共54个，面积为4769.7平方公里，占全市总面积的45.31%。重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域，共13个，面积为1948.26平方公里，占全市总面积的18.51%。一般管控单元为除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，共28个，面积为3808.18平方公里，占全市总面积的36.18%。 优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化的环境准入。 一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 对照固原市环境管控单元分布图，本项目位于重点管控单元，见附图5。根据《固原市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》固原市生态环境总体准入要求，本项目为彭阳县槐沟水库除险加固工程，建设符合固原市生态环境总体准入要求，项目与固原市生态环境准入清单符合性见表1-1。 表1-1 项目与固原市生态环境准入清单符合性 管控维度 准入要求 符合性 A1 空间布局约束 A1.1 禁止开发建设活动的要求 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。 不涉及，符合 严禁在“五河”临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 不涉及，符合 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 不涉及，符合 A1.2 限制开发建设活动的要求 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 不涉及，符合 A1.3 不符合空间布局要求活动的退出要求 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。 不涉及，符合 全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。 不涉及，符合 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。 不涉及，符合 城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 不涉及，符合 A2 污染物排放管控 A2.1 允许排放量要求 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。 不涉及，符合 新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。 不涉及，符合 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。 不涉及，符合 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。 不涉及，符合 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。 不涉及，符合 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。 不涉及，符合 A2.2 现有源提标升级改造 全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。 不涉及，符合 加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。 不涉及，符合 A3 环境风险防控 A3.1 联防联控要求 在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。 不涉及，符合 合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。 不涉及，符合 实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。 不涉及，符合 A4 资源利用效率要求 A4.1能源利用总量及效率要求 严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。 不涉及，符合 A4.2 水资源利用总量及效率要求 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。 不涉及，符合 对照固原市环境管控单元生态环境准入清单分析，本项目位于彭阳县白阳镇重点管控单元，要素属性为大气环境受体敏感区-高污染燃料禁燃区，符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与彭阳县白阳镇重点管控单元符合性分析 类别 相关要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 1.禁止新建涉及大规模排放大气污染物和VOCs排放的工业项目。 2.禁止新建涉及有毒有害大气污染物排放的项目。 3.严格限制新建涉及恶臭污染物、颗粒物无组织排放的项目。 4.依照相关法律法规，除重大项目外原则上禁止占用永久基本农田。 1.项目为水库除险加固，不属于工业项目； 2.本项目不属于涉及有毒有害大气污染物排放的项目 3.项目运营期不产生废气 4.项目不占用基本农田 符合 污染物排放管控 1.改建、扩建水泥、建材等行业项目应实施主要大气污染物等量替代。 2.新建或改扩建畜禽规模养殖场应依法依规开展环境影响评价，配套建设粪污处理设施，提高粪污综合利用率。 3.彭阳县供热公司应采取有效措施，减小燃煤、灰渣等物料贮存转运产生的颗粒物排放。（超低排放改造） 1.项目为水库除险加固，不属于水泥、建材等行业 2.项目不属于畜禽规模养殖场 3.项目不涉及 符合 环境风险防控 彭阳县污水处理厂应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故造成废水直排污染茹河。 项目不涉及 符合 资源开发效率 禁燃区内禁止使用、销售各种高污染燃料，不得新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设备。 项目不涉及 符合 综上，本项目符合“三线一单”的相关要求。 3、项目与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》提出，“十四五”期间，要“深化“三水”统筹，提升水环境质量，积极推动水生态修复......开展河湖岸线保护修复，强化岸线管控，实施最严格的黄河岸线保护制度和河湖水域岸线用途管制，推进沙湖、阅海等重点湖泊及黄河滩地治理。开展河湖生态缓冲带修复、建设，到2025年，修复、建设河湖生态缓冲带65.6公里。加强重点河湖生态系统建设。管控生态水量底线，保障生态基流，确保重点河湖生态功能不退化。加强清水河、葫芦河、茹河、渝河、泾河等重点河流治理，联动推进水土治理、污染防治、水源涵养、生物平衡、生态经济，改善流域生态环境。” 本项目对彭阳县槐沟水库进行除险加固，消除水库安全隐患，增强生态系统稳定性，提高河道防洪减灾能力，保证水库安全。因此，项目建设与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》相符。 4、与《固原市环境保护“十四五”规划》符合性分析 《固原市环境保护“十四五”规划》提出，加强“七河”等重点河流治理，联动推进水土治理、污染防治、水源涵养、生物平衡、生态经济，改善流域生态环境。制定出台“七河”流域河滨缓冲带管理规定，从修复生态系统、栖息地建设、恢复河岸连通性、护岸固堤、拦截面源污染等方面实施河流生态缓冲带保护修复。 本项目对彭阳县槐沟水库进行除险加固，消除水库安全隐患，增强生态系统稳定性，提高河道防洪减灾能力，保证水库安全。因此，本项目建设与《固原市环境保护“十四五”规划》相符。 5、与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析 本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性见表1-3。 表1-3 与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析一览表 原则内容 符合性分析内容 符合性 第一条 本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、排涝治理等。 项目为槐沟水库除险加固，工程建设内容包括土坝、溢洪道、输水建筑物修整及建设。 符合 第二条 项目符合环境保护相关法律和政策要求。项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。 对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目属于“第一类鼓励类”“二、水利”“第三条、防洪提升工程中病险水库、水闸除险加固工程”，属于鼓励类建设项目，项目符合国家产业政策。根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》国土空间分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区。项目属于主体功能区划中的“限制开发区域（国家级重点生态功能区）”项目属于水库除险加固，符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》要求。项目建设内容不涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地。 符合 第三条 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定 本项目水库及施工区域不占用不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，不涉及占用饮用水水源保护区。 符合 第四条 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题 本项目对彭阳县槐沟水库进行除险加固，消除水库安全隐患，增强生态系统稳定性，提高河道防洪减灾能力，保证水库安全项目，实施不会改变水动力条件，不会对水环境产生不利影响。 符合 第五条 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。 本项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量。 符合 第六条 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得 到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。 本项目水库及施工区域不涉及湿地生态、河湖生态缓冲带、珍稀保护动物，项目为槐沟水库除险加固，工程建设内容包括土坝、溢洪道、输水建筑物修整及建设，项目建设对景观产生有利影响。 符合 第七条 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 项目施工方案符合环境保护要求，具体内容见建设中施工方案内容，项目已编制了水保保持方案，对主体工程区及施工营地、弃土场提出了水土保持布设措施，施工期工程应优化施工布置，尽量减少因施工机械碾压和人为破坏引起的植被损失。严格按照施工范围施工，减少对地表植被的扰动和破坏，将对植被的影响程度降至最小。施工完成后，及时对场地进行清理，选择适合当地生长的陆生植物种类，对地表植被进行恢复，按照种植技术要求及时进行陆生植被恢复，禁止选用外来入侵植物物种。项目施工期间施工作业物料及临时开挖的土方采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施。项目施工期施工人员生活污水采用临时旱厕收集处理，定期清掏后绿化施肥，施工废水经沉淀后用于施工场地及道路洒水抑制扬尘。项目采用低噪声施工工艺及设备，合理规划运输路线，合理安排施工机械运行时间，禁止夜间施工；加强施工噪声管理、文明施工。 符合 第八条 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。 项目不涉及移民安置。 符合 第九条 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。 项目属于水库除险加固，不存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。 符合 第十条 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。 项目属于水库除险加固，提出了水库现有环境问题及“以新带老”措施。 第十一条 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。 项目施工期主要监测内容有区域环境空气、声环境、生态系统的影响范围和影响程度。 符合 第十二条 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。 项目对对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。 符合 第十三条 按相关规定开展了信息公开和公众参与。 项目不涉及 符合 第十四条 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求 项目编制按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》及相关法律法规要求编制。 符合 因此，项目建设符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县白杨镇罗堡村，项目坝址中心坐标为东经106度36分35.431秒，北纬35度53分25.104秒。水库流域地处槐沟，是茹河左岸的一级支流，蒲河二级支流，泾河三级支流，罗堡子沟发源于固原市彭阳县王洼镇马阳洼，流经彭阳县王洼镇、草庙乡、白阳镇，于白阳镇罗堡村石头崾岘大坝上游3.8km处汇入茹河。项目地理位置见附图6，项目水库总体现状见附图7。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 | 1、工程任务 本项目对彭阳县槐沟水库进行除险加固，消除水库安全隐患，增强生态系统稳定性，提高河道防洪减灾能力，保证水库安全。槐沟水库建设初期总库容1888.06万m3，除险加固后总库容减小为1599.33万m3（库容逐步减小的原因为运行年限与水库淤积体积成正比），项目除险加固后库容总体减小。 2、工程规模及内容 ⑴水库现状 槐沟水库位于彭阳县白阳镇罗堡村，位于小河下游左岸罗堡子沟，属小河流域，距县城约6km。地理位置东经106°36′28.3〞，北纬35°53′28.3〞。坝址以上总流域面积139km2。水库1998年11月建成，槐沟水库是一座以防洪为主的中型水库，水库由大坝、溢洪道、输水建筑物大件组成。 ①大坝 大坝原为水力冲填坝，坝顶长264m，宽6.5m，坝顶高程1511.3m，最大坝高40.0m。坝顶铺水泥路面，厚0.15m。上游坝坡采用生物护坡，坡比为1:3.5，下游坝坡坡比为1:3.0，设贴坡式排水体。 ②溢洪道 溢洪道位于左岸0+000m处，为一孔开敞式非常溢洪道，全长178m，由进口段、控制段、明渠渐变段、明渠段、陡坡段、消力池、海漫组成，最大泄量42.83m3/s。进口段长14m，采用八字悬臂式钢筋混凝土挡土墙，进口底宽8m，出口底宽4m。控制段长6.5m，为钢筋混凝土矩形箱涵断面，高4m，底宽4m，底板高程1506.8m，底板厚0.8m，顶板厚0.5m。控制段后接明渠渐变段，进口高程1506.8m，比降1/100，跌差0.1m，底宽4～3m，矩形断面，墙高4.5～2.5m；明渠为矩形断面，长25m，底宽3m，深2.5m，比降1/100，进口底高程1506.7m，明渠段末端转弯，转弯角42°15′36〃，转弯半径10m。明渠后接陡坡，矩形断面，水平长102.50m，进口高程1506.45m，比降1/3，跌差34.16m，底宽3.0m，墙高2.5～1.5m，陡坡出口接消力池，消力池墙高3.4m，底宽3.0m，矩形断面，外边坡1:0.1，全长15m。消力池后接5m的浆砌石海漫。 ③输水建筑物 输水建筑物主要由卧管、消力井和涵洞组成，最大泄量为2.0m3/s。原卧管侧板因长期未使用无法提起，2014年除险加固时，将卧管右侧进水改为顶进水，拆除原明渠，在原位置与溢洪道陡坡相接。卧管进水口尺寸为0.8m×1.0m的矩形叠梁，第一级进口高程1493.21m，卧管顶高程1510.52m。消力井顶高程为1492.11m，圆形结构，净宽3.5m，净高5.3m，边墙及顶板厚0.2m。输水涵洞为直径1.1m钢筋混凝土圆涵，长150m，比降为1：100。 槐沟水库主要功能为防洪，始建于1998年，2022年10月，彭阳县水务局委托水利部南京水利科学研究院对槐沟水库大坝进行了安全评价，安全评价结论大坝属“三类坝”。为了水库自身安全和下游保护对象防洪安全，急需对槐沟水库进行除险加固。 ⑵工程规模 本次除险加固库容保持现状库容为1599.33万m3，校核洪水位1508.05m，设计洪水标准为50年，校核洪水标准为1000年，设计淤积年限30年，输水建筑物最大下泄流量10.71m3/s，泄洪建筑物最大下泄流量17.94m3/s。 ⑶工程内容 ①土坝 坝顶路面：拆除现状坝顶混凝土路面，坝顶铺设沥青混凝土路； 坝体：针对体右坝肩黄土上部15m具有湿陷性的问题，采用素土挤密桩的处理方式； 上游坝坡：对孔洞采取开挖回填的处理方式；拆除原草皮护坡，采用现浇混凝土板的砌护方式； 下游坝坡：对下游坝坡进行整修； 针对大坝坝基及右坝肩存在渗漏通道的问题，拆除重建排水体，完善反滤设计； 排水沟：上游坝坡与岸坡结合处设排水沟，长158m，下游一级马道处设排水沟，长150m，排水沟总长308m。 ②溢洪道 对陡坡末端、消力池及尾水渠左侧山体采用钢筋网喷护加固的处理措施，喷护加固面积1420m2。钢筋网直径6mm，网格间距250mm，喷射C20混凝土厚100mm。 ③输水建筑物 封堵原输水涵洞，在左坝肩新建输水建筑物，由进口段、水塔、隧洞组成，总长208.05m，隧洞出口接溢洪道陡坡。对隧洞进出口左侧山体采用钢筋网喷护加固的处理措施，喷护加固面积7085m2，钢筋网直径6mm，网格间距250mm，喷射C20混凝土厚100mm，水塔高19.3m，工作桥长22.5m。 项目工程经济技术指标见表2-1。 表2-1 项目工程技术特性表 序号 项目 单位 数量 备 注 1 流域面积 km2 139 / 2 水文 多年平均径流量 万m3 138 / 多年平均输沙量 t/km2 18.9 / 多年平均水面蒸发量 mm 890 E601型 3 洪水 P=0.1%洪峰流量 m3/s 917 / P=0.1%洪水总量 万m3 826 P=2%洪峰流量 m3/s 409 P=2%洪水总量 万m3 304 4 水库 总库容 万m3 1599.33 维持现状库容 其中 淤积库容 万m3 894.8 已淤积库容491.6万m3 防洪库容 万m3 285.54 / 调洪库容 万m3 786.43 / 设计淤泥面 m 1499.2 现状淤积面1492.3 设计洪水位P=2% m 1502.89 50年一遇 校核洪水位P=0.1% m 1508.05 1000年一遇 5 土坝 坝顶长 m 264 / 坝顶宽 m 6.5 / 坝顶高程 m 1511.3 / 最大坝高 m 40 / 上游坡比 i 1/3.5 / 下游坡比 i 1/3.0 / 坝型 / / 均质坝 6 水塔 塔顶高程 m 1511.3 / 高度 m 19.3 / 工作桥长度 m 22.5 / 7 隧洞 进口高程 m 1492.0 / 长度 m 178.45 / 比降 i 1/100 / 直径 m 2.0 无压洞 8 投资 总投资 万元 2262.54 / 环保投资 万元 89 / 3、项目组成 本项目对槐沟水库进行除险加固，主要工程内容包括土坝、溢洪道、输水建筑物修整及建设。项目工程组成情况见表2-2。 表2-2 项目工程组成一览表 类别 项目 名称 项目内容与规模 主体工程 水库 土坝 坝顶路面：拆除现状坝顶混凝土路面，坝顶铺设沥青混凝土路；坝体：水库不蓄水，而设计洪水位、校核洪水历时短，湿陷性黄土土体不易饱和出现沉陷，不再对右坝肩湿陷性黄土进行处理。本次设计在右坝肩湿陷性黄土处设置渗流、变形监测及时进行观测； 上游坝坡：对孔洞采取开挖回填的处理方式；拆除原草皮护坡，采用现浇混凝土板的砌护方式； 下游坝坡：对下游坝坡进行整修；针对大坝坝基及右坝肩存在渗漏通道、排水体高度不满要求、排水体滤料不满足反滤要求等问题，拆除重建排水体，完善反滤设计。 溢洪道 对陡坡末端、消力池及尾水渠左侧山体采用钢筋网喷护加固的处理措施，喷护加固面积1420m2。钢筋网直径6mm，网格间距250mm，喷射C20混凝土厚100mm 输水建筑物 封堵原输水涵洞，在左坝肩新建输水建筑物，由进口段、水塔、隧洞组成，总长208.05m，隧洞出口接溢洪道陡坡。对隧洞进出口左侧山体采用钢筋网喷护加固的处理措施，喷护加固面积7085m2，钢筋网直径6mm，网格间距250mm，喷射C20混凝土厚100mm，水塔高19.3m，工作桥长22.5m 辅助工程 金属工程 新建水塔、隧洞，水塔设工作闸门及事故闸门各1扇，尺寸均为1.0m×1.0m，闸门选用平面钢闸门，启闭机室安装卷扬式启闭机2台。 公用 工程 供水 施工用水从附近村庄拉运，施工生活用水购买或者附近村庄拉运。 供电 项目用电可就近接用，无需架设电线杆。 临时工程 施工 营地 项目设置施工营地1座，布设在右坝肩空地上，以便于工程的施工及管理，施工营地区包括生产用房、办公用房、仓库等，占地面积0.30hm2，占地类型为耕地。 施工 道路 项目区交通运输方便，下游0.31km有彭石公路，与乡村道路连接直通坝顶。水库现状坝顶有防汛道路连通至彭石公路，可作为进场道路。输水建筑物位于水库左岸，水塔与岸坡之间用工作桥连接，项目无需修筑施工道路。 取土场 项目建设期间土石方开挖总量2.19万m3，回填1.54万m3，弃方0.65万m3，建设期间无借方，不需设置取土场。 弃土场 项目设置弃土场1座，占地面积0.24hm2，位于大坝下游坝坡西侧处，紧邻现有土路布设，属于沟道型弃土场。弃土平均高度3m，总弃土量0.65万m3，原地貌为荒沟，选址处无崩塌、滑坡体。 环保 工程 扬尘 治理 物料及临时开挖的土方采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施；外运车辆加盖篷布，运输车辆进入施工场地应低速行驶；严格限制车辆的行驶速度，在大风天气时停止开挖、回填土等作业。 燃油废气治理 使用合格燃油，加强施工机械的维修保养、加强施工管理，提高机械使用效率，减轻对环境的影响。 施工废水治理 施工废水主要是冲洗砂砾石的含泥沙和悬浮物的废水，经临时沉淀池处理后，用于场地洒水抑尘，不外排放。 生活 污水 施工人员生活污水采用临时旱厕收集处理，定期清掏沤肥后用于绿化施肥。 噪声 治理 采用低噪声施工工艺及设备，合理规划运输路线，合理安排施工机械运行时间，禁止夜间施工；加强施工噪声管理、文明施工。 固体废物治理 项目产生的弃土运至弃土场，建筑垃圾集中收集后清运至政府指定地点进行处理；生活垃圾经收集后及时运至附近垃圾中转站处置。 生态治理措施 施工占地保护措施：项目施工前，应合理规划施工区，严格控制施工红线范围，禁止占用沿线基本农田等；项目采取分段施工，边施工边进行生态恢复，尽量缩短施工期；施工过程中，应严格管理，确保在规定的施工范围内施工，施工机械应严格按照规定的施工道路行驶，尽量停靠在路边，严禁占用施工区域以外的土地等。施工期间必须不占用农田。 土壤保护措施：明确作业区范围，各种施工活动应严格控制在施工红线内，尽量减少扰动面积；土方开挖后应及时回填，清理的建筑垃圾和生活垃圾应及时用遮盖篷布的密闭车辆运至市政规定的建筑垃圾堆放场和附近垃圾中转站，不得随意堆放；合理安排施工时间及工序，施工避开大风天气及雨季，以减少水土流失；对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响。 植被保护措施：减缓措施，做好施工组织，优化工程施工时序，划定施工活动范围；管理措施，建立完善的施工制度，有序管理施工活动，制订施工原则，划定施工范围，限定施工时间，施工过程禁止对植被滥砍滥伐，破坏沿线生态环境。加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育。 动物保护措施：避让和减缓措施，划定施工范围，优化施工时段；管理措施。水生生态：加强施工期环境管理，对破坏的植被要尽快回复，建立生态防护体系，防止水土流失，避免和减少泥沙及有害物质进入水库内，影响水域环境。 弃土场生态保护措施：对编织袋挡土墙基础采用人工开挖，人工砌筑。运营期结束后对弃土场进行植物措施的实施，所有植物措施中的整地、植物栽种、撤播种子均采用人工完成。 4、工程等级及建设标准 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2017规定，槐沟水库属中型水库，工程等别Ⅲ等，主要建筑物（主坝、泄洪建筑物）级别3级，次要建筑物级别4级。主要建筑物设计洪水标准为100-50年，校核洪水标准为2000-1000年，本次设计洪水标准取为50年一遇，校核洪水标准取为1000年一遇。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程所在区地震动峰值加速度为0.15g，基本地震动反应谱特征周期为0.45s，地震基本烈度为Ⅶ度，设计烈度采用Ⅶ度。 |
| 总平面及现场布置 总平面及现场布置 总平面及现场布置 总平面及现场布置 | 1、总平面及现场布置 ⑴施工总布置原则 施工总布置应尽量利用已有工程设施，临时工程要因地制宜，经济合理，安全可靠，有利生产，妥善处理施工进场内外关系，少占耕地。 ⑵施工布置 本项目基本维持现状坝体总体布置，拆除现状坝顶混凝土路面，坝顶铺设沥青混凝土路，对上游坝坡局部孔洞采用开挖回填的处理措施，并进行混凝土护坡，对下游坝坡不平整处进行整修，并清除下游坝坡柠条、补种冰草，封堵原输水涵洞，在左坝肩新建输水建筑物，由进口段、水塔、隧洞组成，总长208.05m，为水库配套大坝变形、渗流监测系统，水、雨情环境监测系统，闸门监控系统和视频监控系统及自动化设备。 ⑶施工用电 本项目用电可就近接用，无需架设电线杆。施工期用电主要包括混凝土搅拌机、混凝土预制、震捣、钢筋制安以及土坝、建筑物等工程区照明等。 ⑷施工用水 施工用水从附近村庄拉运。 ⑸施工围堰及施工导流 本项目罗堡子沟和槐沟水库目前处于干涸状态，工期尽量安排在非汛期施工，因此，不考虑施工导流和施工围堰。 ⑹施工营地 本项目设置施工营地1座，布设在右坝肩空地上，以便于工程的施工及管理，施工营地区包括生产用房、办公用房、仓库等，占地面积0.30hm2，占地类型为耕地。 ⑺施工道路 本项目区交通运输方便，下游0.31km有彭石公路，与乡村道路连接直通坝顶。水库现状坝顶有防汛道路连通至彭石公路，可作为进场道路。输水建筑物位于水库左岸，水塔与岸坡之间用工作桥连接，本项目无需修筑施工道路。 ⑻取土场 本项目建设期间土石方开挖总量2.19万m3，回填1.54万m3，弃方0.65万m3，建设期间无借方，不设置取土场。 ⑼弃土场 本项目设置弃土场1座，占地面积0.24hm2，位于大坝下游坝坡西侧处，紧邻现有土路布设，属于沟道型弃土场，边坡坡度小于1∶1.5，弃土平均高度3m，总弃土量0.65万m3，原地貌为荒沟，选址处无崩塌、滑坡体。 弃土场合理性分析： 本项目将多余土方回填至坝后低凹处，此处占地类型为未利用地。将多余土方回填至坝后低凹处，可将凹坑基本填平，无大量松散堆积物，地质结构稳定，没有产生崩塌、滑坡及泥石流等次生灾害的条件，有利于坝体稳定，且不需另征临时占地。弃土场周边无公共设施、工业企业及居民点；周边来水及防洪排水对基础设施、人民群众生命财产安全、行洪安全无重大影响；不涉及河道。该弃土场易于施工、便于布设措施、易于控制水土流失，且不在固原市人民政府划定的崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区内，避开正常的可视范围，选址合理可行。 弃方主要是原有坝体开挖产生的弃方，项目最大限度的利用了开挖土方，尽可能提高了利用比例，减少土石方倒运次数，降低了工程弃渣总量。同时，为合理处置废弃土石方，在施工时设置1处弃土场对弃土进行集中堆放，以保证达到土石方平衡要求。为防止弃土堆放后产生水土流失，本方案提出对工程指定的弃土点应“先拦后弃”的要求。同时在后续设计中，建议优化施工时序和土石方调配，提高开挖料利用率，尽量减少永久弃渣量和扰动地表面积。 该弃弃土场库容充足，利于堆渣，便于布设防护措施；最大堆高 4.0m，坡比 1：2，渣体稳定；渣场上游汇水面积小，过水量小、无大量松散堆积物，地质结构稳定，没有产生崩塌、滑坡及泥石流等次生灾害的条件；周边无公共设施、工业企业及居民点；周边来水及防洪排水对基础设施、人民群众生命财产安全、行洪安全无重大影响；不涉及河道。易于施工、便于布设措施、易于控制水土流失，且不在固原市人民政府划定的崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区内，避开正常的可视范围，符合《开发建设项目水土保持技术规范》的有关选址要求。 综上所述，本项目弃土场运输便利，选址符合《生产建设项目水土保持技术标准》的相关要求，弃土场的设置是合理的。弃土场设置原则见表2-3。 表2-3 弃土场设置原则表 序号 《生产建设项目水土保持技术标准》 （GB50433-2018）相关规定 项目情况 分析结论 1 严禁在公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃土场 本工程弃土场 1 处，不在对公共设施、基础设施、工业企业及居民点等有重大影响的区域。 符合 2 涉及河道的应符合河流防洪规划和指导线的规定，不得设置在河道、湖泊和建成水库管理范围 本工程弃土场，位于坝后凹坑内，弃土结束后与周边地形缓坡结合，均不涉及上述区域 符合 3 在山丘区宜选择荒沟、凹地、支毛沟，平原区宜选择凹地、荒沟，风沙区宜避开风口 弃土场位于坝后凹坑内 符合 4 应充分利用取土（石、砂）场、废弃采坑、沉陷区等场地 弃土场占地类型基本均为荒草地 符合 本项目总平面布置见附图8，施工布置及分区措施防治见附图9。 2、项目占地 本项目总占地4.33hm2，其中永久占地3.54hm2（全部为原有占地，本次不新增永久占地），临时占地0.79hm2，占地类型为水利设施用地、未利用地和耕地，永久占地为槐沟河水库现有用地。对临时占地，所有占地均需在当地自然资源局办理用地手续；对占用旱耕地的施工结束后及时平整采取复垦措施，占用未利用地的工程结束后全部按照水保方案全部恢复原貌。 本项目占地情况见表2-4。 表2-4 本项目占地一览表 序号 项目组成 占地面积 （hm2） 合计 永久占地（原有占地） 临时占地 水利设施用地 未利用地 小计 耕地 未利用地 小计 1 主体工程 坝体 坝顶 0.17 0.17 0.17 上游坝坡 1.40 1.40 1.40 下游坝坡 1.50 1.50 1.50 排水沟 0.01 0.01 0.01 溢洪道改造 0.01 0.01 0.01 山体防护加固 0.35 0.35 0.35 新建输水建构筑物 0.10 0.10 0.25 0.25 0.35 小计 3.44 0.10 3.54 0.25 0.25 3.79 2 弃土场 0.24 0.24 0.24 3 施工营地 0.30 0.30 0.30 合计 3.44 0.10 3.54 0.30 0.49 0.79 4.33 3、土石方平衡 本项目建设期间土石方开挖总量2.19万m3，回填1.54万m3，弃方0.65万m3，弃土全部弃至弃土场。具体土石方情况如下： ⑴坝顶防护：本项目拆除现状坝顶混凝土路面，坝顶铺设沥青混凝土路，本次坝顶防护土石方开挖总量4624.56m3，回填总量2741.03m3，弃方1883.53m3。 ⑵坝坡砌护：本次设计对上游坝坡进行混凝土砌护，对下游坝坡不平整处进行整修，并清除下游坝坡柠条、补种冰草，本次坝坡防护施工过程中土石方开挖总量11248.41m3，回填总量8835.20m3，弃方2413.21m3。 ⑶坝坡排水体：本次修建坝坡排水体开挖土石方总量1601.25m3，回填总量1873.46m3，回填总量1056.30m3，弃方544.95m3。 ⑷输水建构筑物 本次设计封堵原输水涵洞，在左坝肩新建输水建筑物，由进口段、水塔、隧洞组成，本次新建输水建构筑物土石方开挖总量3540.11m3，回填总量1873.46m3，借方1666.65m3。 ⑸施工营地 施工营地区开挖土方主要是施工前表土剥离和施工结束后表土回覆，挖方量0.09万m3，回填量0.09万m3，挖填平衡。 具体土石方量见表2-5，土石方平衡框图见下图2-1。 表2-5 土石方平衡表 单位：m3 工程项目 挖方 填方 弃方 数量 去向 1 坝顶防护 4624.56 2741.03 1883.53 弃土场 2 坝坡砌护 11248.41 8835.20 2413.21 3 坝坡排水体 1601.25 1056.30 544.95 4 输水建构筑物 3540.11 1873.46 1666.65 5 施工营地 900 900 / 合计 21914.33 15405.99 6508.34 注:1、以上土石方均为自然方。 图2-1 土石方平衡框图 |
| 施工方案 施工方案 施工方案 | 1、土坝施工 拆除原草皮护坡，前坝坡范围内的填土层平均铲除0.3m深，清除坝坡内的草根、腐殖质等，下游坝坡清除生长茂盛树木。由于坝体填筑土方量较大，需做好备料工作，在料场周围布置截水沟并顺场地地势布置排水沟。在坝体分段填筑中，为避免形成漏水的薄弱通道，施工分块段宜平行于坝体轴线设置，各块段接头不宜横向贯通，要求错开3至5m。当进行上一层铺筑时，纵横断面上分块段缝应错距5～10m。垂直坝轴线的横向接缝处，结合坡度一般不陡于1：3，当高差大于1m时，还应加挖结合槽，结合槽深0.25m，底宽0.5m，两侧边坡1：1。 开挖成形的基础面先采用挖掘机进行初平，初平后由人工清理修坡，经验收合格后开始铺设设计要求的砂砾石垫层。垫层采用天然砂砾，要求其通过 0.075mm 筛孔的颗粒含量不得大于 5％。最大粒径不大于 53mm，液限应小于 28%，塑性指数应小于 9，砾石的压碎值不大于35%。塑性指数偏大的砂砾，可以根据实际情况加入少量的石灰降低塑性指数，也可以用无塑性的砂土或石屑进行掺配，使其塑性指数符合要求。 采用自卸汽车从石料场将合格的材料运至两坝肩、坝顶及坝脚，采用装载机运至工作仓面，根据设计图和控制高程进行人工拉线铺设，回填厚度和回填压实指标在施工前通过生产性试验进行确定，其压实采用打夯机夯实，确保垫层坡面符合设计要求。 砂砾石回填从低处按水平分层、逐层向上回填，每层厚度不得大于试验确定的厚度，同一层面要基本水平。砂砾石回填要分段进行，分段作业面最小长度要求100m，相邻分段作业应均衡上升，并减少施工接缝，如段与段间出现不可避免的高差，应采用1:5斜坡相接。铺料时要求铺填均匀，以保证压实质量。 2、水塔施工 水塔段岩质开挖边坡为1:1，采用钢筋网喷锚保护；土质开挖边坡为1:1.0。开挖弃土运至指定弃土场堆放。水塔基础开挖后先用钢筋进行锚固，锚固钢筋为Φ25@1500，长3.0m，梅花状布置。水塔基础开挖边坡1:0.5，水塔基础与泥岩之间用C25砼回填。 3、岸坡喷护加固施工 边坡加固范围包括：泄洪塔进口右岸坡面、泄洪洞出口上方坡面、工作桥左岸坡面，拟对以上坡面进行挂网喷护加固，防止坡面下滑而影响泄洪和施工安全。钢筋网直径6mm，网格间距250mm，喷射C20混凝土厚100mm。施工工艺流程：场地清理、搭设工作平台→测量定位→清除坡面松散层→坡面验收→喷第一层混凝土→钢筋网铺设→喷混凝土至设计厚度。 4、管理房及启闭机室施工 施工管理房基础开挖回填采用2.0m3液压挖掘机挖掘，人工开挖辅助。土方填筑工程就近堆存的土料采用59kw推土机推运，碾压采用59kw推土机推平，平碾压实，边角及狭窄部位采用2.8kW蛙式打夯机压实。混凝土浇筑采用2×3m3搅拌楼拌制混凝土，10t自卸汽车运输，1.5kw振捣器振捣。钢筋和模板由载重汽车或平板拖车运至现场。现场人工绑扎，钢筋接头采用电弧焊接或机械连接。模板采用定型组合钢模板，人工立模。砖砌体由1t机动翻斗车场内转运，配合小型起吊机械垂直运输，人工砌筑，砌筑采用M7.5砂浆，要求严格按试验室提供的配合比配制，所用水泥、砂、水材料质量标准应符合工程相应材料质量标准，砂子为中细砂，最大料经不大于5mm，砂浆全部采用机械拌合，时间为3～5min，随拌随用，一般应在2h内用完。管理房防火、防水、节能及环保等施工符合相关规范规定。 5、机电设备及金属结构安装施工 构件及设备等由专业厂家制作生产，汽车运至现场，采用50t轮胎吊车进行大坝工作桥、闸门、启闭机、配电柜及相关设备的安装。金属结构安装与各部位土建工程紧密结合，所有设备安装位置在混凝土施工时预留孔洞或按设计要求安装埋件，待混凝土达到设计强度后开始安装。机电设备安装应按照《电气装置安装工程施工验收规范》（GBJ232）的有关规定执行。配电线路的埋件及管道的敷设，应配合土建工程及时进行。设备安装和钢构件焊接施工工艺应严格执行相应的施工及验收规范。 6、大坝监测施工 大坝安全监测系统设计监测内容有环境量监测、变形监测、渗流监测、应力应变及温度监测等。从大坝开始至施工结束均存在大坝监测施工，监测设备安装以人工安装为主，配合小型起吊机械。大坝监测施工应按照《大坝安全监测系统验收规范》（GB/T22385）的有关规定执行。 7、施工进度及施工时序 本项目计划于2024年5月动工，2025年4月完工，总工期12个月。项目施工进度见图2-2。 图2-2 项目施工进度图 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 | 3.1生态环境质量现状 ⑴主体功能区划 根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》国土空间分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区。本项目位于固原市彭阳县白杨镇罗堡村，属于主体功能区划中的“限制开发区域（国家级重点生态功能区）”。限制开发生态区域以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务，增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护湿地生态等功能，提高生态产品供给的能力，因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。本项目属于水库除险加固，符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》要求。 项目与宁夏主体功能区划位置关系见附图10。 ⑵生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》，宁夏生态功能区划共划分为3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目位于固原市彭阳县白杨镇罗堡村，属于茹河洪河河谷残塬中强度水土流失治理生态功能区，水土流失是本区主要的生态环境问题对此采取的治理措施有：退耕还林还草，增加植被覆盖，加强小流域综合治理，小于15°的坡耕地改为隔坡返坡梯田，减少地表冲刷，实行山、水田、林、路综合治理，建成高效的旱作农田生态系统。建设小型水库、也、塘坝、涝池，提高旱作基本农田的有效灌溉率。因地制宜种草种树，以小流域为单元建立起高效稳定的生态系统。本项目属于水库除险加固，符合《宁夏生态功能区划》要求。项目与宁夏生态功能区划位置关系见附图11。 ⑶生态环境质量现状 ①土地利用类型 本项目总占地4.33hm2，其中永久占地3.54hm2（全部为原有占地，本次不新增永久占地），临时占地0.79hm2，占地类型为水利设施用地、未利用地和耕地。 项目与土地利用现状位置关系见附图12。 ②土壤类型 本项目所在区域土壤类型主要为黄绵土。黄绵土是由黄土母质经直接耕种而形成的一种幼年土壤。因土体疏松、软绵，土色浅淡，故名。实质为土质初育土。其主要特征是剖面发育不明显，仅有A层及C层，且二者之间无明显界限；土壤侵蚀严重，广泛分布于中国黄土高原水土流失较严重的地区。 项目与区域土壤类型位置关系见附图13。 ③土壤侵蚀 通过查阅宁夏回族自治区土壤侵蚀图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合对项目区的实际调查，分析项目区的地形、地貌、植被、土壤、风速、降雨及植被覆盖度等水土流失影响因子，项目涉及区域土壤侵蚀类型主要为轻度水蚀。项目所在区域土壤侵蚀图见附图14。 ④植被类型 根据《宁夏植被区划图》，本项目所在区域植被区划属于六盘山、南华山落叶阔叶林、山地草甸森林草原小区和宁南黄土高原南部森林草原化森林草原及栽培植被小区，植被类型主要以春、冬小麦为主，含洋芋、糜谷、莜麦、云芥三年二熟作物和百里香、星毛委陵菜、长茅草草原。区域内无国家和宁夏回族自治区保护的珍稀濒危植物物种。结合现场调查数据分析，项目所在地植被包括自然植被、人工植被和农作物，自然植被主要为冷蒿、短花针茅、长茅草等。人工植被为常见云杉苗木和柳树等，农作物主要以春小麦为主，含洋芋、糜谷、豆类、油料三年二熟作物为主。 区域内植被类型见附图15。 ⑤陆生生物 现场调查发现，由于调查时间处于冬季，评价区内植被稀疏且干枯，无天然食源及隐蔽环境，野生动物出没较少，仅鸟类数只，主要为树麻雀、乌鸦等。通过对周边村民的询问调查，项目所在区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类动物、小型哺乳类动物及鸟类。其中爬行类动物主要有沙晰、麻晰、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、跳鼠沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子等，无国家及地方珍稀保护动物在项目建设区域分布。 ⑶流域现状 ①自然概况 槐沟水库位于彭阳县白阳镇罗堡村，属茹河流域，距县城约6km。地理位置东径106°36′28.3〞，北纬35°53′28.3〞，该水库于1998年11月建成，坝高40m，坝长264m，总库容1888.06万m3，流域面积为139km2。本次除险加固库容保持现状库容为1599.33万m3（库容减小的原因是运行年限与泥沙预淤积量成正比），校核洪水位1508.05m，设计洪水标准为50年，校核洪水标准为1000年，设计淤积年限30年，输水建筑物最大下泄流量10.71m3/s，泄洪建筑物最大下泄流量17.94m3/s。 项目区域水系图见附图16。 ②地形地貌 水库流域地势北高南低，海拔高度1480～1870m，属黄土丘陵沟壑区，流域内为耕地，土壤疏松，地表受流水切割破碎，水土流失较为严重，近年来通过平整梯田等措施水土流失有所减轻。 ③地层岩性 库区经调查，主要地层岩性有第四系全新统（Q42apl）壤土，（Q42apl）冲洪积碎石，（Q41al）冲积壤土；第四系上更新统（Q3al）冲积壤土；新近系中新世保德组（N1b）泥岩和砾岩；白垩系下统（K1j）泾川组粗砂岩。 白垩系下统泾川组（K1j）粗砂岩 岩性为紫红色、微红色粗砂岩，薄层状，产状水平，成岩作用较差，夹灰白色薄层状粉砂岩及砾岩。属河流相沉积。 新近系中新世保德组（N1b）泥岩和砾岩 泥岩为微红色，厚层状，泥质胶结，含钙质结核，层理发育；砾岩为灰白色，泥质胶结，砾石粒径大小不一，呈亚圆状，成份为泥灰岩等。属湖相沉积。 第四系上更新统（Q3ml）黄土 为土黄色，微红色，稍湿，坚硬状态，层理发育，具大孔隙。风积黄土。 第四系全新统（Q41al+pl）碎石、壤土 分布于阶地及台地上，属冲洪积物。 第四系全新统冲洪积层(Q42apl) 角砾：分布在沟中，杂色、灰褐色，松散-稍密，砾石粒径一般0.4～1.5cm，颗粒含量大于2mm约占总重的60%～70%，呈亚棱角形、片状，成份为灰岩、砂岩，砂及砂壤土充填。局部夹有砾砂及砂壤土薄层。 第四系全新统（Q42al）壤土：土黄色~黑褐色等，可塑状态，分布于沟谷底部。 ④气候气象 水库流域属温带半干旱地区，大陆性季风气候，多年平均气温7.2℃；7月份最高，1月份最低。光能资源丰富，多年平均日照时数2300以上，无霜期约130d。春季气温多变，夏季短暂凉爽，秋季降温迅速，冬季寒冷漫长，风季多集中在春秋两季，风向以西北风为主，夏季多东南风，春季风最多，最大风速19.0m/s，风向西北，多年平均风速2.7m/s。最大冻土层厚度1.13m。多风、旱、暴雨、病虫害等灾害频繁发生。 ⑤降雨 根据《宁夏水文手册（2020版）》多年平均降水量等值线图，查得水库区域多年平均降水量为470mm，降水量变差系数Cv＝0.26，Cs=2.0Cv，保证率为50%、75%、85%、95%的设计年降水量分别为459mm、383mm、345mm、289mm，降水主要集中在7、8、9三个月。降水量年内分配不均，连续最大四个月降水量均在6～9月，其量占年降水量的70%左右，最大降水量出现在7、8月份，最小降水量出现在1月、12月份。 ⑥蒸发 根据《宁夏水文手册（2020版）》多年平均水面蒸发等值线图，查得水库流域多年平均水面蒸发量为890mm（E601型蒸发器）。水面蒸发的年际变化小，年内变化大，其随各月气温、湿度、日照、风速的变化而变化。11月至次年3月为结冰期，水面蒸发量小。水面蒸发量最小月一般出现在气温最低月的12月份或1月份。春季风大，气温回升，蒸发量增大，9月、10月随气温的下降水面蒸发量逐渐减少。干旱指数是反映气候干旱程度的指标，用年蒸发能力（用水面蒸发量代替）E与年降水量P之比表示。区域干旱指数为1.9，属于半干旱区。 ⑦径流特性 流域的径流特点是年内分配不均，与降水的年内变化关系十分密切， 70%的降水集中在6～9月，95.5%的径流集中在汛期6～9月，7～8月占76.3%，8月份径流最大，占41.5％，径流为暴雨形成，降雨过后，径流锐减，属季节性河流，无常流水，1～4月、10～12月河干。径流的年际变化很大，不仅有丰枯交替的特点，而且存在连续偏枯的情况。多年平均及各保证率年径流量月分配见表3-1。 表3-1 水库多年平均及各保证率年径流量月分配表 单位：万m3 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年 多年平均 0 0 0 0 6.2 17.4 48.0 57.3 9.1 0 0 0 138 P=50% 0 0 0 0 5.6 15.6 43.1 51.5 8.2 0 0 0 124 P=75% 0 0 0 0 14.9 18.8 24.3 17.9 5.4 0 0 0 81.3 P=85% 0 0 0 0 0.3 4.4 4.9 51.0 2.5 0 0 0 63.1 P=95% 0 0 0 0 12.3 7.5 9.0 7.9 3.0 0 0 0 39.7 ⑧泥沙 槐沟水库1998年建成至2023年，26年总淤积量491.6万m3，年平均淤积18.91万m3。第一时段1998~2013年总淤积量480.2万m3，年平均淤积30.02万m3，单位面积淤积量5000 t/km2， ⑶水生生态 根据调查，项目罗堡子沟和槐沟水库目前处于干涸状态，受自然环境条件限制，属于季节性水库，蓄水时期水生生物贫乏，仅有少量浮游生物和底栖动物，水生生态系统结构不完整。 3.2环境空气质量现状 本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县，区域环境空气质量现状评价引用《2022年固原市环境质量报告书》中彭阳县环境空气监测数据和结论作为本次评价依据，环境空气质量现状见表3-2。 表3-2 2022年固原市彭阳县环境空气质量监测结果 污染物 年评价指标 现状浓度值（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 61 70 81.7 达标 PM2.5 年平均质量浓度 28 35 80 达标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 14 40 35 达标 CO 24小时平均质量浓度（mg/m3） 0.9 4 22.5 达标 O3 日最大8小时平均质量浓度 151 160 94.4 达标 根据表3-1，彭阳县2022年环境空气PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO 24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，项目所在区域为大气环境达标区。 3.3地表水环境质量现状 根据现场踏勘，目前槐沟水库和罗堡子沟处于干涸状态，槐沟水库流域是茹河左岸的一级支流，蒲河二级支流，泾河三级支流，罗堡子沟发源于固原市彭阳县王洼镇马阳洼，流经彭阳县王洼镇、草庙乡、白阳镇，于白阳镇罗堡村石头崾岘大坝上游3.8km处汇入茹河。本次地表水现状引用茹河监测数据。地表水监测结果见表3-3。 表3-3 2022年茹河李河桥断面主要污染物监测结果一览表 单位：mg/L 监测因子 溶解氧 高锰酸盐指数 BOD5 NH3-N CODcr TP 氟化物 平均值 9.50 2.60 2.15 0.63 11.5 0.07 0.884 标准值 ≥5 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤20 ≤0.2 ≤1.0 监测项目：电导率、水温、pH值、溶解氧、透明度、盐度、CODMn、CODCr、NH3-N、T-P、T-N、Cu、Zn、Pb、Cd、BOD5、T-As、T-Se、T-Hg、Cr6+、F-、CN-、挥发酚、石油类、LAS、S2-、Chla、NO3-、NO2-和流量等30项，其中未检出或者监测值达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅱ类水标准限值的指标未统计，仅对主要污染物溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总磷、氟化物7项指标统计。 根据《2022年固原市环境质量报告书》对李河桥断面监测：全年监测4次，年平均水质为Ⅲ类良好水质。 3.3声环境质量现状 根据现场勘查，本项目工程区、施工营地和弃土场区周边50m范围内不存在声环境保护目标，故本项目无需调查声环境质量现状。 3.5土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状。本项目为河道治理工程，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不开展地下水与土壤现状评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 槐沟水库建设年代较早，无环评、竣工环保验收等手续，建设过程中未收到环保投诉，本报告通过资料调查、现场调查、环境监测等方法，对现有水库的环境影响进行回顾分析，对水库存在问题进行阐述并提出整改措施。本水库无管理站及管理人员。 一、水库现状 槐沟水库位于彭阳县白阳镇罗堡村，位于小河下游左岸罗堡子沟，属小河流域，坝址以上总流域面积139km2。水库1998年11月建成，槐沟水库是一座以防洪为主的中型水库，水库由大坝、溢洪道、输水建筑物大件组成。 ⑴大坝 大坝原为水力冲填坝，坝顶长264m，宽6.5m，坝顶高程1511.3m，最大坝高40.0m。坝顶铺水泥路面，厚0.15m。上游坝坡采用生物护坡，坡比为1:3.5，下游坝坡坡比为1:3.0，设贴坡式排水体。 ⑵溢洪道 溢洪道位于左岸0+000m处，为一孔开敞式非常溢洪道，全长178m，由进口段、控制段、明渠渐变段、明渠段、陡坡段、消力池、海漫组成，最大泄量42.83m3/s。进口段长14m，采用八字悬臂式钢筋混凝土挡土墙，进口底宽8m，出口底宽4m。控制段长6.5m，为钢筋混凝土矩形箱涵断面，高4m，底宽4m，底板高程1506.8m，底板厚0.8m，顶板厚0.5m。控制段后接明渠渐变段，进口高程1506.8m，比降1/100，跌差0.1m，底宽4～3m，矩形断面，墙高4.5～2.5m；明渠为矩形断面，长25m，底宽3m，深2.5m，比降1/100，进口底高程1506.7m，明渠段末端转弯，转弯角42°15′36〃，转弯半径10m。明渠后接陡坡，矩形断面，水平长102.50m，进口高程1506.45m，比降1/3，跌差34.16m，底宽3.0m，墙高2.5～1.5m，陡坡出口接消力池，消力池墙高3.4m，底宽3.0m，矩形断面，外边坡1:0.1，全长15m。消力池后接5m的浆砌石海漫。 ⑶输水建筑物 输水建筑物主要由卧管、消力井和涵洞组成，最大泄量为2.0m3/s。原卧管侧板因长期未使用无法提起，2014年除险加固时，将卧管右侧进水改为顶进水，拆除原明渠，在原位置与溢洪道陡坡相接。卧管进水口尺寸为0.8m×1.0m的矩形叠梁，第一级进口高程1493.21m，卧管顶高程1510.52m。消力井顶高程为1492.11m，圆形结构，净宽3.5m，净高5.3m，边墙及顶板厚0.2m。输水涵洞为直径1.1m钢筋混凝土圆涵，长150m，比降为1：100。 二、已建水库环境影响回顾分析 ⑴水资源及水文情势影响回顾 ①水资源影响 水库的运行方式为蓄清排洪，水库主汛期空库迎汛，汛末下闸蓄水。水库大坝为“三类坝”说明水库在带病运行，危及水库自身及下游防洪安全，近几年，水库蓄水较少，加之本水库，属于季节性水库，枯水期无水，主要为拦洪功能水库建成至今对坝址上下游的水资源影响相对较小。 ②水文情势 A.库区 根据调查，水库流域控制面积为139km2，未建之前为小河流域支沟，属于季节性沟道，水库建设后，库区由河流支沟状态变为水库，由于水库的形成，淹没范围内原有的沟道变为湖库，水深明显加深、水面面积增大，库区水体流速明显减缓，水源主要为水库上游沟道来水和洪水，经调查水库长期按正常蓄水位蓄水，汛期来标准内洪水时，空库迎汛，汛末下闸蓄水，水库流域多年平均降水量470mm。 B.坝下 水库大坝下端设置卧管、输水涵洞和明渠陡坡。自流下泄生态流量，现状坝下下游为小河支沟，水库长期按正常蓄水位蓄水，主汛期空库迎汛，汛末堵塞卧管蓄水，坝下生态环境为河沟生态环境，主要为季节性沟道。 水库上游 水库建成蓄水后，库尾上游支沟受到水库回水的影响，水位有所抬高，流速减缓。 生态基流 水库生态基流按多年平均径流量的10%考虑，按月平均分配。水库生态基流总量为13.8万m3（根据初设可知水库上游多年平均径流量138万m3，生态基流为总径流量10%计），水库干涸月份无基流。 ⑵对水环境的影响回顾 ①污染物排放 水库除险加固为非污染型项目，本水库无管理站房，无废水、废气、噪声、固废等产生。 ②对水质影响分析 上游：根据调查可知，水库控制流域内无排放污染物的工业、企业存在，水库上游多为旱耕地以及零散农户，无水作物种植，无农作物排水；农户生活污水采用旱厕处置不排放。水库周边有居民区以及村民居住。水库上游来水为大气降水和沟道上游来水，评价期间水库干涸，根据调查，本水库主要功能为防洪，多年来无监测数据。 ⑶生态影响回顾 ①土地利用类型变化回顾性分析 根据调查，水库未建之前，沟道两岸主要为耕地、荒地，淹没区为河道未利用地及荒地，水库建设后土地性质发生变化，水库建设年代较久远，目前土地性质为水库建设用地。 ②生态系统和景观生态格局变化回顾性分析 根据调查，项目区域植被主要以抗旱抗寒类物种为主，自然生态系统较为单一，建库前后库区周边均以农业生态系统为主，人工植被为辅。 ③对陆生植被影响的回顾性分析 根据现状调查，水库建成后评价区植被类型增加，植被覆盖度明显提升， 周围自然条件较好，水库的建设提高了改善了水土流失问题，水库经多年运行，区域植被已基本恢复自然原生状态，水库运行对区域植被多样性未产生影响，水库现状区域无外来物种入侵。 ④对陆生动物影响的回顾性分析 根据现状调查，水库现已运行20多年，水库建设初期，施工期设置的临时施工场所已拆除并已进行植被恢复，施工开挖及各类压占区均已平整并植被恢复，施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾均已清理完毕，整体来看，评价区为传统农耕区，区内受人类活动影响野生动物以常见种类为主，区域野生动物已趋于稳定，水库运行对区域野生动物多样性未产生根本性影响，水库现状区域无外来物种入侵。 ⑤对水生生物的回顾性分析 对水库环境而言，建坝蓄水后，因水流状态的人为改变，水体水温、流速都会较水库建设前有所变化，势必造成生物群落次生演替。水库水位升高，水体总不透光深水层厚度略有增加，对浮游植物、浮游动物的生长繁殖有一定的影响。水库经多年运行，区域水生生物种群结构已趋于稳定。水库主要为防洪灌溉功能，鱼类种类较为简单单一，主要为小型鲫鱼等常见鱼类，无珍稀保护级别的鱼类及鱼类“三场”分布。 三、存在问题及整改措施 本项目为水库除险加固项目，经现场调查，没有与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。槐沟水库主要功能为防洪，始建于1998年，2022年10月，彭阳县水务局委托水利部南京水利科学研究院对槐沟水库大坝进行了安全评价，安全评价结论大坝属“三类坝”。为了水库自身安全和下游保护对象防洪安全，急需对槐沟水库进行除险加固。 1、存在问题 本工程属于水库工程，上游无企业及污染源，无原有环境污染，存在以下工程问题： ①土坝 坝体：大坝坝基及右坝肩存在渗漏通道。坝基下有最大厚度5.0m的壤土层，属中等透水层。右岸阶地埋深44.0～48.0m存在角砾层，主要为壤土及砂充填，属于中等透水层。右岸下部角砾以及坝基下部含砾砂岩是水库产生渗漏的主要通道。坝体右坝肩黄土上部15.0m具有湿陷性，属Ⅳ（很严重）自重湿陷性场地。 坝顶：坝顶道路为混凝土路面，现状路面普遍开裂。 上游坝坡：大坝上游为草皮护坡，局部存在孔洞。 下游坝坡：下游坝坡为草皮护坡，坝坡不平整，靠近左坝肩处坝段存在隆起现象。 排水体：排水体高度不满足规范要求，滤料粒径不满足反滤要求。 ②溢洪道 溢洪道陡坡末端、消力池及尾水渠左侧山体滑坡，滑落的土石堵塞溢洪道。 ③输水建筑物 坝下涵管混凝土涵管钢筋锈胀外露现象普遍，局部混凝土破损、存在裂缝。 ④运行管理及监测设施 通信设施：水库通信设施仅为水库管理人员手机，通信设施单一，不满足汛期报汛及紧急情况下报警的要求。 监测设施：目前大坝仅设有水位监测设施，目前已损坏，无监测数据。 项目区域现状图见图3-1。 图3-2 项目区域现状图 2、整改措施 ⑴土坝 坝顶路面：拆除现状坝顶混凝土路面，坝顶铺设沥青混凝土路； 坝体：针对体右坝肩黄土上部15m具有湿陷性的问题，采用素土挤密桩的处理方式；上游坝坡：对孔洞采取开挖回填的处理方式；拆除原草皮护坡，采用现浇混凝土板的砌护方式；下游坝坡：对下游坝坡进行整修； 针对大坝坝基及右坝肩存在渗漏通道的问题，拆除重建排水体，完善反滤设计；排水沟：上游坝坡与岸坡结合处设排水沟，长158m，下游一级马道处设排水沟，长150m，排水沟总长308m。 ⑵溢洪道 对陡坡末端、消力池及尾水渠左侧山体采用钢筋网喷护加固的处理措施，喷护加固面积1420m2。钢筋网直径6mm，网格间距250mm，喷射C20混凝土厚100mm。 ⑶输水建筑物 封堵原输水涵洞，在左坝肩新建输水建筑物，由进口段、水塔、隧洞组成，总长208.05m，隧洞出口接溢洪道陡坡。对隧洞进出口左侧山体采用钢筋网喷护加固的处理措施，喷护加固面积7085m2，钢筋网直径6mm，网格间距250mm，喷射C20混凝土厚100mm，水塔高19.3m，工作桥长22.5m。 |
| 生态环境保护目标 生态环境保护目标 | 1、生态环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19—2022），生态保护目标主要指受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。根据调查，本项目占地及周边200m范围内无自然保护区、世界文化及自然遗产地等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和迴游通道、天然渔场等重要生态敏感区。 本项目所在区域植被区划属于六盘山、南华山落叶阔叶林、山地草甸森林草原小区和宁南黄土高原南部森林草原化森林草原及栽培植被小区，植被类型主要以春、冬小麦为主，含洋芋、糜谷、莜麦、云芥三年二熟作物和百里香、星毛委陵菜、长茅草草原。区域内无国家和宁夏回族自治区保护的珍稀濒危植物物种。项目所在区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类动物、小型哺乳类动物及鸟类。其中爬行类动物主要有沙晰、麻晰、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、跳鼠沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子等，无国家及地方珍稀保护动物分布。 2、大气环境保护目标 本项目属于水库除险加固，运营期不产生废气，施工期废气主要为扬尘、机械燃油废气，本次大气环境保护目标参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）确定，明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据现场调查，项目主要大气环境保护目标为罗堡村，具体大气环境保护目标见表3-3，见附图15。 表3-3 大气环境保护目标一览表 名称 坐标（UTM） 保护对象 保护内容 保护要求 相对 方位 相对 距离/m X Y 罗堡村 645192 3973009 居民 600人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准 E 93 3、声环境保护目标 本项目属于水库除险加固，运营期不产生噪声，施工期主要影响为施工噪声，本次声环境保护目标参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）确定。明确厂界外50m范围内声环境保护目标。根据现场勘查，本项目工程区、施工营地和弃土场区周边50m范围内不存在声环境保护目标，故本项目无需调查声环境质量现状。 4、地表水环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境保护目标为“饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区”等，项目评价范围内不涉及上述水环境保护目标，主要环境保护目标为槐沟水库和罗堡子沟，应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值要求。 5、地下水环境保护目标 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》确定地下水环境保护目标。根据现场踏勘，本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 6、土壤环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018），本项目不开展土壤环境影响评价。 |
| 评价 标准 评价 标准 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴环境空气质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单，具体内容见表3-4。 表3-4 环境空气质量评价执行标准 项目 污染物 时间 单位 浓度限值 标准来源 环境空气 SO2 年平均 μg/m3 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准 24小时平均 μg/m3 150 1小时平均 μg/m3 500 NO2 年平均 μg/m3 40 24小时平均 μg/m3 80 1小时平均 μg/m3 200 PM10 年平均 μg/m3 70 24小时平均 μg/m3 150 PM2.5 年平均 μg/m3 35 24小时平均 μg/m3 75 CO 24小时平均 mg/m3 4 1小时平均 mg/m3 10 O3 日最大8小时平均 μg/m3 160 1小时平均 μg/m3 200 ⑵地表水质量标准 槐沟水库年调节水库，主要功能为防洪，槐沟水库流域是茹河左岸的一级支流，蒲河二级支流，泾河三级支流，罗堡子沟发源于固原市彭阳县王洼镇马阳洼，流经彭阳县王洼镇、草庙乡、白阳镇，于白阳镇罗堡村石头崾岘大坝上游3.8km处汇入茹河。根据《2022年固原市环境质量报告书》可知：固原市7条河流，均未进行水功能区划，因此，对各断面水质按考核目标进行评价。其中清水河二十里铺、泾河弹筝峡、洪河常沟、泾河龙潭水库、茹河乃家河水库、渝河峰台断面考核目标为Ⅱ类，茹河沟圈、渝河联财、葫芦河玉桥、蒲河石家河桥断面考核目标为Ⅲ类，其他断面考核目标为Ⅳ类。因此槐沟水库及罗堡子沟应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值要求。本次评价期间槐沟水库干涸无水，本次地表水现状引用茹河李河桥断面监测数据，根据《2022年固原市环境质量报告书》李河桥水质标准执行Ⅲ类。具体标准限值见表3-5。 表3-5 地表水环境质量标准 序号 污染物 单位 Ⅲ类（李河桥断面） Ⅳ类（本水库） 1 水温 ℃ 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 2 pH 无量纲 6-9 3 DO mg/L ≥5.0 ≥3.0 4 BOD5 mg/L ≤4 ≤6 5 COD mg/L ≤20 ≤30 6 NH3-N mg/L ≤1.0 ≤1.5 7 石油类 mg/L ≤0.05 ≤0.5 8 总磷 mg/L ≤0.2 ≤0.3 9 高锰酸盐指数 mg/L ≤6 ≤10 10 LAS mg/L ≤0.2 ≤0.3 11 硫化物 mg/L ≤0.2 ≤0.5 12 镉 mg/L ≤0.005 ≤0.005 13 砷 mg/L ≤0.1 ≤0.1 14 六价铬 mg/L ≤0.05 ≤0.05 15 铅 mg/L ≤0.05 ≤0.05 16 汞 mg/L ≤0.0001 ≤0.001 17 铜 mg/L ≤1.0 ≤1.0 18 锌 mg/L ≤1.0 ≤2.0 19 硒 mg/L ≤0.01 ≤0.02 20 氟化物(以F-计) mg/L ≤1.0 ≤1.5 21 氰化物 mg/L ≤0.2 ≤0.2 22 挥发酚 mg/L ≤0.005 ≤0.01 23 粪大肠菌群 (个/L) ≤10000 ≤20000 ⑶声环境质量标准 本项目所在区域声环境质量评价执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准，执行《声环境质量标准》1类标准，具体标准值见表3-6。 表3-6 声环境质量标准一览表 单位：dB(A) 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1类 55 45 2、污染物排放标准 ⑴大气污染物排放标准 施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表3-7。 表3-7 大气污染物综合排放标准一览表 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 ⑵噪声排放标准 施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表3-8。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准一览表 位置 昼间dB(A) 夜间dB(A) 建筑施工场界 70 55 ⑶固废 一般固废贮存过程满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）提到的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目为河道治理项目，运营期无废气、废水、噪声、固废产生。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 | 1、生态破坏及环境污染环节、因素 本项目为水库除险加固，施工期主要工程内容为土坝、溢洪道、输水建筑物修整。施工结束后工程所用设备及临时建筑均拆除运走，临时占地恢复原有植被地貌。项目产生环境影响主要来自施工产生的扬尘、施工机械废气，施工机械运行噪声和交通噪声，施工人员产生的生活污水和生活垃圾，以及施工占地对地表土壤、植被、水体的破坏。 项目施工过程工艺流程及产污环节详见图4-1。 图4-1 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 2、生态环境影响分析 结合工程特点分析，生态影响因素主要来源于项目占地、施工机械和设备的噪声、施工人员活动，其影响对象主要是施工区附近及占地区的土地、植被、动物、水生生物等。 ⑴项目占地影响分析 本项目总占地4.33hm2，其中永久占地3.54hm2(全部为原有占地，本次不新增永久占地)，临时占地0.79hm2，占地类型为水利设施用地、未利用地和耕地，永久占地为槐沟河水库现有用地。项目占地情况见表4-1。 表4-1 项目占地一览表 序号 项目组成 占地面积（hm2） 合计 永久占地 临时占地 水利设施用地 未利用地 小计 耕地 未利用地 小计 1 主体工程 坝体 坝顶 0.17 0.17 0.17 上游坝坡 1.40 1.40 1.40 下游坝坡 1.50 1.50 1.50 排水沟 0.01 0.01 0.01 溢洪道改造 0.01 0.01 0.01 山体防护加固 0.35 0.35 0.35 新建输水建构筑物 0.10 0.10 0.25 0.25 0.35 小计 3.44 0.10 3.54 0.25 0.25 3.79 2 弃土场 0.24 0.24 0.24 3 施工营地 0.30 0.30 0.30 合计 3.44 0.10 3.54 0.30 0.49 0.79 4.33 ①永久占地影响分析 项目永久占地为坝体、溢洪道改造、山体防护加固、新建输水建构筑物占地，所涉及用地不占用永久基本农田和生态红线。永久占地在工程建成后，将成为人工基底的景观类型，这一部分占压将会造成植物生物量的永久损失，但相对整个区域来说，该影响非常小，生态体系可以通过其自身进行调节。 本次永久占地均为原有占地，本水库1998年已建成，永久占地全部为水利设施，本次不新增永久占地。 ②临时占地影响分析 施工临时占地主要包括弃土场和施工营地。临时占用土地上的植被将被破坏，在一定程度上暂时减少当地的植被覆盖率，且在一定时期内加剧当地的水土流失影响。由于临时占地只是暂时的，施工结束后经过清理、整治，基本上可逐渐恢复其原有功能。因此，项目临时占地在施工期对土地利用和生态环境影响较小。 ⑵对陆生生态的影响分析 ①对陆生植被的影响 本项目占地对陆生植被生物的影响主要表现在施工过程中，植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧临时用地的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而造成破坏。另外施工带附近的植物，还会由于施工人员的采摘等活动而受到不同程度的影响。因此，将直接导致工程区范围内生物量的下降。 项目范围内天然植被单一，不涉及重要保护植物物种及名木古树等，项目土坝的修整，有助于减少后期对陆生植被的影响。施工结束后，通过对施工临时占地生态恢复和绿化建设，项目因施工破坏植被而对生态环境造成的不利影响可以得到补偿和恢复。 ②对陆生动物的影响 本项目施工区鸟类动物种类稀少，主要为麻雀、喜鹊等鸟类，无国家级、自治区级珍稀、濒危保护鸟类。施工期间，施工噪声会对这些野生鸟类产生惊吓，施工区域也会侵占一些野生鸟类的栖息地，但由于动物都具有较强的移动能力，它们会迅速转移到较远的地方，工程对野生鸟类影响是暂时的。 项目施工过程对岸坡的整治及机械的进驻，会破坏野生动物生境，施工产生的噪声污染会对野生动力的活动空间产生一定的负面影响。由于工程沿线人为活动较频繁，无大型兽类，主要为野兔、鼠类等小型野生动物，无国家级、自治区级濒危、珍稀物种，且其繁殖能力和适应能力较强。因此项目建设对陆生野生动物生境影响程度较轻。 ③水土流失影响分析 本项目施工初期将进行土方的挖填，致使地表土壤疏松，表土剥离，产生水土流失；且施工期较长，扰动地面面积较大。项目完工后，着重以种草、恢复植被为主。待河道改造所有建筑物建成后对两侧施工建设区域和影响区域被破坏的植被应进行恢复性种植或新植。通过土坝修整，稳固当地裸露的地表，减少风蚀和水蚀造成的水土流失。 施工过程中对水库开挖的临时堆土采取篷布遮盖；并且及时了解天气状态，避免雨天施工，并且根据天气情况，合理安排洒水降尘措施。经过实施各项水土保持措施治理后，可以有效防治水土流失。 ⑶对生态景观的影响分析 项目临时占地在施工建设的过程中，必然会给区域的自然景观带来一定的影响，如部分植被会受到破坏，施工废料堆积，施工区人为活动，施工噪声、扬尘等都会影响自然景观，但影响的面积有限，时间也是暂时的，施工结束后影响即消失，通过植被恢复等手段将施工期对外环境的影响降至最低，在可接受范围内。 ⑷对周边农田的影响分析 施工过程中，运输车辆产生的扬尘，会对农田带来直接的影响。这些尘土降落到农作物的叶面上，会堵塞气孔，影响农作物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去，导致生产力下降；另外，临时施工场地内原材料的堆放，还会污染土壤，从而间接影响沿线农田作物的生长。在施工过程中必须加强管理，材料运输过程中必须加盖篷布，并定时对运输路面进行洒水抑尘，使路面保持一定湿度，最大限度抑制扬尘的产生，避免在风、雨天进行施工作业，尽量避免施工期对农田土壤的影响。 3、施工期大气环境影响分析 本项目施工期废气主要为扬尘、机械燃油废气，均属于无组织废气。 ⑴施工扬尘 本项目施工扬尘主要来源于土方的开挖与回填、施工材料堆场、建筑垃圾运输等环节，主要污染因子为颗粒物（TSP）。在施工时由于土方的开挖造成施工范围内地表结构的破坏，造成土壤疏松，遇到刮风会产生局部二次扬尘。此外，在施工期间砂石料、土方及建筑垃圾等临时堆放过程中遇风也会产生扬尘，建筑垃圾外运、土方运输，均会产生道路扬尘问题，道路扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途，属于移动源。 施工扬尘一般对施工现场周围50m以内的范围影响较大，本项目通过严格执行《宁夏回族自治区大气污染防治条例（2019修正）》中关于扬尘污染的相关规定和要求，采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施；大风天气时停止开挖、回填土等作业，使用商品砼、预拌砂浆等措施；施工结束后，按照“工完、料尽、场地清”原则立即进行迹地植被恢复。通过采取以上扬尘防治措施，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响，施工厂界扬尘排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值，对周围环境影响较小。且随着施工期的结束，该影响也会随之消失。 ⑵机械燃油废气及机动车尾气 施工期燃油机械主要为运输车辆和以燃油为动力的施工机械如挖掘机、起重机、卷扬机、推土机，其影响范围是施工现场和运输道路沿途。机械燃油主要为柴油，燃油废气的主要成份为SO2、NOx、CO、总烃污染物。工程柴油机作业较分散，污染物排放量总体不大，汽车排放的尾气废气量较少，均位于露天，经空气稀释、扩散。通过采取购买合格的燃料油，加强机械设备的维护保养等措施后，施工期机械燃油废气及机动车尾气对周围大气环境影响较小。 3、水环境影响分析 ⑴施工机械车辆检修冲洗废水 施工机械车辆检修冲洗废水产生量少，根据本项目施工布置，施工车辆停放位于施工红线区内，施工区建设1座临时沉淀池，经沉淀处理后二次利用，用于洒水抑尘等。结合项目区土质细且疏松，在干燥天气施工容易产生扬尘的特点，当地水资源短缺，经过处理后的施工废水用于喷洒施工道路，既可降低施工扬尘，又解决该部分的废水排放。同时，建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，防治雨水冲刷污染附近水体。综上，施工期废水得到妥善处理不随意排放，对项目所在区域地表水影响较小。 ⑵施工人员生活污水 施工期生活污水主要为少量日常洗漱水和生活污水，施工人数按20人计算，生活用水按20L/人·d计算，则生活用水用量为0.4m3/d，施工期计划12个月，生活污水产生总量约为144m3，施工期盥洗水与生活污水采用临时旱厕收集处理，定期清掏沤肥处理后作为绿化施肥。 ⑶地下水环境影响分析 本项目水库除险加固，施工期主要工程内容为土坝、溢洪道、输水建筑物修整，无下水开采活动。施工期施工废水经临时沉淀池沉淀后洒水降尘，不会对地下水造成影响。 ⑷对下游沟道河道水质的影响 根据现场踏勘，槐沟水库干涸，施工过程产生的弃土、弃渣及时清理，所有临时占地，施工结束后均按照水保方案全部进行工程或植被恢复措施，加之除险加固相对于新建水库，地表扰动面积较小，主要在库坝区，库区未实施工程，因此，对下游沟道河道水质影响很小。 4、声环境影响分析 本项目施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声。 施工机械声源当作点声源，不考虑空气吸收，其噪声影响预测模式为： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 噪声噪声预测值见表4-1。 表4-1 主要施工设备噪声影响预测结果一览表 单位：dB(A) 机械名称 离施工机械的距离(m) 5 10 20 40 80 160 320 装载机 90 84 76 70 64 58 52 推土机 86 80 74 68 62 56 50 挖掘机 84 78 72 66 60 54 48 运输车辆 88 82 76 70 64 58 52 由上表可知，各类施工机械昼间在噪声源50m范围外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准要求，并且项目50m范围内无声环境保护目标。施工期噪声影响具有暂时性、可逆性，随着施工活动结束，施工噪声影响也就随之消除。施工过程中应采取必要的噪声防护措施，尽量减少对环境的影响。 5、固体废物影响分析 固体废弃物对环境的影响主要包括弃土、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。 弃土：本项目建设期间土石方开挖总量2.19万m3，回填1.54万m3，弃方0.65万m3，弃土全部弃至弃土场。弃土主要造成新的水土流失，改变原来的地形地貌，破坏植被，侵占耕地资源，而且松散的弃土成为水土流失的发源地，加重区域水土流失程度。通过对项目区、施工营地及弃土场采取水土保持防治措施，水土流失影响较小。 建筑垃圾：本项目建筑垃圾主要为施工过程洒落好废弃的砂石料、混凝土块等，产生量约2.5t，施工产生的建筑垃圾按照无害化、减量化、再利用的原则，尽量在施工期场内分类收集、回收利用，建筑垃圾中可以重新回收利用的部分，如建筑物改造中拆除破碎的混凝土及浆砌石，用于项目施工，既可以减少垃圾对环境的污染，又充分提高建筑材料的使用效率，不能利用的送政府指定填埋场处置。 生活垃圾：根据施工组织设计，施工期间施工人员日常生活将产生生活垃圾，施工高峰期人数20人/d，生活垃圾按0.5kg/人•d计算，则施工期生活垃圾产生量为10kg/d，项目施工期12个月，施工期内共产生生活垃圾3.6t。生活垃圾交由当地垃圾中转站处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期不产生废气、废水、噪声和固体废物，主要对水文情势和生态环境影响。 1、运营期水环境影响与评价 本项目为槐沟水库出险加固，项目实施前槐沟水库为均质土坝，为年调节水库，主要功能为防洪，工程规模为中型水库，原库容1888.06万m3，泥面高程1511.3m，输水建筑物最大下泄流量10.71m3/s，泄洪建筑物最大下泄流量17.94m3/s。项目实施后水库类型及功能不发生变化，库容为1599.33万m3，除险加固后库容减小，下泄流量不变。本项目在原址基础上进行除险加固，不改变坝体位置，不改变水库设计正常蓄水位，不改变水库运行调度原则，项目不进行增容，除险加固后水库恢复至设计正常蓄水位1508.05m运行。本项目建设前后库区和下游水文情势、水库水质、水生生态基本一致，对水文影响较小。 2、水生生态影响分析 本项目是非污染型项目，运营期不产生污染，项目建设后不改变槐沟水水库原功能，不改变库区正常蓄水位，实际运行时，河道内水位、流速较工程实施前基本没有变化，水生生境基本维持原状。因此本项目运行对评价范围内及上下游水生生态环境不会造成影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 选址选线环境合理性分析 | 建设单位严格按照病险水库的评定结果进行加固改造，本项目利用现有工程的基础工程，最大化的减少占地面积，而且通过本项目的实施，最终消除水库安全隐患，保证水库安全，使水库能正常发挥其防洪的作用。 本项目不增加水库淹没区范围，使周边植被及动物的生境免受干扰和破坏，相比新建水库大大减少了占地面积，总平面布置在利用现有工程现状的前提下，在满足水库功能及发挥水库作用的前提下，对新增建筑物合理布局。根据现场勘查，本项目有可靠电源，且有乡村道路通往施工区域，交通条件较为便利；工程区域内有良好的天然地质工程条件，占地面积较小，工程实施过程中最大化的减少占用农户耕地，采用合理的土地复垦补偿措施，可满足生产需要。 本项目将多余土方回填至坝后低凹处，此处占地类型为未利用地。将多余土方回填至坝后低凹处，可将凹坑基本填平，无大量松散堆积物，地质结构稳定，没有产生崩塌、滑坡及泥石流等次生灾害的条件，有利于坝体稳定，且不需另征临时占地。弃土场周边无公共设施、工业企业及居民点；周边来水及防洪排水对基础设施、人民群众生命财产安全、行洪安全无重大影响；不涉及河道。该弃土场易于施工、便于布设措施、易于控制水土流失，且不在固原市人民政府划定的崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区内，避开正常的可视范围，选址合理可行。 弃方主要是原有坝体开挖产生的弃方，项目最大限度的利用了开挖土方，尽可能提高了利用比例，减少土石方倒运次数，降低了工程弃渣总量。同时，为合理处置废弃土石方，在施工时设置1处弃土场对弃土进行集中堆放，以保证达到土石方平衡要求。为防止弃土堆放后产生水土流失，本方案提出对工程指定的弃土点应“先拦后弃”的要求。同时在后续设计中，建议优化施工时序和土石方调配，提高开挖料利用率，尽量减少永久弃渣量和扰动地表面积。 因此，从环保角度来说，本项目选址是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 ⑴施工占地保护措施 ①项目施工前，应合理规划施工区，严格控制施工红线范围，禁止占用沿线基本农田等； ②项目采取分段施工，边施工边进行生态恢复，尽量缩短施工期； ③施工过程中，应严格管理，确保在规定的施工范围内施工，施工机械应严格按照规定的施工道路行驶，尽量停靠在路边，严禁占用施工区域以外的土地等。 ④施工期间若不得不占压农田，施工结束后，及时清理，对农田采取恢复措施，并对占压的农田进行经济补偿。 ⑵土壤保护措施 ①明确作业区范围，各种施工活动应严格控制在施工红线内，尽量减少扰动面积。 ②土方开挖后及时回填，清理的建筑垃圾和生活垃圾应及时用遮盖篷布的密闭车辆运至市政规定的建筑垃圾堆放场和附近垃圾中转站，不得随意堆放。 ③合理安排施工时间及工序，施工避开大风天气及雨季，以减少水土流失； ④对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响。 ⑶植被保护措施 ①减缓措施 a做好施工组织 项目占地应尽量利用既有场地，项目弃土全部回填，项目施工道路位于项目工程范围内，减少临时占地对植被的破坏，降低了生物量损失，减少施工期对植被的影响。 b优化工程施工时序 合理安排施工时间，尽量选择在农作物和果实成熟收获后再开工建设。 c划定施工活动范围 设立警示标志，采取围栏、警戒线等措施限定工程占用与扰动范围，同时对施工人员进行环境保护意识教育，宣传动植物保护法规，严禁随意扩大施工范围，禁止随意乱采乱伐等。 ②管理措施 a建立完善的施工制度，有序管理施工活动，制订施工原则，划定施工范围，限定施工时间，施工过程禁止对植被滥砍滥伐，破坏沿线生态环境。 b加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员环保意识，必要时划定施工红线，布设施工围栏，防止施工人员作业、施工机械布置，增加占地区，增大对施工区域陆生动植物、生态环境的影响；严禁施工人员私自野外用火，做好吸烟和生活用火等火源管理，严格控制易燃易爆器材的使用。 c建立完善的生态影响监测制度。定期对施工期产生的生态影响进行监测与调查。施工期主要对永久占地、临时占地区进行监测；运行期主要监测植被变化、生态系统整体性变化。加强生态管理，设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度。通过动态监测和完善管理，使生态向良性方向发展。 ⑷动物保护措施 ①避让和减缓措施 a划定施工范围 在施工区设置生态保护警示牌，警示牌上标明项目施工区范围，施工活动不得超越征地范围。禁止越界施工占地或砍伐林木、禁止捕猎野生动物，减少占地造成的植被损失和对野生动物的伤害。 b优化施工时段 优化施工时段，采用分时、分段施工方式，以减少对野生动物的影响。 ②管理措施 a建立完善的施工制度，有序管理施工活动。制订施工原则，划定施工范围，限定施工时间。施工过程严格按照划定的施工范围进行施工，尽量避免对动物生境造成不良影响；按照规定的施工时间进行施工，以减缓对动物栖息与繁殖的不利影响。 b加强对施工人员的管理，定期开展有关动物保护的宣传教育。 ⑸弃土场生态保护措施 对编织袋挡土墙基础采用人工开挖，基础必须置于密实的砂卵石或岩石上，挡土墙石料就近从废石中选拣，人工砌筑。运营期结束后对弃土场进行植物措施的实施，所有植物措施中的整地、植物栽种、撤播种子均采用人工完成。封场期形成永久性坡面，应及时采取措施进行护坡处理，以减少水土流失。 ⑹水生生态保护措施 加强施工期环境管理，对破坏的植被要尽快回复，建立生态防护体系，防止水土流失，避免和减少泥沙及有害物质进入水库内，影响水域环境。加强宣传，编印施工环境保护手册，增强施工人员的环境保护意识，加强监管，严格按照环保要求施工，避免施工废水、生活污水直接排入水体及周边环境，避免发生水污染事故。 ⑺水土流失保持措施 根据“分区防治”的原则构建防治措施体系，以除险加固工程区、弃土场区和施工营地区3个防治分区进行综合防治，结合各分区总体布局、施工工艺、施工工序，水土流失防治措施总体布局如下： ①除险加固工程区 主体工程设计游坝坡与岸坡结合处以及下游一级马道处设排水沟，对下游坝坡不平整处进行整修，并清除下游坝坡柠条、补种冰草；本方案设计施工过程中对坝顶道路等进行洒水抑尘，施工结束后对输水建构筑物临时扰动区域土地整治后进行撒播种草绿化。 ②弃土场区 本方案设计弃土之前对弃土场下游进行编织袋装土拦挡，弃渣完成后，对弃土边坡及顶部进行土地整治后撒播种草绿化。 ③施工营地区 本方案设计施工前对施工营地区进行表土剥离，施工过程中对施工营地四周进行彩钢板拦挡，对施工营地剥离的表土进行纤维网苫盖，施工结束后进行表土回覆及土地复耕。 本项目水土保持措施工程量如下： ①除险加固工程区 工程措施：排水沟308m，土地整治0.25hm2； 植物措施：坝坡植草防护1.50hm2，撒播种草0.25hm2； 临时措施：洒水抑尘360m3。 ②弃土场区 工程措施：编织袋装土拦挡120m3，土地整治0.24hm2； 植物措施：撒播种草0.24hm2； ③施工营地区 工程措施：表土剥离0.09万m3，表土回覆0.09万m3，土地复耕0.30hm2； 临时措施：纤维网苫盖500m2，彩钢板拦挡220m。 2、大气污染防治措施 ⑴施工扬尘 ①对施工现场进行科学管理，搬运时注意尽量减少扬尘，多余的建筑材料和建筑垃圾应及时清运，不得长期堆存。 ②开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 ③施工运输要采用封闭性车辆或遮盖措施，限制物料运输车辆行驶速度，严禁运输车辆超载，减少其沿途抛洒，并及时清扫洒落在路面的泥土和灰尘；每次运输完毕后清洗轮胎；对运输路面定期洒水降尘，减少运输过程中的扬尘。 ④施工现场要使用围栏进行遮挡，减少施工扬尘扩散范围。 ⑤风速五级以上应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 ⑥施工单位应配置洒水车，每天1-2次，对容易产生二次扬尘的路段、搅拌装运现场、材料堆放场等洒水抑尘，干旱多风季节每天洒水不能少于二次。 ⑦针对环境敏感目标，增加临近道路洒水抑尘的次数（每天2-3次），运输车辆行近环境敏感目标时要降低车速缓慢通过。 ⑵施工机械燃油废气及机动车尾气 施工期燃油机械主要为运输车辆和以燃油为动力的施工机械如挖掘机、起重机、卷扬机、推土机，其影响范围是施工现场和运输道路沿途。机械燃油主要为柴油，燃油废气的主要成份为SO2、NOx、CO、总烃污染物。工程施工机械作业较分散，污染物排放量总体不大，汽车排放的尾气废气量较少，均位于露天，经空气稀释、扩散。施工方须购买合格的燃料油，定期对燃油机械等设备进行检测与维护保养。合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，避免机动车尾气在同一时间段排放等措施，施工期机械燃油废气及机动车尾气经空气稀释、扩散后，对周围大气环境影响较小。 3、地表水污染防治措施 ⑴施工机械车辆检修冲洗废水 ①在施工期间制定严格的施工环保管理制度，教育施工大员自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。 ②设置临时沉淀池1座，沉淀池需做好防渗措施，施工废水经沉淀处理后用于施工用水和道路洒水降尘。 ③设备、车辆洗涤水经沉淀池处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。尽量减少雨天施工，避免冒雨施工。 ④在施工过程中还应加强对机械设备的检修和维护，以防止设备漏油现象的发生，施工机械设备的维修应在专业厂家进行。 ⑵生活废水 施工人员生活污水采用临时旱厕收集处理，定期清掏沤肥处理后作为绿化施肥。 ⑶针对下游水保护措施 ①施工时间应避开雨天和灌溉期。 ②施工机械废水和生活用水沉淀后二次利用，不排入下游河道。 4、地下水污染防治措施 本项目水库除险加固，施工期主要工程内容为土坝、溢洪道、输水建筑物修整，无下水开采活动。施工期施工废水经临时沉淀池沉淀后洒水降尘，不会对地下水造成影响。 5、噪声防治措施 ⑴选择低噪声的施工机械设备和施工工艺，合理进行施工现场布置； ⑵制定合理的施工计划，安排施工时序，尽量避免高噪声设备在同一时段运行；优化运输路线，车辆应避免经过敏感路段； ⑶采取分段施工，提高施工效率，尽可能地缩短施工时间，减轻噪声影响； ⑷合理安排施工时间，禁止在夜间22:00至次日06:00进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。确因工程需要必须连续作业的，应当提前报所在地环境保护行政主管部门批准，并公告附近居民。 ⑸定期对施工机械设备进行维护保养，使机械设备达到良好运行状态； ⑹施工距离居民区较近时，应设置2.5~3m的围栏，并设置移动式声屏障，禁止夜间施工。 6、固体废物防治措施 ⑴施工产生的建筑垃圾分类收集、回收利用，不能利用的部分按照环境卫生主管部门的规定进行处置，工程施工单位不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程产生的建筑垃圾。 ⑵施工人员生活垃圾集中收集后送至环卫部门指定地点。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 | 本项目为水库除险加固改造工程，属于非污染型生态类项目，运营期不新增工作人员，无废气、废气、噪声、固废产生。 1、水环境保护措施 本项目主要对槐沟水库进行除险加固，项目建设前后水库水质不发生变化。具体内容详见地表水环境影响专项评价。 2、环境风险 ⑴风险源识别 水库工程建设对环境的影响主要为生态影响，其运行期基本无“三废”排放，相应环境风险主要为外源风险，根据本项目施工及运行特点、周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系，本项目的建设、运行和管理中具有潜在风险的类型有：生态风险、地质灾害风险等。 根据各事件和事故的特性和产生方式、造成危害的途径、危害的后果与严重性分别对各风险进行分析，其结果见表5-1。 表5-1 环境风险危害特性分析表 风险类型 子项 产生方式和危害途径 后果与严重性 生态风险 物种消失 坝体阻隔、河流区间减水，使得水资源分布的时空改变 生物量减少，物种消失（项目为水库加固改造，不会引起 物种变化） 气候变化 引水造成河流区间减水，水域面积减小，水分蒸发量减少，热辐射的反射减小，从而引起局地气候变化 导致气温、降水量等变化，影响生物资源分布（本项目为水库加固改造，无新的引水，因此不会引起气候变化） 水环境 下泄水 水库水质不达标 下泄水对下游生态环境造成 影响 灌溉水 灌溉水质不达标 灌期对灌区进行灌溉，造成灌区土壤盐渍化。 库区水质 富营养化 库区水质呈中营养状态，在水温较高的夏季，水库库区库湾等死水局部水域有发生富营养化的 可能 水库水质发生富营养化 地质灾害、洪水风险 地震 强烈度的地震 坝体安全，生命财产安全 岸坡和大坝稳定 岸坡失稳引起滑坡、崩塌现象，大坝的稳定性 ⑵运行期地质灾害、洪水风险、生态环境风险分析及防范措施 ①生态风险分析及防范措施 本项目在库区周边植被采取相应恢复措施时，均选择本区域原有并适生树种及草种，因此不存在当地物种演变及外来生物入侵的风险。由于该区域无国家重点保护植物和珍稀植物，更不会对这些植物的种群结构造成破坏。在施工结束以后，通过采取有效的水土保持措施进行复垦、绿化，尽量使用本地物种，项目为水库加固改造，无新的引水，因此不会引起气候变化和物种消失。生态环境风险较小。 ②水库水质风险及防范措施 槐沟水库库区植被稀少，无工业污染源，库区主要为淤积的泥沙，有机质含量非常少，水库正常蓄水后，将淹没水下的土壤中的有机质及一些清理残存的植被，在蓄水初期将有部分氮、磷释放于水中，由于这部分氮、磷释放时间较短、数量有限，不会对水库水质造成长期影响。水库上游农田均为旱耕地，无农田退水，对水库水质富营养化的贡献较低，且后期水库蓄水用生态恢复，对改善评价区的土壤水土流失可起到很好的作用，确保水库水质处于良好的状态，不会出现富营养化。 3、环境管理与监测计划 ⑴环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在建设期和运行期必须遵守国家、省、自治区、市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的监督、调整和制订环境规划保护目标，协调同有关部门的关系以及一切与改善环境有关的管理活动。本环评就项目施工期环境管理提出如下要求： ①建设单位与施工单位签订项目承包合同中，应包括有关项目施工期间环境保护条款，包括项目施工中生态环境保护(水土保持)、施工期间环境污染控制、施工人员环保教育及相关奖惩条款。 ②施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工。 ③施工单位应特别注意项目施工水土保持，保护好管道沿线土壤植被。 ④施工现场应加强环境管理，施工场地采取降尘措施，项目施工完毕后由施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与挖填方，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的规定和要求。施工期环境管理措施见下表。 表5-2 施工期环境管理措施一览表 序号 拟采取管理措施 1 审查施工单位现场管理机构的环境管理体系，检查环境污染防治措施是否落实，评价施工单位是否具备开工条件 2 对施工过程中防治水、气、声、固废污染及生态破坏的工程设施和管理措施进行巡视、检查 3 落实项目区土石方去向及产生扬尘的治理措施 4 落实项目施工期造成植被破坏等生态补偿、恢复措施 ⑵环境监测 本项目环境监测计划分施工期与营运期，施工期主要监测内容有区域环境空气、生态系统的影响范围和影响程度。施工期主要监测内容为声环境监测和生态监测，对运营过程中实际产生的不利影响以及噪声防治措施和生态保护的有效性进行跟踪监测，并提出补救方案或者改进措施。 本项目施工期和运营期的监测计划见表5-3，监测布点图见附图9。 表5-3 本项目环境监测计划表 实施 阶段 监测 内容 监测项目 监测点位 监测时间、频次 监测方法 施 工 期 环境 空气 TSP 施工场地周围，上风向1处、下风向3处 施工期高峰期1次，每次连续监测2天 按照相关监测技术规范要求进行 监测 声环境 等效连续A声级 项目南侧靠近罗堡村 施工期高峰期监测1期，每次连续监测2天 生态 监测 物种种类、数量、生物量、植被覆盖度 施工扰动区域 按照施工周期，在扰动前、扰动后各监测一次 营 运 期 地表水 水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、透明度、叶绿素a 坝前 每年2次 生态 环境 区域水土流失量的变化情况，防治措施的实施数量及效果观测，水土流失面积，取、弃土场占地恢复情况，林草措施成活率、盖度 除险加固工程区、弃土场区、施工营地区 投入运营期后的五年内，1次/年 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资2262.54万元，其中环保投资估算为89万元，占总投资的3.93%，具体环保投资详见表5-4。 表5-4 环保投资估算一览表 治理项目 治理措施 费用（万元） 扬尘治理 物料及临时开挖的土方采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施；车辆加盖篷布，车辆进入施工场地严格限制车辆的行驶速度，在大风天气时停止开挖、回填土等作业。 7 燃油废气 治理 使用合格燃油，加强施工机械的维修保养、加强施工管理，提高机械使用效率，减轻对环境的影响。 3 施工废水 治理 施工废水主要是冲洗砂砾石的含泥沙和悬浮物的废水，经临时沉淀池处理后，用于场地洒水抑尘，不外排放。 2 生活污水 施工人员生活污水采用临时旱厕收集处理，定期清掏沤肥处理后用于绿化施肥。 1 噪声治理 采用低噪声施工工艺及设备，合理规划运输路线，合理安排施工机械运行时间，禁止夜间施工；加强施工噪声管理、文明施工。 2 固体废物 治理 弃土运至弃土场场，建筑垃圾集中收集后清运至政府指定地点处理；生活垃圾经收集后及时运至附近垃圾中转站处置。 10 生态治理措施 施工占地保护措施：项目施工前，应合理规划施工区，严格控制施工红线范围，禁止占用沿线基本农田等；项目采取分段施工，边施工边进行生态恢复，尽量缩短施工期；施工过程中，应严格管理，确保在规定的施工范围内施工，施工机械应严格按照规定的施工道路行驶，尽量停靠在路边，严禁占用施工区域以外的土地等。施工期间若不得不占压农田，施工结束后，及时清理，对农田采取恢复措施，并对占压的农田进行经济补偿。 土壤保护措施：明确作业区范围，各种施工活动应严格控制在施工红线内，尽量减少扰动面积；土方开挖后应及时回填，清理的建筑垃圾和生活垃圾应及时用遮盖篷布的密闭车辆运至市政规定的建筑垃圾堆放场和附近垃圾中转站，不得随意堆放；合理安排施工时间及工序，施工避开大风天气及雨季，以减少水土流失；对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响。 植被保护措施：减缓措施，做好施工组织，优化工程施工时序，划定施工活动范围；管理措施，建立完善的施工制度，有序管理施工活动，制订施工原则，划定施工范围，限定施工时间，施工过程禁止对植被滥砍滥伐，破坏沿线生态环境。加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育。 动物保护措施：避让和减缓措施，划定施工范围，优化施工时段；管理措施。水生生态：加强施工期环境管理，对破坏的植被要尽快回复，建立生态防护体系，防止水土流失，避免和减少泥沙及有害物质进入水库内，影响水域环境。 弃土场生态保护措施：对编织袋挡土墙基础采用人工开挖，人工砌筑。运营期结束后对弃土场进行植物措施的实施，所有植物措施中的整地、植物栽种、撤播种子均采用人工完成。 64 合计 89 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工占地保护措施：项目施工前，应合理规划施工区，严格控制施工红线范围，禁止占用沿线基本农田等；项目采取分段施工，边施工边进行生态恢复，尽量缩短施工期；施工过程中，应严格管理，确保在规定的施工范围内施工，施工机械应严格按照规定的施工道路行驶，尽量停靠在路边，严禁占用施工区域以外的土地等。施工期间若不得不占压农田，施工结束后，及时清理，对农田采取恢复措施，并对占压的农田进行经济补偿。 土壤保护措施：明确作业区范围，各种施工活动应严格控制在施工红线内，尽量减少扰动面积；土方开挖后应及时回填，清理的建筑垃圾和生活垃圾应及时用遮盖篷布的密闭车辆运至市政规定的建筑垃圾堆放场和附近垃圾中转站，不得随意堆放；合理安排施工时间及工序，施工避开大风天气及雨季，以减少水土流失；对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响。植被保护措施：减缓措施，做好施工组织，优化工程施工时序，划定施工活动范围；管理措施，建立完善的施工制度，有序管理施工活动，制订施工原则，划定施工范围，限定施工时间，施工过程禁止对植被滥砍滥伐，破坏沿线生态环境。加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育。动物保护措施：避让和减缓措施，划定施工范围，优化施工时段；管理措施。 弃土场生态保护措施：对编织袋挡土墙基础采用人工开挖，人工砌筑。运营期结束后对弃土场进行植物措施的实施，所有植物措施中的整地、植物栽种、撤播种子均采用人工完成。 | 按照水土保持方案要求进行恢复，满足水土保持方案要求。陆生生态环境恢复到原有生态功能 | - | - |
| 水生生态 | 水生生态：加强施工期环境管理，对破坏的植被要尽快回复，建立生态防护体系，防止水土流失，避免和减少泥沙及有害物质进入水库内，影响水域环境。 | 施工结束后水生生态恢复至原有生态功能 | - | - |
| 地表水环境 | 施工废水主要是冲洗砂砾石的含泥沙和悬浮物的废水，经临时沉淀池处理后，用于场地洒水抑尘，不外排放。施工人员生活污水采用临时旱厕收集处理，定期清掏沤肥后用于绿化施肥。 | 不排放 | - | - |
| 地下水及土壤环境 | - |  | - | - |
| 声环境 | 采用低噪声施工工艺及设备，合理规划运输路线，合理安排施工机械运行时间，禁止夜间施工；加强施工噪声管理、文明施工。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | - | - |
| 振动 | - | - | - | - |
| 大气环境 | 物料及临时开挖的土方采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施；外运车辆加盖篷布，运输车辆进入施工场地应低速行驶；严格限制车辆的行驶速度，在大风天气时停止开挖、回填土等作业。使用合格燃油，加强施工机械的维修保养、加强施工管理，提高机械使用效率，减轻对环境的影响。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | - | - |
| 固体废物 | 项目产生的弃土全部运至弃土场，建筑垃圾集中收集后清运至政府指定地点进行处理；生活垃圾经收集后及时运至附近垃圾中转站处置。 | 妥善处理 | - | - |
| 电磁环境 | - | - | - | - |
| 环境风险 | - | - | 落实环境风险防护措施 | 无环境风险事故发生 |
| 环境监测 | 大气、声、生态 | 满足相关标准 | 地表水、生态 | 满足相关标准 |
| 其他 | - | - | - | - |

# 七、结论

本项目建设符合国家产业政策要求，选址、选线合理。本项目施工期扬尘、噪声、废水、固体废物等经采取本报告提出的污染治理措施后，各类污染物可实现达标排放，不会对周围环境造成明显的影响；施工期水土流失等生态环境影响是短暂的，经采取工程和植被结合的生态修复和治理措施后，可有效治理工程区水土流失，生态环境得到有效改善。本项目对整个生态环境的影响利大于弊，采取必要的减免措施，使项目建设的不利影响降低到最小程度。因此，从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。